Oświetlenie boiska w Kisielowie

P  R  Z  E  D  M  I  A  R

| Opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. miary | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Budowa oświetlenia boiska |  |  |  |  |  |
| KNR 20 1/70 1/3 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4-m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8-m | 75 |  | m |  |  |
| KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m | 75 | 2 | m |  |  |
| KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1 ,0-kg/m, przykrycie folią | 75 |  | m |  |  |
| 4 KNR 20 1/704/3 (2) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6-m | 75 |  | m |  |  |
| KNNR 5/1 001/2(1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300-kg, stalowy | 2 |  | szt. |  |  |
| 1.6 KNNR 5/1 003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 1 0-m, przewody kabelkowe | 4 |  | kpl |  |  |
| KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg | 2 |  | szt. |  |  |
| 1.8 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | 4 |  | szt. |  |  |
| 1.9 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg | 1 |  | szt. |  |  |
| 1.10 KNNR 5/407/3 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy | 1 |  | szt. |  |  |
| 1.11 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy | 2 |  | szt. |  |  |

Zestawienie materiałów

| Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II | m2 | 31,5 |  |  |
| Fundament B-I20 "ELMONTER" | szt | 2 |  |  |
| Kabel YAKY-żo 0,6/lkV 4x25 SE | m | 78 |  |  |
| Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych | kg | 4 |  |  |
| Lampa oświetleniowa kompletna | kpl | 4 |  |  |
| Opaski kablowe instalacyjne typu OKi | szt | 7,5 |  |  |
| Piasek naturalny do nawierzchni drogowych | m3 | 8,4 |  |  |
| Przewody kabelkowe | m | 40 |  |  |
| Słupy stalowe | szt | 2 |  |  |
| Tablica bezpiecznikowa słupowa | szt | 2 |  |  |
| Tablice rozdzielcze | szt | 1 |  |  |
| Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B-25A | szt | 2 |  |  |
| Wyłącznik różnicowo-prądowy P190, 2-biegunowy 16-40A 240V | szt | 1 |  |  |