# TECZKA NR 1

# EGZ. NR 1

ZADANIE:			  PRZEBUDOWA ul. Szkolnej

w GOLESZOWIE

Grupa robót – CPV 45233141 – 9 Roboty w zakresie

naprawy dróg

TEMAT:		    1.   Przebudowa drogi

2.  Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej,

3.   Przebudowa urządzeń energetycznych i  linii

teletechnicznej

ADRES:			GOLESZÓW, obręb 0005 Goleszów – pgr Nr 3701/5, 3701/4, 3662/10

90/2, 90/3, 90/4,3658/1

INWESTOR-		URZĄD GMINY w GOLESZOWIE

WNIOSKODAWCA:	43-440 Goleszów, ul. 1-go Maja 5

FAZA			Projekt budowlany

OPRACOWANIA:

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANCI:		 				    Oświadczam, że dokumentacja została

- przebudowa drogi	mgr inż. Anna HANUS DYRDA	wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi

upr. bud. WZDP-20-212/3/328/66            przepisami i normatywami oraz  że została

mgr inż. Antoni DYRDA	                     przekazana Inwestorowi kompletna

upr. bud. WZDP-20-212/3/329/66            z punktu widzenia celu któremu ma służyć

inż. Renata TOMASZKO

- kanalizacja deszczowa   mgr inż. Sylwia RYMORZ

upr.bud. SLK/0721POOS/05

-  przebudowa linii	Henryk DUBIEL

energetycznych i	upr.bud.129/90

# DATA:

# OPRACOWANIA:	              		marzec 2008 r.

# TECZKA NR 1

# EGZ. NR 1

ZADANIE:			 PRZEBUDOWA ul. Szkolnej

w GOLESZOWIE

Grupa robót – CPV 45233141 – 9 Roboty w zakresie

naprawy dróg

TEMAT:				   CZĘŚĆ DROGOWA

ADRES:			GOLESZÓW, obręb 0005 Goleszów – pgr Nr 3701/5, 3701/4, 3662/10

90/2, 90/3, 90/4,3658/1

INWESTOR-		URZĄD GMINY w GOLESZOWIE

WNIOSKODAWCA:	43-440 Goleszów, ul. 1-go Maja 5

FAZA			               Projekt budowlany

OPRACOWANIA:

PROJEKTANCI:		 				    Oświadczam, że dokumentacja została

- przebudowa drogi	mgr inż. Anna HANUS DYRDA	wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi

upr. bud. WZDP-20-212/3/328/66            przepisami i normatywami oraz  że została

mgr inż. Antoni DYRDA	                     przekazana Inwestorowi kompletna

upr. bud. WZDP-20-212/3/329/66            z punktu widzenia celu któremu ma służyć

inż. Renata TOMASZKO

# DATA:

# OPRACOWANIA:	                                               marzec 2008 r.

# TECZKA NR 4

# EGZ. NR 1

ZADANIE:			 PRZEBUDOWA ul. Szkolnej

w GOLESZOWIE

Grupa robót – CPV 45233141 – 9 Roboty w zakresie

naprawy dróg

TEMAT:				   OZNAKOWANIE

ADRES:			GOLESZÓW, obręb 0005 Goleszów – pgr Nr 3701/5, 3701/4, 3662/10

90/2, 90/3, 90/4,3658/1

INWESTOR-		URZĄD GMINY w GOLESZOWIE

WNIOSKODAWCA:	43-440 Goleszów, ul. 1-go Maja 5

FAZA			               Projekt budowlany

OPRACOWANIA:

PROJEKTANCI:		 				    Oświadczam, że dokumentacja została

- przebudowa drogi	mgr inż. Anna HANUS DYRDA	wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi

upr. bud. WZDP-20-212/3/328/66            przepisami i normatywami oraz  że została

mgr inż. Antoni DYRDA	                     przekazana Inwestorowi kompletna

upr. bud. WZDP-20-212/3/329/66            z punktu widzenia celu któremu ma służyć

inż. Renata TOMASZKO

# DATA:

# OPRACOWANIA:	                                               marzec 2008 r.

STRONA  TYTUŁOWA

Zadanie:	  		 PRZEBUDOWA ul. Szkolnej

w GOLESZOWIE

Adres:	GOLESZÓW, obręb 0005 Goleszów – pgr Nr 3701/5, 3701/4, 3662/10, 90/2, 90/3, 90/4,3658/1

Temat		                 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opracowania:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3. Część rysunkowa

Rys. Nr 1    – Orientacja

Rys. Nr 2    – Projekt zagospodarowania terenu

Rys. Nr 2/1 – Projekt zagospodarowania terenu –

Uzbrojenie terenu

STRONA  TYTUŁOWA

Zadanie:	  		PRZEBUDOWA ul. Szkolnej

w GOLESZOWIE

Adres:	GOLESZÓW, obręb 0005 Goleszów – pgr Nr 3701/5, 3701/4, 3662/10, 90/2, 90/3, 90/4,3658/1

Temat		             PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

opracowania:

1. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

2. Część rysunkowa

Rys. Nr 3 – Profil podłużny

Rys. Nr 4 – Typowe przekroje poprzeczne

Rys. Nr 5/1 – Charakterystyczne przekroje poprzeczne

Rys. Nr 5/2 – Charakterystyczne przekroje poprzeczne

Rys. Nr 5/3 – Charakterystyczne przekroje poprzeczne

# UZGODNIENIA

# - Urząd Gminy w Goleszowie, uzgodnienie z dnia 13.11.2007 na planie syt.

# - Urząd Gminy w Goleszowie, pismo z dnia 2007.12.03, L.dz. ROŚ/7024/25/2007

# - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w C-nie, pismo z dnia 02.04.2008r.,

# L.dz. PZDP-7332/11/506/08 + Rys. Nr 2

- GZG Rozdzielnia Skoczów – uzgodnienie z dnia 21.12.2007 na Rys. Nr 2/0

- GZG Rozdzielnia Skoczów – uzgodnienie z dnia 21.12.2007 na Rys. Nr 1

- WZC – uzgodnienie z dnia 15.01.2008r., L.dz. TT/9307/2007+ Rys. Nr 2/0 i Rys. Nr 1

- ENION – uzgodnienie z 10.12.2007r. na Rys. Nr 2/0 i na Rys. Nr 1

- ENION – warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych, pismo z dnia 22.02.2008

r.. L.dz. BE/RD2/ZS/KB/278/2008 + Rys. Nr 1

- Telekomunikacja Polska S.A. – uzgodnienie z dnia 02.01.2008, L.dz. TSSSOZEU/Kl.215-2/08 + Rys. Nr 2/0 i Rys. Nr 1

# - Telekomunikacja Polska S.A. – uzgodnienie projektu przebudowy sieci TP, pismo z dnia 18.03.2008, L.dz. TSSSOZEU/Kl.215-502/08

# - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, pismo z dnia 24.01.2008 r., L.dz. B-AR-JR-4170/106/ /08

# - pismo do Śl.WOSOZ z dnia 18.01.2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 					– karta 1

I. DOKUMENTACJA PRAWNA. UZGODNIENIA.				– karta 2

- Ksero zaświadczenia o przynależności do Śl.O.I.I.B. i ksero uprawnień  	– karta 3 – 8

- Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania a dnia 25.02.2008r. 	– karta 9 – 11

- Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

wsi Goleszów  z dnia 2007-10-24 r. L.dz. ROŚ 7332/564/2007 		  	– karta 12 – 24

- Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500       	– karta 25

- Kopia mapy ewidencyjnej –   z 31.10.2007, skala 1:2880 		  	– karta 26

- Wypisy z rejestru gruntów szt 6 					  	– karta 27 – 32

# - Uzgodnienia									– karta 33 – 52

# - Urząd Gminy w Goleszowie, uzgodnienie z dnia 13.11.2007 na planie syt. 	– karta 34

# - Urząd Gminy w Goleszowie, pismo z dnia 2007.12.03,

# L.dz. ROŚ/7024/25/2007 							– karta 35

# - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w C-nie, pismo z dnia 02.04.2008r.,

# L.dz. PZDP-7332/11/506/08 + Rys. Nr 2 					– karta 36 – 37

- GZG Rozdzielnia Skoczów – uzgodnienie z dnia 21.12.2007 na Rys. Nr 2/0 	– karta 38

- GZG Rozdzielnia Skoczów – uzgodnienie z dnia 21.12.2007 na Rys. Nr 1 	– karta 39

- WZC – uzgodnienie z dnia 15.01.2008r., L.dz. TT/9307/2007

+ Rys. Nr 2/0 i Rys. Nr 1 							– karta 40 – 42

- ENION – uzgodnienie z 10.12.2007r. na Rys. Nr 2/0 i na Rys. Nr 1 		– karta 43 – 44

- ENION – warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych,

pismo z dnia 22.02.2008 r.. L.dz. BE/RD2/ZS/KB/278/2008 + Rys. Nr 1 	– karta 45 – 46

- Telekomunikacja Polska S.A. – uzgodnienie z dnia 02.01.2008,

L.dz. TSSSOZEU/Kl.215-2/08 + Rys. Nr 2/0 i Rys. Nr 1 			– karta 47 – 49

# - Telekomunikacja Polska S.A. – uzgodnienie projektu przebudowy sieci TP,

# pismo z dnia 18.03.2008, L.dz. TSSSOZEU/Kl.215-502/08 			– karta 50

# - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, pismo z dnia 24.01.2008 r.,

# L.dz. B-AR-JR-4170/106/ /08 							– karta 51

# - pismo do Śl.WOSOZ z dnia 18.01.2008 r.					– karta 52.

II. CZĘŚĆ DROGOWA. 							– karta 53

- Projekt zagospodarowania terenu, strona tytułowa 				– karta 54

- Opis do projektu zagospodarowania terenu 				– karta 55 - 58

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ 	– karta 59 - 61

- Rys. Nr 1 – Orientacja 						– karta 62

- Rys. Nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu 				– karta 63

- Rys. Nr 2/1 – Projekt zagospodarowania terenu – Uzbrojenie		– karta 64

- Projekt architektoniczno-budowlany, strona tytułowa 				– karta 65

- Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 			– karta 66 - 68

- Rys. Nr 3   – Profil podłużny					– karta 69

- Rys. Nr 4 –  Typowe przekroje poprzeczne			– karta 70

- Rys. Nr 5/1 – Charakterystyczne przekroje poprzeczne	– karta 71

- Rys. Nr 5/2 – Charakterystyczne przekroje poprzeczne	– karta 72

- Rys. Nr 5/3 – Charakterystyczne przekroje poprzeczne	– karta 73

OPIS

do projektu zagospodarowania terenu na przebudowę ul. Szkolnej w

Goleszowie

1. INWESTOR.

GMINA GOLESZÓW

ul. 1-go Maja 5

43 – 440 Goleszów

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

# - Umowa z Inwestorem

# - Decyzja Wójta Gminy Goleszów z dnia 25.02.2008 r., L.dz. ROŚ 7624/Ś/13/07/08 określająca środowiskowe uwarunkowania

# - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w Goleszowie z dnia 2007.10.24, L.dz. ROŚ 7332/564/2007

# - Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, zaewidencjonowana pod nr 2/1017/07

# - Kopia mapy ewidencyjnej

# - Wypisy z rejestru gruntów

# - Uzgodnienie z Inwestorem oraz administratorami uzbrojenia

# - Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków

# - Dokumentacja geotechniczna opracowana przez f-mę GEOSOND XI/2007.

# - Pomiary uzupełniające

# - Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz. 430/.

# - Obowiązujące normy i normatywy.

# 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

# Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana na:

# -   przebudowę ul. Szkolnej, wraz z wykonaniem odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę urządzeń obcych, kolidujących z projektowaną przebudową drogi.

# 4. STAN ISTNIEJĄCY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

# 4.1. Lokalizacja.

Ulica Szkolna jest drogą lokalną, gminną , zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 90/4 obręb 0005-Goleszów, i zgodnie z miejscowym  planem Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w jednostce strukturalnej, oznaczonej symbolami TU2 i TMN1. Ul. Szkolna łączy się z ul. 3-go Maja /droga powiatowa nr 2613 S Międzyświeć – Goleszów – pgr nr 3701/5, 3662/10, 3658/1/ oraz z ul. Lotniczą. Całkowita długość ul. Szkolnej wynosi 212 m.

# 4.2. Zagospodarowanie terenu.

# Przy ul. Szkolnej zlokalizowana jest szkoła podstawowa, gimnazjum oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z ul. Szkolnej jest wjazd na parking przy Urzędzie Gminy.

# Jezdnia na ul. Szkolnej jest o zmiennej szerokości i wynosi od 3,5 do 5,0 m. Nawierzchnię wykonano z  asfaltobetonu o grubości od 2 do 16 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Grubość podbudowy jest zmienna i wg wykonanych odwiertów wynosi 38 cm, 63 cm i 29 cm.. Nawierzchnia asfaltobetonowa jest w znacznym stopniu zniszczona.

# Wjazd na ul. Szkolną od strony ul. Lotniczej jest wykonany w spadku podłużnym 12,3 %, a na włączeniu do ul. 1-go Maja spadek podłużny wynosi 5,7%.

# Na całej długości ul. Szkolnej nie ma chodników. Wody opadowe ze znacznej powierzchni  ul. Szkolnej spływają na ul. 1-go Maja oraz na ul. Lotniczą.

4.3. Urządzenia obce.

# Teren w obrębie projektowanych robót jest uzbrojony w sieć wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sieć teletechniczną.

# 5. STAN PROJEKTOWANY.

# 5.1. Opis projektowanego zakresu robót.

Projektowany zakres robót obejmuje:

- wykonanie jezdni na całej długości ul. Szkolnej o szerokości 6,0 m.

- wykonanie prawostronnego chodnika o szerokości 1,25 m. na odcinku od ul. Lotniczej do km  0+06350 i chodnika o szerokości 2,00 m. na pozostałym odcinku, do połączenia z chodnikiem wzdłuż ul. 1-go Maja.

- korektę profilu podłużnego ul. Szkolnej na odcinku od km 0+004 do km 0+05850 oraz od km 0+15350 do km 0+208.

- wykonanie miejsc postojowych dla 10-ciu samochodów osobowych na odcinku od km 0+093, po prawej stronie, bezpośrednio przy jezdni

- wykonanie po lewej stronie jezdni, za wjazdem na posesję Nr 79/4 utwardzonego terenu płytami ażurowymi, jako rezerwa na dodatkowe miejsca postojowe.

- wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej poprzez kratki ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- wykonanie oświetlenia ulicznego

- przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych kolidujących z projektowanym poszerzeniem jezdni, budową chodnika oraz miejsc postojowych

- likwidację istniejącej studzienki wodomierzowej i przesunięcie hydrantu poza pas projektowanej drogi.

- wycięcie dwóch drzew owocowych, przesadzenie krzewów ligustru na długości 35,0 mb, zahumusowanie i obsianie trawą pasów zielenie w obrębie prowadzonych robót.

Konstrukcja nawierzchni dla jezdni została zaprojektowana o nośności dla KR 3 –

5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

6 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

25 cm podbudowa z kruszywa łamanego

10 cm w-wa filtracyjna z piasku

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach i miejscach postojowych z płyt betonowych prasowanych grubości 6 i 8 cm oraz żelbetowych płyt ażurowych.

Na wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej, budowę oświetlenia, przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych są opracowane branżowe projekty budowlane, ujęte w oddzielnych teczkach i stanowiące integralną część projektu budowlanego na przebudowę ul. Szkolnej.

5.2. Urządzenia obce.

Dla projektowanej przebudowy ul. Szkolnej zachodzi konieczność przebudowania:

- linii napowietrznej nN

- linii kablowej nN

- linii kablowej SN

- napowietrznej linii teletechnicznej

oraz przesunięcie istniejącego hydrantu poza pas projektowanej drogi

Wszystkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia muszą być wykonywane recznie. Stopień zagęszczenia wszystkich przekopów i obsypek w obrębie pasa jezdnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacjach.

Istniejące uzbrojenie dokładnie zlokalizować przekopami próbnymi. O rozpoczęciu robót powiadomić administratorów uzbrojenia. Przy udziale administratora sieci, zlokalizować wszystkie studzienki zaworowe na sieci gazowej i wodociągu.

5.3.  Stan  prawny.

Projektowany zakres robót będzie wykonywany na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa i Gminy Goleszów.

Nr działki      właściciel/użytkownik		             zagospodarowanie

3701/5 	 Skarb Państwa					drogi	 			        		 zarządca trwały: GDDKiA K-ce

/Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29/

3701/4		Gmina Goleszów				drogi

43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5

3662/10	Skarb Państwa					drogi

zarządca trwały: GDDKiA K-ce

/Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29/

90/2		Gmina Goleszów				   Bi

zarządca trwały:Szkoła Podstawowa

w Goleszowie

43-440 Goleszów ul. 1 Maja 1

90/3		Gmina Goleszów				   Bi

zarządca trwały:Gimnazjum w Goleszowie

43-440 Goleszów ul. Szkolna 2

90/4		Gmina Goleszów				drogi

43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5

3658/1		Skarb Państwa					drogi

zarządca trwały: GDDKiA K-ce

/Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29/

6. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE.

- Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Roboty będą prowadzone w rejonie stanowiska archeologicznego oznaczonego Nr 14 na wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków , prace ziemne musza przebiegać pod specjalistycznym nadzorem archeologicznym, na podstawie odrębnego pozwolenia WKZ.

- Obszar inwestycji nie znajduje się na terenie szkód górniczych

7. WPŁYW INWESTCJI NA ŚRODOWISKO.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby zminimalizować wpływ budowy na otaczające go środowisko oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przez siebie spowodowane. O terminie rozpoczęcia robót musi powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia

Roboty należy prowadzić z należytą starannością

Uciążliwość projektowanej inwestycji należy podzielić na dwa etapy:

- etap budowy

- etap eksploatacji

7.1. Etap budowy.

Teren budowy musi być oznakowany i niedostępny dla osób postronnych, nie związanych z budową.

W czasie prowadzenia robót musi być zagwarantowany stały dojazd do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

W ramach organizacji placu budowy  będzie wymagane pomieszczenie socjalne dla robotników oraz plac postojowy dla sprzętu.

Okresowy wzrost  zanieczyszczenia powietrza będzie wynikał ze zwiększonego ruchu pojazdów budowlanych, okresowego i krótkotrwałego zanieczyszczenia dróg przy robotach ziemnych, emisji pochodzących od pracy silników spalinowych sprzętu budowlanego i przy robotach asfaltowych.

Poziom hałasu emitowany do środowiska, będzie hałasem okresowym. Praca ciężkiego sprzętu budowlanego oraz transport samochodowy może być źródłem emisji przekraczającym 90 dB.

7.2. Etap eksploatacji.

Po wykonaniu projektowanego zakresu robót poprawi się w znacznym stopniu bezpieczeństwo dla użytkowników ul. Szkolnej

Opracowała:

Ustroń, marzec  2008 r.						mgr inż. Anna Hanus-Dyrda

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

/ BIOZ /

1. Podstawa opracowania.

Obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)regulują następujące przepisy:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016), (Zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

Obowiązek sporządzenia   planu BIOZ  przed rozpoczęciem budowy spoczywa na kierowniku budowy.

# 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

-  Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+004 do 0+05850 i od km 0+145 do km 0+21969 oraz fragmenty chodnika przy ul. 1-go Maja i wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 6,0 m

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni na odcinku od km 0+05850 do km 0+145 oraz wykonanie poszerzeń do szer jezdni 6,0 m.

- Wykonanie lewostronnego chodnika z kostek betonowych prasowanych

- Wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostek betonowych prasowanych i płyt ażurowych

- Obniżenie istniejącej jezdni na odcinku od km 0+004 do 0+05850 i od km 0+145 do km 0+21969

- Wykonanie odwodnienia jezdni / wpusty uliczne, przykanaliki, studnie rewizyjne

- Przebudowa hydrantu

- Przebudowa linii kablowych nN i SN

- Przebudowa linii napowietrznej nN

- Pudowa oswietlenie ulicznego

- Przebudowa linii teletechnicznych

# 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Projektowany zakres robót będzie wykonywany w obrębie istniejącego pasa drogowego ul. Szkolnej w Goleszowie .

Obiekty budowlane istniejące:

-   uzbrojenie podziemne i naziemne – sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, linia teletechniczna, linie kablowe energetyczne i napowietrzna linia  energetyczna.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ludzi.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przy realizacji projektowanego zadania obejmuje:

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m.

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

- konieczność zagwarantowania stałego przejazdu dla Straży Pożarnej

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu których występują czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10oC

Ponadto obowiązek sporządzenia planu BIOZ dotyczy przewidywanych robót budowlanych niezależnie od ich rodzaju, jeżeli mają one trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być przy ich wykonywaniu zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność tych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.

Wszystkie roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych i sieci gazowej muszą być prowadzone przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem administratorów tych sieci.

7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Plan BIOZ powinien przewidywać zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie budowy, poprzez oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, wygrodzeniem taśmami miejsc niebezpiecznych, oświetleniem i zapewnieniem nadzoru.

8. Drogi komunikacyjne.

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na terenie budowy dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów pożarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla ich użytkowników.

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem w/w uwarunkowań.

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15 m., należy przewidzieć ustawienie oznakowanych bramek, oświetlonych 
w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczających dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

Ciągi piesze.

Przewidziana w planie BIOZ szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.  Przejścia o pochyleniu większym jak 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych jak 0,4 m. lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m., co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą na wysokości 1,1 m. i deską krawężnikową o wys. 0,15 m.

Przewidziane w planie BIOZ pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.Nad przekopami wykonać należy kładki dla pieszych ( drewniane lub stalowe) przenośne. Kładki muszą być oporęczowane.

9. Miejsca postojowe na terenie budowy.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

10. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych.

W planie BIOZ należy przewidzieć na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. W przypadku przechowywania w magazynie substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym umieścić na tablicach ostrzegawczych, w widocznych miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

Składowiska materiałów, wyrobów  i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia. Materiały należy składować w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m. Materiały workowane układa się w warstwach  krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0, 75 m. od ogrodzenia lub zabudowań i 5,0 m. od stałego stanowiska pracy. Zabrania się podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczania ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca.

11. Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość ma być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzaju pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów / Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 26.09.1997 r. z późn. zmianami/.

Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących szatnię i jadalnie należy umieścić w odrębnych pomieszczeniach.

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 /D.U. Nr 47 poz. 401/

12. Ochrona przeciwpożarowa.

Wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę  i dróg pożarowych określa Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz.U. Nr 121 poz. 1139/.

13.. Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu ich obowiązków.

Opracowała:

Ustroń, marzec 2008 r.						mgr inż. Anna Hanus-Dyrda

OPIS

do projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej

na przebudowę ul. Szkolnej w Goleszowie

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany na przebudowę ulicy Szkolnej w Goleszowie

1.2. Podstawa opracowania.

# - Umowa z Inwestorem

# - Decyzja Wójta Gminy Goleszów z dnia 25.02.2008 r., L.dz. ROŚ 7624/Ś/13/07/08 określająca środowiskowe uwarunkowania

# - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w Goleszowie z dnia 2007.10.24, L.dz. ROŚ 7332/564/2007

# - Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych, zaewidencjonowana pod nr 2/1017/07

# - Kopia mapy ewidencyjnej

# - Wypisy z rejestru gruntów

# - Uzgodnienie z Inwestorem oraz administratorami uzbrojenia

# - Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków

# - Dokumentacja geotechniczna opracowana przez f-mę GEOSOND XI/2007.

# - Pomiary uzupełniające

# - Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz. 430/.

# - Obowiązujące normy i normatywy.

# 2. Dane techniczne.

# 2.1. Stan istniejący i parametry techniczne

# Jezdnia na ul. Szkolnej jest o zmiennej szerokości i wynosi od 3,5 do 5,0 m. Nawierzchnię wykonano z  asfaltobetonu o grubości od 2 do 16 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Grubość podbudowy jest zmienna i wg wykonanych odwiertów wynosi 38 cm, 63 cm i 29 cm.. Nawierzchnia asfaltobetonowa jest w znacznym stopniu zniszczona.

# W podłożu znajduje się zwietrzelina gliniasta twardoplastyczna o nośności G2.

# Wjazd na ul. Szkolną od strony ul. Lotniczej jest wykonany w spadku podłużnym 12,3 %, a na włączeniu do ul. 1-go Maja spadek podłużny wynosi 5,7%. Jezdnia jest okrawężnikowana, Krawężniki są zajeżdżone i zniszczone.

# Na całej długości ul. Szkolnej nie ma chodników. Wody opadowe ze znacznej powierzchni  ul. Szkolnej spływają na ul. 1-go Maja oraz na ul. Lotniczą.

# Teren w obrębie projektowanych robót jest uzbrojony w sieć wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, linie energetyczne kablowe i napowietrzne, sieć teletechniczną.

3. Zakres projektowanych robót budowlanych.

Projektowany zakres robót obejmuje:

- wykonanie jezdni na całej długości ul. Szkolnej o szerokości 6,0 m.

- wykonanie prawostronnego chodnika o szerokości 1,25 m. na odcinku od ul. Lotniczej do km  0+06350 i chodnika o szerokości 2,00 m. na pozostałym odcinku, do połączenia z chodnikiem wzdłuż ul. 1-go Maja.

- korektę profilu podłużnego ul. Szkolnej na odcinku od km 0+004 do km 0+05850 oraz od km 0+15350 do km 0+208.

- wykonanie miejsc postojowych dla 10-ciu samochodów osobowych na odcinku od km 0+093, po prawej stronie, bezpośrednio przy jezdni

- wykonanie po lewej stronie jezdni, za wjazdem na posesję Nr 79/4 utwardzonego terenu płytami ażurowymi, jako rezerwa na dodatkowe miejsca postojowe.

- wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej poprzez kratki ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

- wykonanie oświetlenia ulicznego

- przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych kolidujących z projektowanym poszerzeniem jezdni, budową chodnika oraz miejsc postojowych

- likwidację istniejącej studzienki wodomierzowej i przesunięcie hydrantu poza pas projektowanej drogi.

- wycięcie dwóch drzew owocowych, przesadzenie krzewów ligustru na długości 35,0 mb, zahumusowanie i obsianie trawą pasów zielenie w obrębie prowadzonych robót.

Maksymalny spadek podłużny na jezdni 5%, spadki poprzeczne 2%. Spadek poprzeczny na chodnikach 3%.

Wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, przebudowa linii energetycznych i przebudowa linii teletechnicznej są ujęte w projektach branżowych.

# 4. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne.

# 4.1. Roboty przygotowawcze.

# W ramach robót przygotowawczych należy wyciąć dwa drzewa owocowe oraz przesadzić krzewy ligustru. Roboty na odcinku od km 0+000 do 0+090 należy rozpocząć od przekładki linii kablowych energetycznych i linii teletechnicznej.

# Na czas trwania robót, należy zagwarantować  bezpieczne przejścia dla pieszych, zwłaszcza młodzieży szkolnej oraz stały przejazd do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

# 4.2. Roboty rozbiórkowe.

Do rozbiórki przewidziana jest nawierzchnia wraz z podbudową na odcinkach od km 0+004 do 0+05850 oraz od km 0+145 do 0+21169, oraz wszystkie krawężniki. Fragment jezdni w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie sfrezowana na głębokość 1 cm i wzmocniona nakładkami z asfaltobetonu do projektowanej wysokości.

Materiały porozbiórkowe należy w porozumieniu z Inwestorem wywieźć na kontrolowane wysypiska.

# 4.3. Roboty ziemne.

Nadmiary ziemi z wykopów  oraz z korytowania zostaną wywiezione na odległość do 5 km w miejsca wskazane przez Inwestora lub staraniem Wykonawcy na kontrolowane wysypisko.

Wszystkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia muszą być wykonywane recznie. Stopień zagęszczenia wszystkich przekopów i obsypek w obrębie pasa jezdnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacjach.

Istniejące uzbrojenie dokładnie zlokalizować przekopami próbnymi. O rozpoczęciu robót powiadomić administratorów uzbrojenia. Przy udziale administratora sieci, zlokalizować wszystkie studzienki zaworowe na sieci gazowej i wodociągu.

# Ilość robót ziemnych do ręcznego wykonania przewiduje się w ilości około 30%.

# 4.4. Przygotowanie podłoża.

# Po wykonaniu robót ziemnych i korytowaniu z wyprofilowaniem projektowanych spadków i zagęszczeniu podłoża, należy wykonać żwirowe sączki poprzeczne w odstępach około 10m. oraz w linii projektowanych krawężników sączki podłużne z rur perforowanych PCV ( 100 zabezpieczonych przed zamuleniem tkaniną oraz obsypane grubym piaskim, Wymiary sączków 30/30 cm.

# 4.5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni dla jezdni została zaprojektowana dla KR 3. Konstrukcje nawierzchni zostały pokazane na  rys. Nr 4 – Typowe przekroje poprzeczne.

Jezdnia zostanie wykonana o nawierzchni asfaltobetonowej. Miejsca postojowe oraz chodniki z kostek betonowych prasowanych oraz żelbetowych płyt ażurowych.

4.6. Urządzenia obce.

Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i z zachowaniem szczególnej ostrożności. O rozpoczęciu robót powiadomić administratorów urządzeń obcych.

Roboty   prowadzone w rejonie stanowiska archeologicznego oznaczonego Nr 14 na wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków , prace ziemne muszą przebiegać pod specjalistycznym nadzorem archeologicznym, na podstawie odrębnego pozwolenia WKZ.

# Opracowała

# Ustroń, marzec 2008 r.						mgr inż. Anna Hanus-Dyrda

# Opis

# do projektu organizacji ruchu, po wykonaniu

# projektowanej przebudowie ul. Szkolnej w Goleszowie.

# 1. Podstawa opracowania.

# - Umowa z Inwestorem

# - Projekt budowlany na przebudowę ul. Szkolej

# - Inwentaryzacja istniejącego oznakowania

# - Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

# 2. Opis stanu istniejącego.

Ulica Szkolna jest drogą lokalną, gminną , zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym 90/4 obręb 0005-Goleszów, i zgodnie z miejscowym  planem Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w jednostce strukturalnej, oznaczonej symbolami TU2 i TMN1. Przy ul. Szkolnej zlokalizowana jest szkoła podstawowa, gimnazjum oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z ul. Szkolnej jest wjazd na parking przy Urzędzie Gminy. Ul. Szkolna łączy się z ul. 3-go Maja /droga powiatowa/, oraz z ul. Lotniczą. Całkowita długość ul. Szkolnej wynosi 212 m.

# Jezdnia na ul. Szkolnej o zmiennej szerokości od 3,5 do 5,0 m. posiada  nawierzchnię asfaltobetonową.

# 3. Opis stanu projektowanego.

# Ul. Szkolna po przebudowie będzie miała na całej długości jezdnię o szerokości 6,00 m. oraz prawostronny chodnik o szerokości 1,25 m. i 2,00 m. Po ul. Szkolnej po przebudowie, będzie się odbywał ruch autobusu szkolnego, dla którego przewidziano 2 miejsca przystankowe.

# Przy ul. Szkolnej zaprojektowano po prawej stronie parking dla 10-ciu samochodów osobowych, oraz po lewej stronie, przy parkowaniu równoległym do osi drogi, miejsca postojowe dla 6-ciu samochodów osobowych.

# Istniejące i projektowane oznakowanie pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.

# Projekt oznakowania został uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Drogowy Urzędu Gminy w Goleszowie.

# Opracował:

# Ustroń, marzec 2008 r.					mgr inż. Antoni Dyrda

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Opis do projektu oznakowania

2. Uzgodnienie z Urzędem Gminy

3. Projektowane oznakowanie