SST-B 1.1

Nazwa i adres  obiektu:

Szczegółowa specyfikacja  techniczna na wymianę i montaż stolarki drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Goleszowie dz. 90/5 Goleszów

Nazwa i adres INWESTORA:

Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5  43-440 Goleszów

ZAKRES:

WYMIANA  i montaz STOLARKI  DRZWIOWEJ i swietlika

1.1.	Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  projekt  wymiany i instalacji  stolarki  drzwiowej i okiennej w ramach istniejącego otworu   drzwiowego i nowej  stolarki okiennej wewnetzrnejw budynku administracyjnym  Urzędu Gminy w Goleszowie

1.3.	Zakres robót objętych .

Roboty, których dotyczy opracowanie , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymiany istniejącej stolarki  stolarki na drewnianą  , demontaż starej stolarki drewnianej , produkcja i transport drzwi drewnianych oraz montaż  w istniejącym otworze nowej stolarki okiennej wewnetzrnej -swietlika

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszym  opracowaniu są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

i poleceniami insp. nadzoru

2.	Materiały.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.

  - futryny i skrzydla  drzwiowe DREWNIANE

#### Do podstawowych  funkcji drzwi należą:

zarówno typowych, jak i nietypowych

- Wysoka izolacja cieplna

- Wysoka izolacja akustyczna

- Wysoka szczelność

- Prostota zabudowy i obsługi

- Odporność na grzyby, owady i bakterie

- Estetyczne i solidne wykonanie

Zapewnienie oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, oraz zapobieganie stratom ciepła, przedostawaniem się do wnętrza hałasu, zapachów i pyłu

Projektowane okno powinno  odpowiadac nastepującym cechom swietlik

- KONSTRUKCJA jednoramowa, wykonana z drewna klejonego trójwarstwowo zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-6672-2005

- OKUCIA obwiedniowe  z mikrowentylacją w skrzydłach uchylno -rozwieralnych . Istnieje możliwość zabudowy dodatkowych okuć podwyższających stopień zabezpieczenia okien. - blokada otwartego skrzydła okiennego.

- PRZESZKLENIE zespolonymi wkładami jednokomorowymi ze szkła niskoemisyjnego - współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W(m2K).  zastosować inny rodzaj przeszklenia (szyby bezpieczne- antywłamaniowe, )

- POWIERZCHNIE drewniane zabezpieczone przed czynnikami biologicznymi w procesie impregnacji a następnie pomalowane lakierami akrylowymi ( podkład + dwie warstwy lakieru nawierzchniowego) w dowolnie wybranym kolorze.

- Każde okno powinno posiadać dwie profilowane USZCZELKI akrylowe ( wrębowa- zapewnia szczelność oraz przylgową - poprawiającą izolację akustyczną okna o 2 - 3 dB)

- SILIKONOWE USZCZELNIENIE szyb należy wykonać  silikonem neutralnym na bazie alkoholu dzięki czemu proces starzenia się został znacznie wydłużony.

- NAWIEWNIKI - z uwagi na częste przypadki braki w prawidłowej wentylacji pomieszczeń w których została zabudowana szczelna stolarka, należy zastosować nawiewniki RENSON - skutecznie poprawiające mikroklimat pomieszczeń.

- okna powinny posiadać powierzchnie wykończone ostatecznie lakierami akrylowymi w wybranym przez klienta kolorze

w kolorze sosny         

Okna należy szklić  jednokomorowym zestawem niskoemisyjnym 4-16-4 (szyby grubości 4 mm na ramce dystansowej 16 mm).  Szyby o   współczynniku przenikania ciepła (U = 1,3 lub 1,1 W/(m2K),

Okucia 

W oknach należy zastosować komplety okuć obwodowych do skrzydeł uchylnych, rozwieranych i uchylno-rozwieranych dostosowane do jednego z trzech wariantów luzu wrębowego tj. luzu 4 mm, luzu 11 (12) mm w układzie Euronut lub Eurofalz.

3.	Sprzęt.

Roboty  wykonać przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń

4.	Transport.

Okna  należy transportować w pozycji pionowej   zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

- Wykonanie robót.

  - Wymagania ogolne

  - Do wymagań związanych z bezpieczeństwem użytkowania -zapewnienie wentylacji pomieszczeń Infiltracja w granicach 0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2'3) przez zamknięte okno jest niezbędna i zwykle zapewniona jest przez nieuszczelniony fragment poziomego górnego układu wrębów okna. 
Wymogów infiltracji nie spełnia zastosowanie okuć umożliwiających tzw. mikrowentylację.

  - Szczelność okien na infiltrację powietrza jest określana liczbowo w aprobatach technicznych i pozwala bez problemów dobrać okna do konkretnego systemu wentylacji budynku. Okna szczelne, tj. o współczynniku infiltracji nie większym niż 0,3, należy stosować wówczas, jeżeli nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zapewniony jest w inny sposób niż przez okno.

  - Kolejnym wymaganiem mającym na uwadze zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach jest odpowiedni dobór okien pod względem parametrów izolacyjności akustycznej. 
Praktycznie aby ściana z oknami zapewniła korzystne warunki w pomieszczeniu, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw okien powinien być odpowiednio wyższy dla większych poziomów natężenia hałasów zewnętrznych. Orientacyjnie wartości te wynoszą: 

Rw dla poz. hałasów zewn. 
25 dB do 60 dB 
30 dB do 65 dB 
35 dB do 70 dB 
40 dB do 75 dB 

  Należy zastosować standardowe konstrukcje  okien mające izolacyjność w zakresie 30-35 dB.

  - Norma na ochronę cieplną budynków nakłada obowiązek doboru okien pod względem izolacyjności cieplnej odpowiednio do stref klimatycznych i przeznaczenia pomieszczeń. Dla budownictwa mieszkaniowego w I-III strefie klimatycznej wymagany jest współczynnik izolacyjności U = 2,6 W/m2K, dla IV-V U = 2,0 W/m2K.

  - Podział okien, kierunki otwierania, kolor

  - profil  okna i drzwi  wg załącznika nr 1 do specyfikacji

  - . Kolor okien brazowy, od zewnątrz i od wewnatrz

  - Okno świetlikowe powinny uzyskać pozytywną ocenę w zakresie sprawności działania skrzydeł, wielkości siły potrzebnej do uruchomienia okuć i samego skrzydła, odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne, nośności połączeń elementów w narożach ram. Dokumentem dopuszczającym okna i drzwi do obrotu i stosowania w budownictwie oraz upoważniającym producenta do znakowania ich znakiem B jest certyfikat zgodności (potwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia, aprobatą) wydany przez niezależną upoważnioną do tego jednostkę certyfikacyjną lub deklaracja zgodności wydawana przez samego producenta dla każdej partii wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - wykonanie robot

| Jak należy ustawić ramę? Zamocować ramę używając klinów z zachowaniem pionu i poziomu Najpierw ustwić poziom dolnej części ramy Zachować przy tym wysokość zamontowania okna Ustalić dokładne położenie za pomocą klocków drewnianych, lub klinów Następnie ustawić pionowe części ramy Poziomicę przyłożyć do powierzchni ramy od strony pokoju (patrz rysunek) |  |
| --- | --- |
| Jak zamocować ramę? Ponownie sprawdzić czy rama jest prawidłowo ustawiona w pionie i poziomie Otwory pod kołki montażowe należy wywiercić przed przystąpieniem do montażu - śr. 10,2mm W krytycznych obszarach można umieścić dodatkowe kołki Wywiercić otwory w murze prowadząc wiertło poprzez otwory w ramie. Wiertarka udarowa, wiertło do betonu śr. 10mm Używać normalnych kołków montażowych (135-160mm), metalowych, 3-częściowych np. BTI lub Hilti |  |

Uwaga! 
Po zakończeniu montażu okna, usunąć folię ochronną. 
Jeśli tego nie wykonamy, to po pewnym czasie usunięcie folii ochronnej staję się bardzo trudne, lub niemożliwe.

6.    Kontrola jakości.

- obejmuje czynności zwiazane z :

- otwieraniem  skrzydel drzwiowych i mocowania futryn

- przyleganiem uszczelek

- prawidłowości montażu

- wyglądu szyb

- wygladu drzwi elastyczności zamykania

- Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- sprawdzenie okien czy nie posiadaja  zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć

7.	Obmiar robót.

- Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamontowanych okien i drzwi  wraz z  demontażem istniejących drzwi, przygotowaniem  podłoża, produkcją drzwi ich transportem na miejsce wbudowania , wykonanie montażu okien  obrobienie ościeży , przygotowaniem, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich , w oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

- Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.	Odbiór ościeży  kolo drzwi  wmontowywanych  w istniejace otwory

8.1.1. Zastosowane  materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ościeża, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót rynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  Równośc  ościezy będzie sprawdzane lat dlug 2m  nierowności nie mogą przekraczać 3 mm

8.2.	Odbiór robót montażowych

- Sprawdzenie wyglądu  zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- sprawdzenie okien czy nie posiadaja  zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

- Sprawdzenie certyfikatów

8.3.zagospodarowanie  drzwi drewnianych z rozbiórki

- Szyby –należy je stłuc na tłuczkę szklaną zmagazynować do specjalnych pojemnikach i odwożone przez firmę  posiadająca koncesje Wojta Gminy na wywożenie odpadów.

- Ramy i futryny drewniane oraz drzwi  - przewiduje się je  rozdrobnić w urządzeniu  tzw. Rębarce  mechanicznej na wióry drewniane zagospodarowane w  produkcji  brykietów  drewnianych przez zakład – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „BRYKIET-POL”  Zofia Lupa  z Goleszowa

Płatności.

Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość  m² powierzchni zamontowanych drzwi łacznie z :

. demontażem istniejącej stolarki drzwiowej, przygotowaniem  podłoża, produkcją okieni drzwi  ich transportem na miejsce wbudowania , wykonanie montazu okna  obrobienie osciezy , przygotowaniem, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.