Zestawienie wszystkich pytań I odpowiedzi ,które wpłynęły  do przetargu

„Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Goleszowie etap II - roboty ogólnobudowlane"

Prosze o odpowiedz na nastepujace pytania:

1.   W przedmiarze brak pozycji wykonania tynków po zamurowanych otworach (póz. 12).nalezy doliczyc tynk cement wapienny kat 3 lub wstawic plyte gk styki siatka I szpachlowanie

2.    Póz. 15 przedmiaru - prosze okreslic typ drzwi spelniajacych wymóg dzwiekochlonnosci, czy ewentualnie przewidziec wykonanie wy gluszenia metoda tapicerska-jaki standard.drzwi o podanych parametrach drewniane nie przewiduje sie wytlumienia tapicerka

3.   Póz. 16 przedmiaru - brak mozliwosci wyceny drzwi wejsciowych reprezentacyjnych -dokumentacja nie zawiera rysunku projektowanych drzwi.rysunek drzwi podany w formacie pdf

4.    Póz. 17 przedmiaru — ze wzgledu na brak zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej w dokumentacji, prosze okreslic standard drzwi, kolor, wymagane zamki i klamki, (mimo stwierdzenia w SST, iz jest wydany osobny rysunek precyzujacy i odpowiadajacy na w/w zapytania w rzeczywistosci nie jest wydany).w charakterystyce robot podano jakie drzwi I ich zestawienie- osprzet drzwiowy typowy

5.    Póz. 21 przedmiaru -jakiej grubosci zastosowac izolacje z plyt styropianowych. 10 cm jako izolacja nad piwnicami -styropian M20

6.   Póz. 22 przedmiaru - prosze wyjasnic co mial na mysli kosztorysant, okreslajac samopoziomujaca warstwe z zaprawy cementowej gr. 4 mm przy zalozeniu, ze zbrojenie ujete w tej posadzce ma srednice 4 mm, przy czym nalezy przyjac iz posadzka cementowa nie jest posadzka samopoziomujaca.posadzka ma miec grubosc srednio 4 cm zbrojona matami ze stali 4 mm, oprocz posadzki cementowej przewiduje się  na nia nałożyć podklad samopoziomujący grub 4 mm który będzie miał powierzchnie gladka stosowna do ułożenia wykładziny PCV

7.   Póz. 25 przedmiaru -jaka przyjac grubosc paneli - w przedmiarze grubosc l cm, w SST grubosc 8 mm. Prosze równiez wskazac rodzaj wyrobu który spelnialby warunek gwarancji 20 lat. Jednoczesnie wg SST winne byc panele laminowane, w przedmiarze panele podlogowe debowe – powinny być laminowane  nalezy przyjac panele o grub do 10mm nie wymaga się gwarancji 20 letniej ale  wskazana jest gwarancja deklarowana przez producenta

8.   Póz. 27 przedmiaru - zanizona ilosc wykladziny PCV wg zestawienia podanego wg rysunków ogólna ilosc wykladziny Wynosic winna 333,34 m2.

zgodnie z powierzchnia oznaczonych na rzutach kondygnacji winno być 308,31 m2

9.   Póz. 35 przedmiaru - prosimy o wskazanie trasy i miejsca wlaczenia przewodu wentylacyjnego odprowadzajacego opary z pomieszczenia ksero i do czego jest wlaczona.trasa pokazana na rysunku pietra wlaczenie do najblizszego przewodu wentylacyjnego przyjęto ze długość tego przewodu wyniesie ok 5mb

10. Prosimy o okreslenie jaki rodzaj PC W zastosowac aby spelnialo warunki wypisane w SST wykladzina gr. 2 mm na podkladzie z pianki poliuretanowej - jednorodna. Wg naszej wiedzy, wykladzina jednorodna czyli homogeniczna nie posiada w swoim przekroju warstwy poliuretanowej , natomiast ulozenie PC W homogenicznego na warstwie pianki jest technicznie niemozliwe. Równoczesnie opis techniczny przewiduje wykladzine PCW na podkladzie z desek - prosze okreslic sposób montazu wykladziny na deskach.

przewiduje się wykładzinę heterogeniczną grubości do 3 mm

bez podkładu z pianki poliuretanowej

dotyczy: zapytania do zamówienia publicznego z dnia 04.09.20Q9r. nr 306028-2009 dotyczacego modernizacji budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Goleszowie

pytanie nr 1: czy w póz. nr 7 przedmiaru robót nalezy uwzglednic koszty utylizacji starej wykladziny?nie uwzględniać zamawiający wykorzysta ja w mieszkaniach komunalnych

pytanie nr 2: w póz. 9 p.r. zaplanowano wykucie czego? Chodzi o 15 m2, 15 m3, 15 szt - ale czego? dotyczy wykucia 15 szt różnych elementów metalowych np.  rurek uchwytów

pytanie nr 3: w póz. nr 10 p.r. chodzi o kompakt? tak chodzi o kompakt – jego demontaż na czas robot i ponowny montaż ..Ta sama -tylko plytki beda nowe.jezeli zamawiajacy uzna czy podczas demontażu ulegnie uszkodzeniu montowana bedzie  nowa -jako materiał inwestora

pytanie nr 4: w póz. nr 14 p.r. wyliczono oscieznice dla 5 szt. drzwi, w póz. 15 p.r. przyjeto 8 szt. skrzydel, w zestawieniu stolarki mamy 9 szt drzwi. Jaka jest wlasciwa ilosc drzwi nie liczac póz. 16 i 17?

w poz. 14 tej winno być wyliczone ościeżnice dla 3 szt drzwi (parter 2 szt –tj 11mb i piętro 1 szt drzwi 5,5mb

w pozycji 15 tej  winno być wyliczenie dla 4 szt drzwi dźwiękochłonnych łącznie ze skrzydłami drzwiowymi

w pozycji 17 tej  winno być 3 szt skrzydel drzwiowych o pow. 6 m2

pytanie nr 5: w póz. nr 18 p.r. chodzi o wymiane swietlika czy zamontowanie nowego w nowym miejscu? Tak świetlik typowy  nowy zamontowany nad drzwiami do kier usc doświetlajacy komunikacje

pytanie nr 6: warstwy wyrównawcze w póz. nr 19 p.r. beda wykonywane na jakim podlozu i w jakich pomieszczeniach?

po demontażu posadzek na parterze budynku należy wykonac wyrównanie powierzchni stropu zaprawa do 20 mm celem ułożenia prawidłowego izolacji przeciwwilgociowej z folii

pytanie nr 7: styropian w póz. 21 p.r. ma byc „twardy" i jakiej grubosci? Czy styropian ma byc ukladany na lepiku na goraco? Styropian M20 ukladany na izolacji na sucho grub 10 cm -po dokonaniu odkrywki Zamawiajacy dokona korekty grubości  z uwagi na położoną sieć teleinformatyczną

pytanie nr 8: czy w póz. 22 p.r. nie powinno byc 40 mm w miejsce 4 mm?  Pomylka matematyczna-powinno byc 40mm[4 cm]

pytanie nr 9: Czy póz. 24 dotyczy ulozenia plytek na starych scianach (sciankach)? Tak w kuchni oraz wc kobiet

pytanie nr 10: posadzka z paneli podlogowych w póz. 25 ma byc ukladana na jakim podlozu - podkladzie (podlodze, podkladzie cementowym)?na istniejącym parkiecie w sali sesyjnej na wytłumiającej piance poliuretanowej grub do 3 mm

pytanie  nr  11:  podloga z desek w póz.  nr 26 ma byc  podkladem pod wykladzina czy podloga przeszlifowana i wylakierowana?nalezy przyjac deski podłogowe szlifowane i 2 krotnie  malowane farbą bezbarwna podkładowa i nawierzchniowa

pytanie nr 12: w póz. 33 jest zapis o opalaniu drzwi wahadlowych na parterze i lakierowaniu pozostalych.

Czy pozostale drzwi maja byc tylko lakierowane?tylko lakierowane  Czy lakierowanie ma bycobustronne?tak obustronnie ma być malowane

Dlaczego     nie     uwzgledniono     wspólczynników    przy    przedmiarowaniu

malowania? dla Zamawiajacego współczynniki nie są istotne

pytanie nr 13: o jaki przewód chodzi w póz. 35 p.r.? Nie rozumiemy zapisu 14/14 cm w ilosci 5m2?przekroju 14/14 cm i rozwinieciu powierzchni  przewodu wentylacyjnego do 5 m2-nalezy przyjąć przewody z blachy ocynkowanej malowanej fabrycznie z kolanem o przekroju kwadratowym 14cm/14 cm o łącznej dlugości 5 mb- włączenie do najbliższego przewodu wentylacyjnego ,przewód zakończony kratka wentylacyjna oraz wentylatorem wywiewnym załączanym przy włączeniu oświetlenia w pomieszczeniu Ksero.

pytanie nr 14: czy tynk w póz. 43 ma byc kolorowy czy bialy do malowania? Jakiego koloru?  kolorowy w jasnym odcieniu

pytanie nr 15: czy wynagrodzenie o którym mowa jest w §5 umowy bedzie wynagrodzeniem kosztorysowym czy ryczaltowym?  tak ryczałtowym

Dot. przetargu na modernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Goleszowie etap II – roboty ogólnobudowlane

Zgodnie z pkt VII SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- W punkcie 15 przedmiaru robót występują drzwi płycinowe dźwiękochłonne szerokości 1,00 m oraz 1,20 m.
W zestawieniu stolarki drzwiowej (str.2 krótkiego opisu technicznego) występują drzwi drewniane o odporności ogniowej 60 min oraz Rw 32 db. szerokości 1,00m.  
Na rysunku załączonym do projektu remontu budynku UG powyższe drzwi posiadają samozamykacz.
Które drzwi należy uwzględnić w wycenie: płycinowe czy drewniane? tak drewniane
Prosimy o podanie właściwej szerokości drzwi .100cm tylko  w pomieszczeniu Wójta Gminy -wejściowe na sale sesyjna policzyc dodatkowe ewentualne skucie ościeży i otynkowanie
Czy w/w drzwi muszą posiadać odporność ogniową 60 min? powinny mieć taką
Czy w/w drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz?  nie musi mieć

- W punkcie 22 przedmiaru robót występuje samopoziomujący podkład podłogowy posadzka cementowa grub 4 mm zbrojona siatką stalową fi 4 mm. Posadzki o grubości 4 mm nie da się zbroić siatką stalową fi 4 mm. 
Prosimy o podanie poprawnego opisu tej pozycji.

.posadzka ma miec grubosc srednio 4 cm zbrojona matami ze stali fi4 mm, oprocz posadzki cementowej przewiduje się  na nia nałożyć podklad samopoziomujący grub 4 mm który będzie miał powierzchnie gladka stosowna do ułożenia wykładziny PCV

3Brak w przedmiarach pozycji – rozebranie ścian ½ cegły występujące w USC. Czy należy te roboty uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to w jakiej ilości? uwzględniono te roboty w poz. 4 przedmiaru robot

4.W punkcie 6 przedmiaru robót występuje rozebranie posadzek jednolitych  skałodrzewnych. Prosimy o podanie grubości rozbieranej posadzki .należy wykonać nacięcie pila do betonow w miejscu ustawienia nowej ścianki.przypuszczalna grub posadzki marmurowej  tzw” białej marianny „to ok 2-3cm pozostałość po rozbiórce zagospodaruje Zamawiajacy

5W punkcie 16 przedmiaru robót występują drzwi reprezentacyjne szerokości 1,00 m.
Na rysunku załączonym do projektu remontu budynku UG powyższe drzwi posiadają szerokość 1,30 m. 
Jaką szerokość drzwi należy uwzględnić w wycenie?

Szerokość drzwi 130cm przed wykonaniem należy uzgodnić kolor i usytuowanie w ścianie ,w cenie również obrobienie ościeży z tynku III kat

6W punkcie 33 przedmiaru robót występuje „opalanie starej farby dwukrotne lakierowanie drzwi wahadłowych na parterze lakierowanie pozostałych drzwi”.
Prosimy o podanie powierzchni opalania starej farby i malowania opalanej powierzchni oraz powierzchni i koloru lakierowania pozostałych  drzwi.
W drzwiach wahadłowych i ściance przy drzwiach, w części dolnej są zamontowane blachy stalowe.
Czy blachy mają zostać usunięte, oczyszczone, wymienione na nowe?
W przypadku pozostawienia blach, prosimy o podanie koloru na jaki miałyby zostać pomalowane ( drzwi mają być malowane w kolorze bezbarwnym).
W przypadku wykonania nowych blach prosimy o podanie rodzaju blachy –  nierdzewna, malowana(na jaki kolor) lub inna

- .blacha ma być zdjęta

- Powierzchnia opalana to podwójna powierzchnia drzwi w świetle ościeży nie odlicza się szyb

- Pozostałe 3 drzwi mają być pomalowane pod kolor ścian ustalenia z Zamawiajacym

7.Przedmiar  robót nie zakłada profili wzmacniających ościeżnice, montowanych w  ściankach g/k. Czy należy je uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to w jakiej ilości?

Tak ująć w wycenie- ilość to odpowiednia do długości  ościeżnic montowanych w ściankach parter 3 drzwi ,piętro 1 drzwi

8W punkcie 10 przedmiaru robót występuje demontaż i montaż muszli klozetowej. Czy zamontowana ma być ta sama muszla, czy też nowa? Ta sama -tylko plytki beda nowe Jezeli Zamawiajacy uzna lub podczas demontażu ulegnie uszkodzeniu montowana bedzie  nowa -jako materiał inwestora

9W punkcie 19 przedmiaru robót występuje wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, o grubości 20mm. Jest to zbyt mała grubość. 
Czy należy doliczyć pogrubienie tej warstwy? Jeżeli tak, to o ile milimetrów?

Nie przewiduje się pogrubienia wystarczające do wyrównania powierzchni górnej stropu nad piwnica w celu ułożenia izolacji  z folii

10Brak zbrojenia w/w warstwy wyrównawczej siatką stalową
Czy należy ją uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to jaką siatką i w jakiej ilości? nie ma potrzeby

11W punkcie 21 przedmiaru robót występują izolacje z płyt styropianowych. Proszę podać grubość tych płyt. Styropian M20 ukladany na izolacji na sucho grub 10 cm -po dokonaniu odkrywki Zamawiajacy dokona korekty grubości  z uwagi na położoną sieć teleinformatyczną

12Brak w przedmiarach tynkowania ścian i szpalet.
Czy należy uwzględnić te roboty w wycenie? Jeżeli tak, to jakiej ilości

tak w cenie montowanych drzwi tylko w 1 przypadku  drzwi wejsciowe reprezentacyjne i wejściowe od strony Wójta na sale sesyjna

13. W punkcie 27 przedmiaru robót występuje wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych. Pod takie posadzki należy wykonać warstwy samopoziomujące z zagruntowaniem podłoża.
Czy należy te roboty uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to w jakiej ilości?

.posadzka cementowa  ma miec grubosc srednio 4 cm zbrojona matami ze stali fi4 mm, oprocz posadzki cementowej przewiduje się  na nia nałożyć podklad samopoziomujący grub 4 mm który będzie miał powierzchnie gladka stosowna do ułożenia wykładziny PCV

ilość taka sama jak posadzek cementowych=131,23m2 na parterze

14W punkcie 24 przedmiaru robót występuje licowanie ścian płytkami. Stare tynki wymagają  skucia i wykonania nowych pod płytkowanie. Czy należy uwzględnić te roboty w wycenie? Jeżeli tak, to w jakiej ilości?

plytki ulożone na tynku i starych  płytkach  nie przewiduje sie ich skucia

Zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ- wykładziny rulonowe PCV

Zamawiajacy wymaga zastosowania opisanego w szczegółowej specyfikacji technicznej posadzki -wykładziny PCV grub 2 mm i masie 1 m2-5,5kg .Informujemy , że nie istnieje na rynku wykładzina o takich parametrach technicznych prosimy o zmianę wymaganych parametrów  lub wskazanie produktu który spełnia takie wymagania

Prosimy o wyjaśnienie również w jakim celu Zamawiając chce zastosować jako podkład pod wykładzinę piankę poliuretanowa 3 mm ponieważ takie podkłady nie są stosowane pod pokrycia podłogowe z wykładzin PCV

Nie stosujemy pianki poliuretanowej pod wykładzinę z PCV

Przewiduje się wykładzinę heterogeniczną grubości do 3 mm

bez podkładu z pianki poliuretanowej