ODPOWEIDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: „Budowa sieci wodociagowej w Dzięgielowie wzdłuż ulicy Cieszyńskiej, Myśliwskiej i Polnej o łącznej długości 2895mb”

W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym zwracamy się z pytaniem o różnice w długościach rurociągów pomiędzy projektem a SIWZ (i kosztorysem) prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe długości podane są w SIWZ i kosztorysie, prosimy o podanie ilości przyłączy do budynków. Czy Zamawiający w SIWZ zmienił trasę wodociągu (i czy Wykonawca będzie musiał w takim przypadku występować o zmianę pozwolenia na budowę, jeśli tak prosimy o podanie długości zmienionej trasy w stosunku do projektu), czy też zostały tylko wykreślone przyłącza i części sieci.

Należy przygotować ofertę zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót. Wykonawca buduje tylko sieć (zgodnie z interpretacją sieci i przyłącza wodociągowego z ustawy o zaopatrzeniu w wodę o i odprowadzeniu ścieków).Trasa zgodnie z projektem. Wykonawca nie będzie musiał występować o zmianę pozwolenia na budowę. Do odbioru Wykonawca będzie musiał dostarczyć dokumentację projektową, powykonawczą w przypadku gdyby w czasie robót nastąpiła zmiana trasy wodociągu.