ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DZIĘGIELOWIE WZDŁUŻ ULICY CIESZYŃSKIEJ, MYŚLIWSKIEJ I POLNEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2895mb”

Pytanie nr 1

W zwiazku z zapisem w SIWZ „Wodomierze dostarczą Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu” prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty instalacyjne takie jak:

- Przejście przez ściany budynków w rurach ochronnych

- Montaż kształtek PE (kolana) wewnątrz budynków

- Montaż rurociągów na ścianach budynków

- Montaż konsol wodomierzowych, wodomierzy, kształtek PE/stal oraz innych elementów potrzebnych do przepięcia instalacji wewnątrz budynków

W udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach jest tylko budowa przyłączy do ściany budynku, czy tak ma zostać?

Proszę o dokładne przeczytanie poprzednich odpowiedzi. Wykonawca buduje sieć zgodnie z interpretacją zapisów Ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

Pytanie nr 2

Na rysunku udostępnionym przez Zamawiającego (projekt pdf) jest naniesiona studnia wodomierzowa dn 600 (na niewykreślonym odcinku wodociągu), brak takiej pozycji w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów (podanie materiału z jakiego ma być wykonana studnia) lub potwierdzenie braku zabudowy takiej studni.

Studnia jest na przyłączu.

Pytanie nr 3

Z rysunku udostępnionego przez Zamawiającego (projekt pdf) wynika stosowanie kształtek elektrooporowych np. (kolana) dla rurociągów Dz40mm. Kształtek doczołowych redukcji np 110/90 (oraz innych średnic), trójników redukcyjnych 110/90 oraz innych kształtek prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Wynagrodzenie jest ryczałtowe.

Należy z udostępnionych rysunków założyć ilość kształtek i trójników.

Nieujęte w przedmiarze kształtki elektrooporowe należy wkalkulować w pozycje kosztorysowe lub koszty ogólne.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający żąda wykonania obsypki piaskowej 20cm powyżej wierzchu rury, jeśli tak prosimy o uzupełnienie obmiarów o wysokość obsypki na wys. Rurociągu (dla średnicy Dz110 będzie to dodatkowo zgodnie z poz. 1.16- 76m3 minus objętość rurociągu Dz110)

Tak, Zamawiający żąda obsypki piaskowej 20cm powyżej wierzchu rury. Pozycje przedmiaru pozostają bez zmian.