Studnie chłonne

Studnia chłonna jest jednym z wielu rozwiązań dotyczących problemu zrzutu oczyszczonej wody. Jest to najtańszy i najprostszy sposób na odprowadzenie wody do gruntu. Nie trzeba tak jak w przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym kłaść wielu metrów rur drenażowych na dużej powierzchni działki. W przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym woda na wyjściu z tego urządzenia jest oczyszczona zaledwie w 50-60%. Prawie połowa zanieczyszczeń w tym przypadku idzie do gruntu. Istnieje, zatem konieczność doczyszczania jej przez przepuszczenie przez kolejne warstwy ziemi.

Proponuje dwa rozwiązania, pierwsze to gotowa polietylenowa studnia  (zdjęcie nr 1 i 2) drugie rozwiązanie, znacznie tańsze i bardzo praktyczne - studnia z betonowych kręgów (zdjęcie 3  i 4).

|  | Studnia polietylenowa: Głębokość 122 cm średnica włazu 80 cm Dno z otworem o średnicy 40 cm Długość rury odprowadzającej wodę z dna studni |
| --- | --- |
|  | Studnia z betonowych kręgów: 2 - 4 kręgi betonowe średnica 1m Żwir Robocizna |

Interesujacym  rozwiązaniem jest zamontowanie zbiornika przelewowego do gromadzenia wody przy studni chłonnej. Po napełnieniu się zbiornika ;nadmiar wody odprowadzany jest do studni. Woda w zbiorniku może służyć do podlewania trawników, roślin ozdobnych, drzew, krzewów itp.