SST –D -11

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie  ul Cieszyńska

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  roboty drenarskie

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2010-07-16

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - DRENAŻ

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Nazwa zamówienia.

Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru

robót drenażowych przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie odwodnienia placu zabaw(drenaż).

1.2. Nazwy i kody.

45.23.11.10-9 Kładzenie rurociągów

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

i Ogólną ST.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podano w części ogólnej.

2. MATERIAŁY I WYROBY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robót.

Strona 1 z 4

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne

przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Metoda wykonania wykopu – mechaniczna.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie

w bezpośredniej odległości 2,0 m z każdej strony od uzbrojenia.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się

obustronnie 0,4 m. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona

na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20

m gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem kanałów rurowych. Zdjęcie tej

warstwy Wykonawca wykona ręcznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Użyty

materiał i sposób zasypania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego

przewodu i obiektów oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowej. Grubość warstwy

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić dla kanałów

rurowych z PVC 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej ma być piasek, bez

grud i kamieni, zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-

06050. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje

to uszkodzenia kanału. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,

żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem

jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-

10726. W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw

piasku o grubości 20 cm. W gruntach nawodnionych podłoże należy wykonać z warstwy żwiru

z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Zagęszczenie

wykonanego podłoża wynosi do Is nie mniej niż 0,95.

Strona 2 z 4

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE

Drenaż

Plac zabaw będzie odwodniony poprzez wykonanie drenażu z rur drenarskich PCV-U Dn 113 i Dn

145 z filtrem z włókna syntetycznego ułożonych na podsypce piaskowej grubości 10 cm i

obsypanych warstwą filtracyjną ze żwiru płukanego o średnicy ziaren 8-30 mm. Trasy ułożenia

rur drenarskich pokazano w rys drenazu

Studnie kanalizacyjne

Przyjęto systemową studzienkę zbiorczą Dn 315 z osadnikiem 60 l. Na początku przewodu

zbiorczego zaprojektowano studzienkę drenarską odwadniającą Dn 315 z odpływem Dn113.

Ze względu na małą masę studzienki, nie jest potrzebny specjalny fundament. Wszystkie

studzienki i części studzienek są zaopatrzone w specjalne uchwyty, które umożliwiają wygodne

i bezpieczne manewrowanie podczas załadunku i montażu. Na obszarach bez ruchu kołowego

należy zastosować stożek PE.

Izolacje

Studnie wykonane z PCV nie wymagają wykonania izolacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia

robót z projektem organizacji robót i przepisami BHP.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m2 warstwy odcinającej pod rurociągi,

1 mb wykonanych rurociągów drenarskich,

1 szt. trójniki, studzienki,

1 m3 warstwy filtracyjne, obsypki, zasypanie wykopów.

8. ODBIORY ROBÓT.

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów opisanych

w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonanie 1 m2 odcinki z piasku.

Wykonanie 1 m rurociągu drenarskiego o określonej średnicy.

Strona 3 z 4

Montaż 1 szt. trójnika, studzienki.

Wykonanie 1 m3 obsypek.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy

WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

10.2 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

w tym w szczególności:

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego.

Strona 4 z 4