Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Przebudowa drogi gminnej ul Równa w  Goleszowie Równi  o długości 650m

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  drogowych – Korytowanie pod drogę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2010-08-25

SPECYFIKACJA NR  SST-D-04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KORYTOWANIE DROGI WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Przebudowa drogi gminnej ul Równa w  Goleszowie Równi  o długości 650m

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z korytowaniem i profilowaniem wraz z zagęszczeniem podłoża  gruntowego na drogach gminnych:

1.2.1 Droga  gminna ul Rowna położona  w  na skraju  Goleszowa

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem robot podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

1.2.4   Wykonanie korytowania drogi przeznaczonego do ulozenia podbudowy  na drogach o powierzchni jak w pkt 1.2.1  o pasa  drogi  o szerokości. 0,6 m  średniej głebokości  25 cm i dlugosci 550

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.3)

    - odspojenie podbudowy gruntowej  z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

    - zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienia na odklad lub nasyp na odl. 5 km

    - profilowanie dna  koryta lub podloza

    - zagęszczenie

    - utrzymanie  koryta lub podbudowy

    - przeprowadzenie pomiarów

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

1.4 Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z definicjami podanymi w STO-D-00

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy  precyzuje STO –D 00

  - MATERIAŁY

- Nie wystepują

3.SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania korytowania i profilowania podloza powinien wykazac się  mozliwościa korzystania z następującego sprzetu:

- koparki z czerpakiem profilowym ( przy wykonywaniu wąskich koryt)

- spycharek uniwersalnych

- walców mechanicznych stalowych gładkich lub ogumionych do koncowego  dogęszczenia

Stosowany sprzet nie  może powodowac  niekorzystnego wpływu na własciwości gruntu podłoża

### TRANSPORT

Ustalenia  dotyczące transportu ujeto w Sto-D  00

- Odspojoną ziemię można przewozić   środkami transportu o ciężarze całkowitym -10 ton

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót

Roboty  drogowe w miejscu prowadzenia robót należy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyć  Zasady  zabezpieczenia i oznakowania robot  prowadzonych w pasie drogowym okresla  Zarządzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z 6.09.1990 MP 18czerwca 1990 poz 184)

Zasady oznakowania, urządzenia zabezpieczające i przyklady rozwiazań podane sa w „Katalogu urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” Zaklad Techniki Budowlanej i Inwestycji INBUD Kraków 2000 r

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

5.2Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podloża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z  wykonywaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze  wykonanie tych robót  jest możliwe za zgodą insp. Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych

W wykonanym korycie  oraz profilowanym i zageszczonym podlozu nie może odbywac się ruch budowlany niezwiazany  bezpośrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wczesniej przygotowane

P aliki  należy ustawiac w osi drogi, koryto można wykonac recznie  gdy jego szerokośc nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST

5.4.Profilowanie i zageszczenie podloza

## Przed przystąpieniem do profilowania podloze powinno być oczyszczone ze wszelkich

## zanieczyszczeń

Po oczyszczeniu powierzchni  podloza należy sprawdzić , czy istniejące rzędne terenu

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu  odpowiednich rzednych podloża. Wilgotność

gruntu podłoza podczas zagęszczania powinna być rowna wilgotności optymalnej z

tolerancją od –20% do +10%

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszconego podloza

podloze po wykonaniu powinno być utrzymywanie w dobrym stanie

jeżeli wykonawca zaraz nie przystapi do ukladania warstw  należy podloze zabezpieczyć  folią. Jeżeli  wyprofilowane podloze  uległo nadmiernemu  zawilgoceniu to do ukladania  kolejnej warstwy można przystapic  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jeżeli  zawilgocenie nastapilo wskutek zanieddbania Wykonawcy to naprawę  wykona on na wlaśny koszt

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

## Badania w czasie robót

Badania w czasie robot okresla ogolna specyfikacja nr D-04.0101 dotyczaca korytowania wydana przez GDDP Warszawa 1998

## Wymagania  dotyczące nośności  i cech geometrycznych koryta

Szerokośc podbudowy nie może róznic się  od szerokości projektowanej o wiecej niz 10

cm

#### Równość koryta

Nierównosci podłużne i poprzeczne podbudowy  będzie się mierzyć  4-metrowa łatą

Nierówności  podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, spadki

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja  projektowa z tolerancją do 5%

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoza powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%

Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie powinna być  przesunięta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż 5 cm

#### Zagęszczenie koryta( profilowanego podloza

Wskażnik  zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoza okreslony jest w tablicy nr 1 OST nr D-04.0101.  Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podloza wyd. Warszawa 1998 r GDDP

Wszelkie odchylenia w parametrach koryta  powinny być naprawione przez Wykonawce

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO  częściowego –jako roboty zanikowe

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni tłuczniowej  ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami , istniejącą nawierzchnia

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO –D 1

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania 1 m² korytowania obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- odspojenie podbudowy gruntowej  z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienia na odklad lub nasyp na odl. 5 km

- profilowanie dna  koryta lub podloza

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- utrzymanie koryta w czasie robót

- prowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, m innymi:

- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie próbek gruntu

- BN –68/8931-04 drogi samochodowe. Pomiar rownoiści nawierzchni planografem i łatą

- BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru