Karta tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK MIESZKALNY NR 200 I 201 i 208 W CISOWNICY oraz w

Goleszowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. l maja 5 43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Nazwa i adres jednostki opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w

Goleszowie

Ul. l Maja 5

Autor specyfikacji: Mgr Jerzy Hławiczka

Data opracowania dokumentacji	2007-05-14

SST-B-1-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST-B  1-1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

1.	Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwiazanych z wymiana stolarki  okiennej i drzwiowej w budynku nr 200, 201, 208w Cisownicy

1.2.	.Stan istniejący

Stolarka okienna jest w złym stanie techniczny  skrzydla  okienne  są spaczone i nie nadają się do remontu . ale do wymiany zgodnie z protokołami z przeglądu technicznego budynku  z 2006 r

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymiany stolarki na PCV , demontaż starej stolarki drewnianej , produkcja i transport okien PCV oraz montaż w otworze okiennym

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami insp. nadzoru

2.	Materiały.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.

  - ramy okienne i skrzydla  okienne

Podstawowy przekrój elementów skrzydeł i ościeżnic w konstrukcji okna jednoramowego ma wymiary 68x78 mm,

## Ościeżnice i ramy okienne o profilu 5 komorowym( pięcio komorowy)

## PROFIL – 5  komorowy w kolorze białym

Głębokość 73 mm 
Konstrukcja 5 - komorowa. 
Uszczelka zgrzewalna 2 -komorowa 
Wzmocnienia stalowe o dużych przekrojach 
gwarantują wysoką stabilność ramy i skrzydła 
Okucia mocowane przez 4 ścianki w skrzydle 
   i bezpośrednio w ramie do wzmocnień stalowych 
Grubość szyby do 40 mm

Oszklenie 

Okna należy szklić  jednokomorowym zestawem niskoemisyjnym 4-16-4 (szyby grubości 4 mm na ramce dystansowej 16 mm).  Szyby o   współczynniku przenikania ciepła (U = 1,3 lub 1,1 W/(m2K),

Okucia 

W oknach należy zastosować komplety okuć obwodowych do skrzydeł uchylnych, rozwieranych i uchylno-rozwieranych dostosowane do jednego z trzech wariantów luzu wrębowego tj. luzu 4 mm, luzu 11 (12) mm w układzie Euronut lub Eurofalz. 
Uszczelnienie okien 

Szczelność okien na wodę i infiltrację powietrza zapewniają odpowiednie ukształtowanie wrębów skrzydeł i ościeżnic, uszczelka pracująca w układzie wrębów i okapnik rynnowy zamocowany na progu okna. Uszczelki wykonane są z termoplastycznych elastomerów (TPE) lub zmodyfikowanego PVC. 

Kształty, podziały, wygląd architektoniczny

Okna dwudzielne mogą być wykonywane w wersji ze słupkiem lub bez słupka. Powierzchnia skrzydeł może być dodatkowo dzielona szczeblinami konstrukcyjnymi, szczeblinami nakładanymi na płaszczyznę szyb lub szczeblinami osadzonymi wewnątrz szyby zespolonej.

Okna -  Kształt i podział oraz powierzchnia  jak w załaczniku nr 1 w tym

- blok nr 200  - okna 1500*1660   = 18 szt

- blok 201 - okna 1500*1660   = 17 szt

- blok 208  - okna 1500*1660   = 25 szt

drzwi balkonowe 1500*2500

- blok nr 200 = 3 szt

- blok nr 201 = 3 szt

- blok nr 208 = 4 szt.

Okna na klatce  po 8 szt dla każdego bloku

Drzwi wejściowe  po 2 szt na każdy budynek

DRZWI ZEWNĘTRZNE wg załącznika nr 1

# Parapety zewnętrzne (okapniki)

Parapety zewnętrzne z blachy i z pcv

Parapety zewnętrzne oprócz swoich funkcji praktycznych (ochrona przed wilgocią, odprowadzanie wody deszczowej) są też doskonałym elementem ozdobnym

- Parapety zewnętrzne (okapniki) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm, , malowane lakierami proszkowymi w kolorach białym (i brązowym (Parapety wyposażone  w końcówki z tworzywa sztucznego w kolorze białym (i brązowym (

- Listwy parapetowe wykonane z syntetycznego marmuru lub syntetycznego granitu o grubości 1 cm

-Nie wystepują

# Parapety wewnętrzne

Parapety wykonane z naturalnego i syntetycznego marmuru oraz syntetycznego granitu o grubościach 2 lub 3 cm. Wszystkie parapety z syntetycznego marmuru i granitu o grubości 3 cm i niektóre o grubości 2 cm są wykonane jako parapety termoizolacyjne. Posiadają one wkładki poliuretanowe, które zapewniają dodatkową izolację cieplną. Konstrukcja taka sprawia, że takie parapety są lżejsze i tańsze od wyrobów wykonywanych w tradycyjnej technologii, nie schładzają pomieszczeń oraz nie absorbują ciepła od urządzeń grzewczych

- nie występują

3.	Sprzęt.

Roboty  wykonać przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń

4.	Transport.

Okna  należy transportować w pozycji pionowej   zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

- Wykonanie robót.

  - Wymagania ogolne

  - Do wymagań związanych z bezpieczeństwem użytkowania -zapewnienie wentylacji pomieszczeń Infiltracja w granicach 0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2'3) przez zamknięte okno jest niezbędna i zwykle zapewniona jest przez nieuszczelniony fragment poziomego górnego układu wrębów okna. 
Wymogów infiltracji nie spełnia zastosowanie okuć umożliwiających tzw. mikrowentylację.

  - Szczelność okien na infiltrację powietrza jest określana liczbowo w aprobatach technicznych i pozwala bez problemów dobrać okna do konkretnego systemu wentylacji budynku. Okna szczelne, tj. o współczynniku infiltracji nie większym niż 0,3, należy stosować wówczas, jeżeli nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zapewniony jest w inny sposób niż przez okno.

  - Kolejnym wymaganiem mającym na uwadze zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach jest odpowiedni dobór okien pod względem parametrów izolacyjności akustycznej. 
Praktycznie aby ściana z oknami zapewniła korzystne warunki w pomieszczeniu, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw okien powinien być odpowiednio wyższy dla większych poziomów natężenia hałasów zewnętrznych. Orientacyjnie wartości te wynoszą: 

Rw dla poz. hałasów zewn. 
25 dB do 60 dB 
30 dB do 65 dB 
35 dB do 70 dB 
40 dB do 75 dB 

  Należy zastosować standardowe konstrukcje  okien mające izolacyjność w zakresie 30-35 dB.

  - Norma na ochronę cieplną budynków nakłada obowiązek doboru okien pod względem izolacyjności cieplnej odpowiednio do stref klimatycznych i przeznaczenia pomieszczeń. Dla budownictwa mieszkaniowego w I-III strefie klimatycznej wymagany jest współczynnik izolacyjności U = 2,6 W/m2K, dla IV-V U = 2,0 W/m2K.

  - Podział okien, kierunki otwierania, kolor 
W odniesieniu do okien dwudzielnych (dwuskrzydłowych)  okna mają być ze słupkiem, (słupek wzmacnia konstrukcję okna,  skrzydła mają być uchylno-rozwierane. W oknach dwudzielnych bez słupka skrzydło otwierane w drugiej kolejności może być wyposażone w dwie krótkie zasuwki (kontrygle W części okien ze stałym przeszkleniem oszklenie ma być w skrzydle zamontowanym na stałe w ościeżnicy (nieotwieralnym).

  - . Kolor okien biały, od zewnątrz i od wewnatrz

  - Okna powinny uzyskać pozytywną ocenę w zakresie sprawności działania skrzydeł, wielkości siły potrzebnej do uruchomienia okuć i samego skrzydła, odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne, nośności połączeń elementów w narożach ram. 
Trwałość użytkowa okien sprawdzana jest przez wykonanie 10 000 cykli otwarcia-zamknięcia skrzydła, przy czym nie powinno dojść do uszkodzenia skrzydła i okuć, a szczelność na wodę i powietrze nie powinny ulec pogorszeniu. 
Wyniki badań odporności na obciążenia symulujące parcie i ssanie wiatru oraz wyniki badań szczelności na wodę są podstawą do określenia, do jakiej wysokości budynków mogą być stosowane okna w poszczególnych strefach wietrzności, aby zachowana była ich szczelność na wodę i nie zostały przekroczone dopuszczalne wielkości ugięć elementów pod działaniem wiatru. 
 Dokumentem, który zawiera podstawowe informacje o oknach określonego systemu konstrukcyjnego i potwierdza ich przydatność do stosowania w budownictwie, jest Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Okna - jak szereg innych wyrobów budowlanych przeznaczonych do powszechnego stosowania - powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B. 

Dokumentem dopuszczającym okna do obrotu i stosowania w budownictwie oraz upoważniającym producenta do znakowania ich znakiem B jest certyfikat zgodności (potwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia, aprobatą) wydany przez niezależną upoważnioną do tego jednostkę certyfikacyjną lub deklaracja zgodności wydawana przez samego producenta dla każdej partii wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - wykonanie robot

| Jak należy ustawić ramę? Zamocować ramę używając klinów z zachowaniem pionu i poziomu Najpierw ustwić poziom dolnej części ramy Zachować przy tym wysokość zamontowania okna Ustalić dokładne położenie za pomocą klocków drewnianych, lub klinów Następnie ustawić pionowe części ramy Poziomicę przyłożyć do powierzchni ramy od strony pokoju (patrz rysunek) |  |
| --- | --- |
| Jak zamocować ramę? Ponownie sprawdzić czy rama jest prawidłowo ustawiona w pionie i poziomie Otwory pod kołki montażowe należy wywiercić przed przystąpieniem do montażu - śr. 10,2mm W krytycznych obszarach można umieścić dodatkowe kołki Wywiercić otwory w murze prowadząc wiertło poprzez otwory w ramie. Wiertarka udarowa, wiertło do betonu śr. 10mm Używać normalnych kołków montażowych (135-160mm), metalowych, 3-częściowych np. BTI lub Hilti |  |

Uwaga! 
Po zakończeniu montażu okna, usunąć folię ochronną. 
Jeśli tego nie wykonamy, to po pewnym czasie usunięcie folii ochronnej staję się bardzo trudne, lub niemożliwe.

6.    Kontrola jakości.

- obejmuje czynności zwiazane z :

- otwieraniem  skrzydel okiennych

- przyleganiem uszczelek

- prawidłowości montażu

- wyglądu szyb

- Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- sprawdzenie okien czy nie posiadaja  zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć

7.	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamontowanych okien wraz z  demontażem istniejących okien, przygotowaniem  podłoża, produkcją okien ich transportem na miejsce wbudowania , wykonanie montazu okien  obrobienie osciezy , przygotowaniem, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzora  i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.	Odbiór ościeży

8.1.1. Zastosowane  materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ościeża, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót rynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  Równośc  ościezy będzie sprawdzane lat dlug 2m  nierowności nie mogą przekraczać 3 mm

8.2.	Odbiór robót montażowych

- Sprawdzenie wyglądu  zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- sprawdzenie okien czy nie posiadaja  zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

- Sprawdzenie certyfikatów

a płatności.

Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość  m² powierzchni zamontowanych okien łacznie z :

. demontażem istniejących okien, przygotowaniem  podłoża, produkcją okien ich transportem na miejsce wbudowania , wykonanie montazu okien  obrobienie osciezy , przygotowaniem, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

10.	Przepisy związane.

# Text boxes

1100mm