Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Pawilon Usługowo-Handlowy –Dom Ludowy – roboty wykończeniowe w Goleszowie ul Osiedlowa 13

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  posadzka lastrico

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2008-07-01

SPECYFIKACJA NR  SST-B-1-1

SZCZEGOłÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

Pawilon Usługowo-Handlowy –Dom Ludowy – roboty wykończeniowe w Goleszowie ul Osiedlowa 13

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem posadzki

1.2.1 Posadzka  z płytek ceramicznych Gres o powierzchni 296 m² położona na sali i zapleczu  OSP Godziszów

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.2

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem posadzki w zakresie określonych w pkt 1.2 i obejmują

1.2.4   Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie

nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie

1.2.4 Oczyszczenie podłoża

2.Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych

Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp.

7.Wypełnienie spoin zaprawą

8.Oczyszczenie posadzek

    - dostarczenie materiałów  na miejsce robót

1.4 Określenia podstawowe

- Określenia są zgodne z definicjami podanymi w obowiązujących  normach

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy

Nawierzchnia

  - MATERIAŁY

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej

  - Materialy

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot  według zasad niniejszej specyfikacji   są:

- Woda (PN-EN 1008:2004)

- Do przygotowania zapraw klejowych  stosować  można każdą wodę zdatna do picia- z sieci wodociągowej ogólnodostępnej i studni.Niedozwolone jest uzycie  wódsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajacych tluszcze organiczne oleje i muł

- Piasek (PN-EN 1008-2004

- Piasek powinien spełniać  wymagania obowiazującej normy przedmiotowej

-nie zawierac domieszek organicznych

-mieć frakcje róznych wymiarów a mianowice  piasek drobnoziarnicsty 0,25-0,5 mm piasek średnioziarnisty 0,5 –1 mm pasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

- materiały powinne odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak B i znak CE)

- zaprawa samopoziomująca

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie poziomująca się i wygładzająca zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie 0,5 - 10 mm . Poziomowanie i wygładzanie podłoży , łącznie z asfaltem lanym , posadzek betonowych i ceramicznych pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe , warstwą o grubości 0,5 -10 mm w jednej czynności roboczej .Nadaje się również do szpachlowania porów asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie stosować do wykonywania szlicht i jastrychów . Do stosowania wewnątrz pomieszczeń .

3.SPRZĘT

roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzętu

### TRANSPORT

- Materialy   można przewozić dowolnymi   środkami transportu . Podczas transportu materialy  i elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utrata  stateczności

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1Ogólne wymagania robót

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności

5.2Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wkładka stalową –siatka stalowa o Ø 4 mm zatopiona w warstwie  zaprawy- z oczyszczeniem podloza ulożeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltową szczelin dylatacyjnych

Wymagania podstawowe

- Podklad cementowey powinien być wykonany zgodnie z projektem, który okresla wymagana wytrzymalośc i grubośc podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- Wytrzymałośc podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa

- Podloze  na którym wykonauje się  podklad z warstwy wyrównawczej powinno być  wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  paskiem papy

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladów cementowych oraz w ciągu  co najmniej 3 dni  nie powinna być  niższa niż 5 ºC

- Zaprawę cementowa należy przygotować mechanicznie , zaprawa powinna mieć  konsystęcje gęstą- 5-7  cm zanurzenia stożka pomiarowego

- Ilośc spoiwa w podkladach  cementowych powinna być ograniczona do ilosci niezbednej-nie powinna przekraczać  niż 400 kg/m³

- Zaprawe cementową należy ukladac niezwłocznie po przygotowaniu pomiedzy  listwami  kierunkowymi o wysokości równekj grubosci podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zageszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mieć powierzchnie  równa stanowiacą płaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem

- Powierzchnia podkladu sprawdzana   dwumetrowa łatą w dowolnym miejscu nie powinna  wykazywac  większych przeswitow  niż 5 mm. Odchylenie powierzchnio podkladu od płaszczyzny (poziomej –pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/ m i 5 mm na całej dlugosci  lub szerokosci  pomieszczenia

- W ciagu  pierwszych 7 dni podklad powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez przykrycie  folia polietynową albo spryskiwanie  powierzchni wodą

Posadzki bezspoinowe  lastrykowe. Posadzki bez-spoinowe wykonuje się przez nałożenie zaprawy cementowej l : 3 lub odpowiedniej mieszanki grysów szlachetnych z cementem l : 2 do l : 4 o konsystencji wilgotnej ziemi warstwą o grubości 1,5-7-2 cm na chropowaty podkład betonowy. Przy wykonywaniu posadzek bezspoinowych cementowych lub lastrykowych bardzo istotną sprawą są szczeliny dylatacyjne w polu podłogi. Wykonuje się je, aby zapobiec pęknięciom podłogi na skutek skurczu oraz pęknięciom w miejscach, gdzie przebiega dylatacja budynku. Maksymalna wielkość powierzchni pól podłogi zależy przede wszystkim od wahań temperatury, jakim podłoga będzie poddawana. W pomieszczeniach o stosunkowo małych wahaniach temperatury (np. w piwnicach) dopuszcza się podłogi do 30 m2 przy najdłuższym wymiarze 6 m. W przypadkach większych zmian temperatury wielkość pól może być ograniczona do 10 m2 przy najdłuższym boku do 4 m. Natomiast na tarasach, w bramach, przejazdach itp. pola między dylatacjami nie powinny być większe niż 5 m2 przy maksymalnym wymiarze boku 3 m. Przykład dylatacji podłogi lastrykowej podano na rys. 28-14.

Masę betonową lub lastrykową układa się między listwami, ubija ręcznie lub ugniata, walcem. Powierzchnia powinna być starannie wyrównana. Po wstępnym stwardnieniu — podłogę betonową zaciera się zaczynem cementu za pomocą stalowej packi. Podłogę lastrykową po upływie 5-7-7 dni poddaje się szlifowaniu, aż do uzyskania widocznych ziarn kruszywa. Po zmyciu podłogi należy ją wyszpachlować zaczynem odpowiednio zabarwionego cementu. Po dalszych 5 dniach przeprowadza się następnie szlifowanie, które wystarcza dla uzyskania przeciętnej gładkości podłogi.

Do szlifowania należy używać szlifierki o nanedzie elektrycznym i przestrzegać należytego jej uziemienia dla zabezpieczenia przed możliwością porażenia prądem elektrycznym.

6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

6.1 Wymagana jakośc materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu

6.2 Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

6.3 Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót( cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzić  prawoidlowośc wykonania podkładu, posadzik dylatacji

#### Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę.Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

7.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO  -częściowego

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

8.1 Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodnośc z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwowści technicznych tych  materiałow

Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałow ,których właściwowści nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałow  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym)

8.2 wyniki odbiorów materialow i wyrobow należy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy

8.3 Odbior powinien obejmować

- -sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe

- sprawdzenie prawidlowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa

- sprawdzenie grubosci podkladu cementowego wbedzie przeprowadzone w trakcie wykonywania podkładu

- sprawdzenie prawidlowości wykonania styków materiałow posadzkowych;badania prostoliniowości należy wykonac  za pomocą naciagnietego drutu i pomiaru  odchyleń z dokładnością do 1 mm a szerokośc spoin – za pomoca szczelinomierza lu lub suwniarki

- sprawdzenie prawidlowości cokołów i listew wykańczających- metoda wzrokową

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej:

## Cena  wykonania- ułozenia  1 m² posadzki czy oblicowania  obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze

- przygotowanie podłoża

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- wykonania warstwy wyrownawczej

- ulozenie zaprawy samopoziomujacej

- ulozenie posadzki lastrico

- szlifowanie  posadzki

- oczyszczenie  stanowiska pracy

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, m innymi:

- PN-B-1008-2004- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek zanieczyszczeń

- PN –EN  197-1 2002 Cement  Sklad  wymagania i kryteria zgodności dotyczace cementów powszechnego uzytku

- PN-EN-13139;2003 kruszywa do zaprawy

norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru