Data ………………………………… miejscowośc…………………………………..

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Goleszów ul. 1 maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

Przedmiar

NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul Spacerowa w Puńcowie długości 300mb i szer. 3,0 m

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy:

roboty w zakresie naprawy dróg- CPV  45233142-6

Data Oprac przedmiaru.: 2008-04-21

Adres obiektu budowlanego: ,  Puńców dz.2408 109/2  2403 109/2

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe

Nazwy robót i nr  kodów CPV:

·	fundamentowanie ulic - 45233330-1

·	prace nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0\

Podstawa opracowania:	KNNR 6

Waluta:	PLN

WARTOŚC ofertowa

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |
| Wartośc kosztorysu (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość kosztorysu brutto dla orientacji zamawiającego | PLN |  |

Słownie:

| Sporządził przedmiar mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji Urząd Gminy Goleszów Referat Rolnictwa I Ochrony Środowiska 43-440 Goleszów ul. 1 maja 5 | PODPIS Wykonawcy ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

korytowanie  drogi na dlug 150 mb i szerokosci 3 m

1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej

3.Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia

Nawierzchnia  asfaltowa wyrównanie i warstwa  scieralna

-1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Posmarowanie gorącym bitumitem krawędzi urządzeń obcych w jezdni oraz

krawężników i oporników

3.Ręczne lub mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej do

wymaganego profilu

4.Mechanicznie zagęszczanie warstwy z ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych

5.Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego

6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km

- Zjazdy i poszerzenia

1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń

obcych

2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania

mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi

rozkładarki

3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

krawężnikach i urządzeniach obcych

5.Obcięcie krawędzi

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

-Obustronna obsypka skraju jezdni na szerokości do 0,5 m

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

dlugośc drogi 300 mb

szerokośc jezdni 3,0 m

powierzchnia drogi 900m2+- zjazdy

grubosc wyrównania 2 cm

grubosc nawierzchni asfaltowej 4 cm

warstwa dolna -15 cm

gorna warstwa 8 cm

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Korytowanie + wymiana podbudowy odcinek 00+300km Kod CPV: 45112730-1 |
| --- |
| 1 | Koryta wykonywane na jezdni szer do 3.0 m , o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IVz odwozem urobku do 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0.4 | 510,00 m2 |
| 1. | 150*3,00 |  |  |  | 450,00 |
| 2. | zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |
| 2 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: STT-D0.3 | 960,00 m2 |
| 1. | 300*3,0 |  |  |  | 900,00 |
| 2. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |
| 3 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: SST-D-0.3 | 960,00 m2 |
| 1. | 300*3,0 |  |  |  | 900,00 |
| 2. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |
| 2. nawierzchnia odcinek 00+300 Kod CPV: 45233252-0 |
| 4 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0,2 | 48,00 t |
| 1. | 300*3,0*0,02*2,5 |  |  |  | 45,00 |
| 2. | poszerzenia zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 3*4*5*0,02*2,5 |  |  |  | 3,00 |
| 5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Charakterystyka Robót: SST-D-0.1 | 960,00 m2 |
| 1. | 3,0*300 |  |  |  | 900,00 |
| 2. | zjazdy z drogi na dlug 1m |  |  |  |  |
| 3. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |
| 3. obsypka skraju drogi Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 6 | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 300,00 m2 |
| 1. | 0,5*300*2 |  |  |  | 300,00 |

TABELA przedmiarowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Korytowanie + wymiana podbudowy odcinek 00+300km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-D-0.4 | Koryta wykonywane na jezdni szer do 3.0 m , o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IVz odwozem urobku do 5 km | 510,00 | m2 |  |  |
| 2 |  | STT-D0.3 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 960,00 | m2 |  |  |
| 3 |  | SST-D-0.3 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 960,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | nawierzchnia odcinek 00+300 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 |  |  |  |  |
| 4 |  | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 48,00 | t |  |  |
| 5 |  | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 960,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 6 |  | SSt-D -0.3 | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 300,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Korytowanie + wymiana podbudowy odcinek 00+300km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | nawierzchnia odcinek 00+300 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 3. | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |