OPIS  TECHNICZNY

I.DANE OGÓLNE

Nazwa inwestycji: Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w

w rejonie ulicy Wolności w Goleszowie.

Inwestor : Gmina Goleszów ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów

Autor opracowania : mgr inż. Janina Korcz

I.I. Podstawa opracowania dokumentacji :

- zlecenie Inwestora

- zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 :1000

- warunki techniczne doprowadzenia wody wydane przez WZC Ustroń

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia lokalizacyjne przebiegu trasy wodociągu z mieszkańcami

- uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem

- Uzgodnienia branżowe z właścicielami pozostałego uzbrojenia podziemnego - ZUD

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004R. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- normy i przepisy branżowe

1.2. Zakres, cel i układ opracowania

Celem projektowanej inwestycji jest zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych położonych w Goleszowie w rejonie ulicy Wolności

Niniejszym opracowanie objęto 11 budynków mieszkalnych.

Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia wymagane na etapie projektu budowlanego sieci wodociągowej, a w szczególności:

- bilans zapotrzebowania wody,

- lokalizacja rurociągów w terenie,

- technologia robót,

- zagadnienia skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu.

1.3. Dane techniczne wodociągu:

Sieć wodociągowa:

Ciągi główne wykonać należy z rur do wody pitnej

PE100 PN10  SDR17  następujących średnicach zewnętrznych i długościach:

- Dz 90 x 5,4 mm	              -	   399 mb

PE80 PN10 SDR 17

- Dz 63 x 3,6 mm	              -	   552 mb

Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE80 SDR17 PN 10 o następujących średnicach zewnętrznych i długościach:

- Dz 40x2,3mm	-	      -  466 mb

Ilość podłączeń do budynków – 11 szt.

1.4. Obliczenie ilości zapotrzebowania wody

W niniejszym opracowaniu ilość jednostkowego zapotrzebowanie wody na dobę dla jednego mieszkańca przyjęto na podstawie danych o zużyciu wody dla podobnych obszarów zasilania przeprowadzonych przez WZC Ustroń.

Ilość  średniodobowego zużycia wody na jednego mieszkańca przyjęto w wysokości

110 l/Md, współczynniki  Nd = 1,2 i Nh = 2.

Ilość przyłączy wodociągowych wynosi 11 szt.

Średniodobowe zapotrzebowanie wody dla projektowanego obszaru wyniesie:

Qdśr. = 11 przyl. x 4M x 0,11m3/Md = 4,84 m3/d

Maksymalna ilość zapotrzebowania w wodę dla projektowanej strefy wynosi:

Qdmax = Qdsr X Nd = 4,84 x 1,2 = 5,81 m3/d

Przepływ maksymalny godzinowy wynosi:

Qhmax = Qdmax X Nh/16 = 5,81 x 2/16 = 0,73 m3/h

Ogólna ilość maksymalnego zapotrzebowania na wodę dla terenu objętego opracowaniem wynosi Qd max = 8,76 m3/d.

Wobec powyższych obliczeń przyjęto średnice rurociągów głównych PE80 Dz 90-63mm, pozostałe odgałęzienia od sieci głównej PE80 Dz 40mm. Wszystkie średnice pokazano na planach sytuacyjnych i profilach.

1.5.Charakterystyka terenu

- Istniejące uzbrojenie terenu

Na omawianym terenie po ustaleniach i uzgodnieniach z poszczególnymi użytkownikami stwierdzono występowanie następujących ciągów uzbrojenia podziemnego:

- sieć energetyczna nadziemna i podziemna,

- sieć gazowa,

Stan własnościowy terenu

Trasa projektowanego wodociągu, będzie przebiegać po terenach prywatnych, Agencji Własności Rolnej oraz Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego.

Na taki przebieg trasy uzyskano zgody wejścia w teren od wszystkich właścicieli i użytkowników terenu.

- Analiza warunków geotechnicznych

Sieć wodociągowa projektowana jest na poziomie do 1,4m głębokości.

W trakcie prac nad projektem został przeprowadzony wywiad środowiskowy dotyczący stanu wierzchniej warstwy gruntu oraz odkrywki na placu budowy. Stwierdzono, że w warunkach przeciętnych pod wierzchnią warstwą humusu zalegają gliny, utwory te w dół profilu przechodzą w wietrzeliny zaglinione i niżej w wietrzeliny spoiste z okruchami kamienistymi. Lokalnie właściciele posesji sygnalizowali obecność okruchów kamiennych również w płytkich warstwach gruntu.

Na bazie powyższych informacji oraz doświadczeń z układania w tym terenie wodociągów i gazociągów stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych, jednak ze względu na głębokość posadowienia kolektorów i urządzeń pompowych niniejszą budowę należy zaliczyć do drugiej kategorii geologicznej.

Dla w/w warunków gruntowych stwierdzam, że nie występuje konieczność sporządzania dokumentacji geotechnicznej.

2.   0pis projektowanej sieci wodociągowej

2.1.Zródło zasilania

Dla nowoprojektowanego wodociągu źródłem zasilania będzie istniejący wodociąg stal Dn 200mm, zlokalizowany na terenie będącym własnością Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego..

Zgodnie z warunkami technicznymi doprowadzenia wody wydanymi przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, ciśnienie wody w miejscu włączenia wynosi ok. 0,4 Mpa.

2.2. Hydranty

Na trasie projektowanego wodociągu, PE Dn90mm przewidziano hydrant nadziemny dn 80mm -  1 kpl. Oddzielone od rurociągu głównego zasuwami dn 80mm do odpowietrzania sieci jej płukania oraz napełniania wozów strażackich.

2.3. 0pis trasy projektowanej sieci wodociągowej

Budowę wodociągu rozpocząć od włączenia do wodociągu stal Dn 200mm w punkcie W.

Wodociąg projektuje się w terenach należących do osób prywatnych. Całość wodociągu wykonać wykopem – koparkami. W miejscach kolizji z gazociągiem wykopy prowadzić ręcznie.

Całą siec wodociągową  oraz lokalizację  hydrantów i armatury odcinającej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Włączenia do sieci głównej przyłączy do budynków, wykonać trójnikami 90/50 i 63/40 montując  zasuwę HAWLE Dn 40mm.

Minimalna głębokość przykrycia rur PE winna wynosić 1,4m. p. p. terenu.

Skrzyżowania z istniejącymi gazociągami, kablami wykonać wg uzgodnień zawartych w projekcie. Przy prowadzeniu równoległym odległość pomiędzy wodociągiem i gazociągiem winna wynosić min. 1,5m.

3. Rurociągi, armatura i obiekty na sieci.

3.1.Sieć główną wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicach zewnętrznych 90 x 5,4mm,

PE80 SDR 17 PN10 63 x 3,6mm , na ciśnienie robocze 10 MPa, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

Przyłącza domowe wykonać z rur PE80 SDR17 średnicy zewnętrznej 40 x 2,3 mm w zwojach

Długości rurociągów:

- Dz 90 x 5,4 mm	              -	     399 mb

- Dz 63 x 3,6 mm	                           -     552 mb

- Dz 40x2,3mm	                          -      419 mb

Przyłącza domowe:

3.2.Armatura odcinająca

Zasuwy żeliwne kołnierzowe HAWLE nr kat. 4000E2 na ciśnienie 1,0 MPa:

-	zasuwy Dn  80mm	- 1 kpl.

-	zasuwy Dn   80mm	- 1 kpl. do hydrantu

-    zasuwy Dn   50 mm             - 1 kpl

Do zasuw Dn 50-80mm stosować teleskopowe obudowy firmy HAWLE nr kat. 9500E2 oraz żeliwne skrzynki uliczne "sztywne" firmy HAWLE nr kat. 1750.

Na odgałęzieniach do budynków stosować zasuwy do nawiercania ISO Dn1" f. HAWLE nr kat. 2680 lub zasuwy z obustronnym złączem ISO do rur PE firmy HAWLE nr kat. 2630 z tworzywa sztucznego PN10

- zasuwy   Dn 40mm        -  10kpl.

Do zasuw Dn 40-50mm stosować teleskopowe obudowy do zasuw firmy HAWLE nr kat. 9601 oraz żeliwne skrzynki uliczne firmy HAWLE nr kat. 1650.

3.3.Hydranty zewnętrzne - hydranty nadziemne Dn80mm z zasuwą kołnierzową Dn80mm nr kat.4000E2 firmy HAWLE - 1 kpl. oddzielony od sieci głównej trójnikami równoprzelotowymi PE Dn80mm z kołnierzem Dn80mm.

3.4.0dgałęzienie do hydrantu winno składać się :

- trójnik PE z kołnierzem Dz90/80mm

- zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn80mm nr kat. 4000E2 firmy HA WLE

- kształtka żeliwna typu FF 0 długości 300mm Dn80mm

- kolano stopowe typu N Dn80mm

- hydrant żeliwny nadziemny Dn80mm

3.5. 0dgałęzienie dla podłączeń domowych winno składać się z następujących elementów :

- trójnika  Dn90/50mm, Dn63/40mm

- zasuwa do nawiercania ISO Dn I" z gwintem wewnętrznym 2" [nr kat. 2680 f HAWLE] z teleskopową obudową do zasuw [nr kat. 9601 f HA WLE] oraz żeliwną skrzynką

uliczną "sztywną" [nr kat. 1650 f HAWLE]

- rurociąg PE80 SDR11l PN12,5 D z40x3,7mm

- rura ochronna stal. Dn 65mm przy przejściu przez przegrodę budowlaną

- kształtki PE - stal. Dn40/32mm

- zawór kulowy Dn32mm, wodomierz Dn 15mm, zawór kulowy Dn25mm, zawór

antyskażeniowy, zawór kulowy Dn 25 - całość na konsoli

3.6.Przejścia pod drogami

Projektowaną sieć wodociągową w pasie drogi prywatnej należy wykonać przekopem z pełną wymianą gruntu na odcinku 28mb.

Przyłącza wodociągowe w pasie drogi prywatnej wykonać przekopem z pełną wymianą gruntu na długości łącznej 15mb.

3.7. Bloki podporowe betonowe należy zbudować pod armaturą żeliwną zainstalowaną na rurociągach PE.

Bloki oporowe betonowe należy zabudować przy załamaniach trasy wodociągu PE Dn90mm oraz na trójnikach PE Dn90mm.Wymiary bloków podano w normie BN81/9192-05.

4. Realizacja sieci wodociągowej.

4.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem do robót, trasę wodociągu należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę i oznaczyć palikami. Wykopy wykonywać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczególnie w zakresie zachowania warunków BHP.

Wykopy wykonać na głębokość 1,6m. pod powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem. Minimalne przykrycie ziemią winno wynosić 1,40m. ponad wierzch rurociągu.

Wykopy o szerokościach 0,80m. należy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie ażurowe.

Dla przejścia pieszych należy wykonać przenośne pomosty z bali drewnianych 14x14cm z barierką o wys. 1,0m.

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnień zawartych w projekcie.

4.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy.

Z uwagi na możliwość napływu wód gruntowych proponuje się odpompować je pompami spalinowymi bezpośrednio z dna wykopu.

4.3. Podsypka i obsypka rurociągów.

Rurociągi główne i przyłącza do budynków wykonane z rur ciśnieniowych PE 100 SDR17 PN 10 układać należy na podsypce piaskowej grubości 20 cm i następnie obsypać warstwą pisku o grubości 20 cm dalej zasypkę wykonać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni warstwami co najwyżej grubości 20 cm z dokładnym ubiciem każdej warstwy.

Podsypkę jak i obsypkę piaskową należy zagęszczać  ręcznie drewnianymi ubijakami.

4.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów.

Hydraulicznie próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-l 0725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską pr EN 805: 1996,ktora dotyczy przeprowadzenia prób szczelności rurociągów PE i PCW. Polska norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCW i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne minimum 1,0 Mpa.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prób szczelności należy

przeprowadzić płukanie sieci czystą wodą, a następnie poddać dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu sodu. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po przepłukaniu sieci wykażą, że pobrane próbki spełniają wymagania dla wody pitnej.

4.5. Oznakowanie sieci.

Przebieg rurociągów PE winien być oznaczony taśmą PCW z wkładką stalową. Lokalizacja armatury i hydrantu winna być wykonana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN86/B-09700 umocowanych na obiektach stałych lub słupkach.

5. Odbiór sieci wodociągowej.

Po zakończeniu montażu przewodów, sprawdzeniu ich szczelności, wykonaniu bloków oporowych, zabezpieczeniu armatury przed korozją i wykonaniu oznaczeń, sieć wodociągową należy zgłosić do Działu Technicznego WZC spółki z o.o. W Ustroniu.

Do odbioru należy przygotować:

- protokoły prób szczelności

- aktualną analizę jakości wody

- projekt techniczny z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji i

- inwentaryzację ułożonego przewodu z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Cieszynie

- Oświadczenie gwarancyjne wykonawcy o prawidłowo wykonanej budowie wodociągu.

5.1. Przejścia pod ulicami

Brak

5.2. Przekraczanie przeszkód.

Wszelkie skrzyżowania z obcym uzbrojeniem wykonywać zgodnie z zawartymi w projekcie uzgodnieniami branżowymi i wg następujących norm:

- PN-91/M.-34501 - Gazociągi i instalacje gazowe. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami    terenowymi. Wymagania.

- BN-72/8975-11   - Podziemne przekraczanie przeszkód terenowych gazociągami  wysokiego  ciśnienia. Kolumny wydmuchowe.

- PN-7 5/E-051 00   - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125  - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

- BN-83/8836-02    - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Odbiorze

5.4. Uwagi wykonawcze.

Przed przystąpieniem do robot wytyczyć należy trasę wodociągu w uzgodnieniu z instytucjami eksploatującymi uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Przed wytyczeniem wykopów dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscach

Skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ziemnym należy wykonać przekopy kontrolne - ręcznie.

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku budowy wodociągu w terenie :  powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

Z uwagi na możliwość wystąpienia w niektórych miejscach wód gruntowych, proponuje się odpompować je pompami spalinowymi bezpośrednio z dna wykopu. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gazociągi, kable energetyczne, telekomunikacyjne) - roboty ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkowników danego uzbrojenia.

W trakcie realizacji budowy wodociągu należy zapewnić dojazd do posesji i przejścia dla pieszych.

5.5. Uwagi końcowe.

Roboty montażowe, próby, odbiory, roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP a w szczególności:

DZ.U. Nr 22/53 poz. 89 - "BHP" - transport ręczny

DZ.U. Nr 2/67 - warunki techniczne wykonania i odbioru robot betonowych i żelbetowych w zakresie gospodarki wodnej

Dz. U. Nr 47 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003R. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania

Dz. U. Nr 96/93 poz. 436 - Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.1 0.93R. w sprawie warunków BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe.

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994. Instrukcja. Montażowa  układania w gruncie rurociągów z PCW, PE lub innych materiałów zastępczych na budowie, Przepisami wykonania przewiertów (przecisków) pod drogami.

Końcowy odbiór wykonać na podstawie pozytywnych wyników prób szczelności, projektu technicznego z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz z domiarami, oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodociągowej i deklaracjami zgodności na wbudowane materiały.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz „Planu Bioz”

12.1. Podstawa opracowania

1/ Ustawa: Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r nr 21 poz. 94 z późxn. Zm. W tym Dz.U z 2002r nr 74 poz 6776) i Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016)

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256)

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz.U. nr 220 poz. 1850)

6/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poż 1596)

12.2. Zakres robót

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej kolejności:

1/ zagospodarowanie placu budowy

2/ opracowanie organizacji ruchu na czas budowy

3/ roboty budowlane sieci wodociągowej wraz z przyłączami

5/ roboty wykończeniowe

6/ porządkowanie terenu

7/ likwidacja placu budowy i odbiór robót

12.3. Istniejące i przewidziane zagospodarowanie terenu

Budowa jest przewidziana w terenie zabudowanym. Na okres robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników terenu wokół placu budowy oraz umożliwić dojście do budynków. Należy wyznaczyć teren, który może być wykorzystany do składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji robót.

12.4. Przewidywane zagrożenia

Istotnym zagrożeniem dla użytkowników budynku będzie utrudnione dojście i dojazd do budynków.

Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji są:

1/ głębokie wykopy

2/ składowanie materiałów w okolicy budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

3/ praca maszyn i urządzeń

4/ ograniczenie ruchu

12.5. Zalecenia techniczno-organizacyjne dla wykonawcy

Kierownictwo firmy realizującej roboty budowlano-montażowe powinno zapewnić:

1/ zabezpieczenie terenu budowy

2/ wyznaczenie przejść do budynków

3/ przeszkolenie pracowników przed wejściem na plac budowy

4/ dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej

5/ odpowiedni system łączności brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz możliwości zawiadomienia właściwej instytucji w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej (pogotowia, policji)

12.6. Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany opracować „PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” zwany „PLANEM BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem podanym w punkcie 1.3.

W planie tym należy uwzględnić specyfikę robót tj. Wykonanie prac w terenie zabudowanym i zapewnienie koniecznej komunikacji ludzi.

Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, właściwą organizację robót, prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Teren budowy dla robót prowadzonych na zewnątrz budynku winien być oznakowany.

Ustroń, dnia 18.12.2007r

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wolności w Goleszowie został opracowany zgodnie z dostępnymi normami, przepisami prawa oraz wiedzą techniczną.

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Projekt zagospodarowania |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:1000 Branża: IS Rys. 1 XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Projekt zagospodarowania - uzgodnienia |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:1000 Branża: IS Rys. 2 XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W-B78 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3a XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W6-BII |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3b XII.2007r |
| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| Treść | Profil podłużny W5-B80 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3c XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W3-B82 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3d XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W4-B96 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3e XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W10-B95 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3f XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W8-B94 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3g XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W8-B94 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3g XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W9-B92 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3h XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W7-B98 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3i XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W2-B84A |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3j XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Profil podłużny W1-B84 |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 3k XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Zasuwa na przyłączu |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 4 XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Zabezpieczenie gazociągu |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 5 XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Bloki oporowe |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 6 XII.2007r |

| Obiekt | Wodociąg Goleszów Wolności |
| --- | --- |
| Treść | Zestaw wodomierzowy |
| Adres | Goleszów ulica Wolności |
| Inwestor | Gmina Goleszów, 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów |
| Projektował: | Opracował: Skala 1:500/100 Branża: IS Rys. 6 XII.2007r |

KARTA  TYTUŁOWA

Obiekt:  Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres obiektu:  43-440 Goleszów, ulica Wolności

Inwestor:  Gmina Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów

Faza opracowania:  Projekt techniczny sieci wodociągowej wraz z

przyłączami

Projektował:

Ustroń, grudzień 2007r

SPIS  TREŚCI

Karta tytułowa

Spis treści

Warunki dostawy wody

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Wykaz właścicieli posesji

Protokół ZUD

Projekt zagospodarowania – rys.1

Projekt zagospodarowania – uzgodnienia rys. 2

Profil podłużny W-B78 – rys. 3a

Profil podłużny W6-BII – rys. 3b

Profil podłużny W5-B80 – rys. 3c

Profil podłużny W3-B82 – rys. 3d

Profil podłużny W4-B96 – rys. 3e

Profil podłużny W10-B95 – rys. 3f

Profil podłużny W9-B92 – rys. 3h

Profil podłużny W7-B98 – rys. 3i

Profil podłużny W2-B84A – rys. 3j

Profil podłużny W1-B84 – rys. 3k

Zasuwa na przyłączu – rys. 4

Zabezpieczenie gazociągu – rys. 5

Bloki oporowe – rys. 6

Zestaw wodomierzowy – rys. 7

PROTOKÓŁ

przekazania dokumentacji

W dniu 20 grudnia 2007r przekazano dokumentację projektową dla budowy wodociągu w rejonie ulicy Wolności w Goleszowie wraz ze specyfikacja techniczną i kosztorysem inwestorskim, zgodami na wejście w teren oraz wersją elektroniczną.

Przekazujący                                                              Przejmujący

WYKAZ PARCEL PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAĆ BĘDZIE WODOCIĄG „GOLESZÓW WOLNOŚCI”

| Lp. | Nr parceli | Imię i nazwisko | Adres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650/2 | Bukowczan Agnieszka, Jolanta, Monika, Władysława | 43-440 Goleszów Ul. Wolności | Dla Moniki Kurator: Kazimierz Białoń Ogrodzona 78 |
| 2 | 650/1 | Tajner Anita | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 78 | Nowe nazwisko: Miszczyszyn |
| 3 | 655/6 652/5 | Szturc Leszek i Krystyna | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 82 |  |
| 4 | 655/5 | Sprawek Roman | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 80 |  |
| 5 | 775/1 | Agencja Nieruchomości Rolnych | 45-068 Opole Ul. 1-go Maja 6 |  |
| 6 | 780/7 780/8 471pb 780/2 770/1 782 | Rucki Jan i Halina | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 96 |  |
| 7 | 653/2 3785/10 653/8 653/9 | Pniok Robert i Bogusława | 43-440 Cieszyn Ul. Zajęcza 10 |  |
| 8 | 653/4 773/2 | Zawadzka Teresa | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 84 | 40-014 Katowice ul. Mariacka 5/6 |
| 9 | 689/1 653/5 647/7 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy | 43-440 Goleszów ul. Spóldzielcza 16 |  |
| 10 | 775/3 | Kohut Edward i Grażyna | 43-440 Goleszów Ul. Spółdzielcza 86 |  |
| 11 | 3787/4 3185/11 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 43-400 Cieszyn ul. Korfantego 32 |  |
| 12 | 770/3 780/10 | Pinkas Jan i Krystyna | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 94 |  |
| 13 | 780/9 | Pinkas Jan i Helena Nie zyją | 43-440 Goleszów Ul Wolności 94 | Spadkobiercy: Jak w pkcie 12 |
| 14 | 779/3 211/3pb 211/2pb | Mieszek Andrzej i Wiesława | 43-400 Cieszyn ul. Milady 8B/9 | 43-440 Goleszów ul. Wolności 92 |
| 15 | 780/5 | Pinkas Józef Nie żyje | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 94 | Spadkobiercy:Jak w pkcie 12 |
| 16 | 780/6 | Pinkas Kuczera Jolanta | 43-440 Goleszów Ul. Wolności 95 |  |