SST-B-0-5

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja Budynku Przedszkola w Dzięgielowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  murowych

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2008-05-12

SST-B 0-5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

1.    Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.wykonanie lawy kominiarskiej , wylazu dachowego oraz  sniegolapu

1.2.	Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki B.08.03.00. Ściany warstwowe B.08.04.00. Ścianki działowe

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    Materiały.

2.1.	Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.	Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0kg

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie
może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania
- brak uszkodzeń po badaniu.

281

*	Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
l,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba
danych

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy
szczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wyma
gania nie powinna być większa niż:

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł

1. Cegła silikatowa. Cegły pełne i bloki drążone. Wymiary: 1NF250+-3x120+-2x65+-2 l,5NF250+-3xl20+-2xl04+-2 2NFD 250+-3xl20+-2xl38+-2 3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 Wymagania:

- nasiąkliwość 16%

- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń

- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

| ciasto wapienne: | piasek |
| --- | --- |
| 1 : | 6 |
| 1 : | 7 |
| 1,7 : | 5 |
| wapienne hydratyzowane: | piasek |
| 1 : | 6 |
| 1 : | 7 |

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
1	:1	:1	:

cement:
1	:

1	:

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:	ciasto wapienne:	piasek

1	:	0,3	:	4

1	:	0,5	:	4,5

cement:	wapienne hydratyzowane:       piasek

1	:	0,3	:	4

1	:	0,5	:	4,5

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześ
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.    Wykonanie robót.

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i gruboś
ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości po
niżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połącze
nia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej
0°C.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuż
szej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1.	Mury z cegły pełnej.

5.1.1.	Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna prze
kraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2.	Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% całkowitej liczby cegieł.

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), na
leży przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jedne
go wymiaru.

- Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł
o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazę
bione boczne.

Uniwersalny wyłaz dachowy

Materiał rama z PVC twarde, pokrywa z polikarbonatu

Barwa czerwona, jasnobrązowa, ciemnobrązowa antracytowa, czarna

Wymiar zewnętrzny 704x783 mm

Wymiar wewnętrzny 475x520 mm

Zastosowanie pasuje do wszystkich spotykanych dachówek ceramicznych i betonowych

Zamocowanie na dodatkowych łatach nośnych wg instrukcji montażu

Odporność odporna na warunki atmosferyczne, niskie temperatury i proces starzenia

| Uniwersalny wyłaz dachowy można stosować do wszystkich profilowanych i płaskich pokryć dachowych. Otwieranie wyłazu możliwe jest na 3 strony: z góry, z lewej lub prawej strony, zależnie od warunków konstrukcyjnych. Stabilna, wielostopniowa blokada zapewnia bezpieczne użytkowanie. Niepękająca pokrywa z odpornego na uderzenia poliwęglanu wykazuje wysoką odpornośc na promieniowanie ultrafioletowe i zamyka się dokładnie bez konieczności zastosowania dodatkowych uszczelnień. Szeroka gama kolorystyczna pozwala na odpowiednie dopasowanie koloru wyłazu do pokrycia dachowego. |  |
| --- | --- |

Ławy kominiarskie

| Mocowniki ław kominiarskich są uniwersalne, dlatego można je stosować do wszystkich dostępnych typów ław kominiarskich. Mocowniki ław kominiarskich łączą w sobie wiele zalet: ława kominiarska nie leży swymi krawędziami na mocowniku, lecz płasko na środku. Dzięki temu mniejsza jest wysokość konstrukcji, a cały system komunikacji dachowej wyglada estetycznie. Samozabezpieczające nakrętki uniemożliwiają niepożądane odkręcenie się. Zmienny rozstaw otworów pozwala na dostosowanie się do dachu o dowolnym kącie nachylenia, zabezpieczając jednocześnie przed wywróceniem się powierzchni ławy nawet w przypadku niezbyt mocnego dokręcenia nakrętek. Poza tym dwa gumowe odboje równomiernie odprowadzają siły na konstrukcje dachową, chroniąc równocześnie powierzchnie dachówek. |  |
| --- | --- |

| Ławy kominiarskie następujących długościach: ława kominiarska 84 cm |  |
| --- | --- |

Sniegołapy

## Uchwyty i łączniki płotka przeciwśniegowego

| Uchwyty i łączniki płotka przeciwśniegowego to uniwersalne rozwiązanie chroniące przed zsuwającymi się z dachu masami śniegu. Uchwyty nadają się zarówno do płaskich, jak i profilowanych dachówek ceramicznych oraz betonowych. Kolejną ich zaletą jest niewielka waga oraz prosty montaż polegający na zawieszeniu i przymocowaniu do łat nośnych bez konieczności montowania łat dodatkowych. |  |
| --- | --- |

Zaprawy

- Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w gra
nicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

- Cegfy w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek
pionowy.

Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

d)	Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin piono
wych -10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

1 Ściany warstwowe

5.4.1.	Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie
5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej
o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).

- Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać
zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.

- Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jedna
kowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pio
nowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy do
puszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.

Kontrola jakości.

1.	Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami sta
wianymi w dokumentacji technicznej,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

2.	Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.	DoDuszczalne odchyłki wymiarów dla murów orzyimować we ooniższei tabeli.

| Lp. | Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze długości - na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Odchylenia od pionu |  |  |
|  | - na wysokości 1 m | 3 | 6 |
|  | - na wys. kondygnacji | 6 | 10 |
|  | - na catej wysokości | 20 | 30 |
| 3. | Odchylenia każdej warstwy od poziomu |  |  |
|  | - na 1 m długości | 1 | 2 |
|  | - na całej długości | 15 | 30 |
| 4. | Odchylenia górnej warstwy od poziomu |  |  |
|  | - nalm długości | 1 | 2 |
|  | - na całej długości | 10 | 20 |
| 5. | Odchylenia wymiarów otworów w świetle |  |  |
|  | o wymiarach: |  |  |
|  | do 100 cm szerokość | +6,-3 | +6,-3 |
|  | wysokość | + 15,-1 | + 15,-10 |
|  | ponad 100 cm szerokość | +10, -5 | + 10,-5 |
|  | wysokość | + 15,-10 | + 15,-10 |

7.	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.

-1Mb/szt sniegolapu

Szt- lawy kominiarskiej

1 Szt – wylazu dachowego

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót.

8.1.	Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.	Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.	Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

Przepisy związane.

PN-68/B-10020 PN-B-12050:1996 PN-B-12011:1997 PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.