SST-B-0-4

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Modernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kisielowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  pokrywczych

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Urząd Gminy w Goleszowie  Referat Rozwoju Wsi  i Ochrony Srodowiska

43-440 Goleszów

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2008-05-12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE

1.      Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboly, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: B.10.01.00 Pokrycie dachu. B.10.02.00 Obróbki blacharskie B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4.  pkreślcnia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagań iadotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera,

2.     Materiały.

2. l^Wym agania o gólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SSTB.16.00.00.

2.2.  Papa asfaltowa najkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B. 16.00.00)

2.3.  Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa n   w   Świadectwa 1TB

2.4. _Lq)ik asfaltowy i asfalt owo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6.  Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7.  Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8.  Dachówka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cala powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylowa lub poliestrowo-siltkonową. Dopuszcza się posypke zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

| powlekana (czerwona) ocynkowana szerokość całkowita 1180 mm szerokość krycia 1110 mm długość do 8 m |  |
| --- | --- |

Blachodachówka  powinna być wyprodukowana przy wykorzystaniu najwyższej jakości surowców oraz nowoczesnej linii profilujących Wykonany jest z blachy powlekanej o grubości 0,55 mm, cynkowanej ogniowo, co daje jej niezwykłą wytrzymałość i trwałość. Moduł dachówki 350 mm powinien przypominać tradycyjną dachówkę ceramiczną.

Powinna być zabezpieczona j folią jonizującą chronioną przed ewentualnymi uszkodzeniami. Blachodachówka przeznaczona powinna być  do tego rodzaju domów, budynków, obiektów, gdzie estetyka odgrywa bardzo ważną rolę. Powinna zapewniać wspaniały i niepowtarzalny wygląd na długie lata. Wyrob powinien mieć co najmniej  10-letnia gwarancję.

Przekrój blachy użytej do produkcji blachodachówki

2.9._ Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999.

2.10. Łączniki.

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

3.     Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     Transport.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.     Wykonanie robót.

5.1.  Izolacje papowe.

5.1.1.  W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2.  Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk,

5.1.3.  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4.  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

5.1.5.  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2.  Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. Wymagania ogólne:

a)  równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

b)  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

e)  łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki lat powinny znajdować się na krokwiach,

f)  rozstaw osiowy lat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

g)  łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00

53. Krypie dachówką ceramiczną.

a)  krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C,

b)  przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie.

c)  dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widoczne-

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.9._ Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999.

2.10. Łączniki.

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

3.	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	TYansport.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.	Wykonanie robót.

5.1.	Izolacje papowe.

- W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na
pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.

- Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z da
chu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyelimino
wanie wpływu odkształceń dachu na tynk,

- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap
smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mie
szanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej war
stwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2.	Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.
Wymagania ogólne:

- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a ła
tą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

- łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki lat powinny znajdować się na
krokwiach,

- rozstaw osiowy lat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

- łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte we specyfikacji

Krycie blachą czarną i ocynkowaną Ze względu na rozszerzalność cieplną ciał stałych blachę stalową łączy się na zakłady. W warsztatach arkusze blachy przygotowuje się do krycia w sposób następujący: układa się je na stole i wykonuje po jednej stronie arkusza zagięcie wysokości ok. 40 mm na tzw. rąbek stojący mały, po drugiej zaś - na rąbek stojący duży o wysokości do 50 mm. Na skraju pozostawia się na odcinku 80÷100 mm blachę nie zagiętą, gdyż zagięcia utrudniałoby wykonanie rąbków poziomych. Zagięcie to uzupełnia się po połączeniu arkuszy wzdłuż krótszych krawędzi. Krótsze krawędzie blachy zagina się na rąbki leżące szerokości 22 mm, jeden w dół, drugi w górę. W celu uniknięcia zgrubienia w miejscu połączenia na rąbek stojący wykonuje się ścięcie naroży w pobliżu rąbków leżących. Zazwyczaj na dole łączy się dwa arkusze na zagięty rąbek leżący i tak przygotowane podaje na dach. Blachę mocuje się do podkładu za pomocą żabek. Powinny być one wycięte z tego samego materiału co całość pokrycia.. Arkusze blachy układa się na dachu dłuższym bokiem w kierunku spadku. Następnie blachę układa się rzędami w kierunku od okapu do kalenicy. Fragment pokrycia 1 - żabka stojąca 2 - żabka leżąca Rodzaje żabek stojąca stojąca leżąca W dachach dwuspadowych 1-wszy rząd arkuszy układa się wzdłuż szczytu budynku, wyprowadzając wyższe zagięcie rąbka stojącego ok. 5 cm poza krawędź szczytową deskowania. Uzyskuje się w ten sposób okap szczytowy. W dachach 4-ro spadowych 1-wszy rząd arkuszy układa się od punktu przecięcia się wierzchołka bocznej powierzchni z kalenicą. W rąbku leżącym na każdą krawędź arkusza daje się po dwie żabki, w celu umocowania blachy do podkładu w linii poziomej. Na przymocowaną górną krawędź blachy nasuwa się następny arkusz rąbkiem leżącym górnym. Czynność tę powtarza się wielokrotnie, aż do momentu ułożenia całego rzędu. Ostatni górny arkusz powinien być tak dopasowany aby wystawał poza krawędź kalenicy 2,5÷4 cm w celu umożliwienia wykonania rąbka kalenicowego. Po ułożeniu całego rzędu nałożone na siebie rąbki leżące górne i dolne wraz z utwardzającymi je żabkami zaklepuje się młotkiem blacharskim W celu zapewnienia dobrego połączenia zaleca się w czasie zaklepywania rąbków leżących podkładać stalowe podkładki między blachę i podłoże. Po przytwierdzeniu 1-wszego układa się następne rzędy arkuszy w tej samej kolejności, tzn. poczynając od okapu, a kończąc na kalenicy. Dłuższe krawędzie przylegających do siebie arkuszy łączy się na rąbki stojące o wysokości 2,4÷3 cm. Przed połączeniem ze sobą wzdłuż krawędzi pionowych przybija się do podłoża żabki w ilości 5 sztuk na 2 m. Żabki są przycięte pośrodku na dwa tzw. wąsy, jeden z nich odgina się na rąbek stojący mały, a drugi na rąbek stojący duży sąsiedniego arkusza. Dopiero po zagięciu wąsów wykonuje się rąbki stojące, używając do tego celu szczypiec blacharskich, zaginadła i pobijaka drewnianego. Arkusze blachy układa się w taki sposób aby rąbki leżące sąsiednich pionowych pasów mijały się ze sobą. Rąbki poziome powinny być przesunięte względem siebie o ok. 10 cm lub na pół arkusza. Również rąbki stojące sąsiednich połaci dachu nie mogą schodzić się w tym samym miejscu na kalenicy. Powinny one być przesunięte względem siebie o 10 cm. Kryjąc dachy o dużych spadkach blachą czarną lub ocynkowaną arkusze można łączyć w szwach prostopadłych do okapu na rąbki stojące, zaś w równoległych - na nakładki. W tym wypadku w czasie przygotowywania arkuszy wykonuje się zagięcia wzdłuż dłuższych boków pod rąbki stojące oraz podgina lekko ku dołowi dolną krawędź. Zamiast stosowania rąbków leżących w szwach równoległych do okapu krawędzie arkuszy łączy się na zakład z powyżej i poniżej leżącymi elementami pokrycia. Poszczególne arkusze przy górnej krawędzi przybija się gwoździami do podkładu, zachowując jednak takie same odstępy między gwoździami, aby udało się wsunąć stalowe języki przylutowane do dolnych krawędzi następnego arkusza. Dzięki przytwierdzeniu arkuszy gwoździami do podkładu uzyskuje się sztywne połączenie, które uniemożliwia rozdarcie blachy przez wiatr. Języki przylutowuje się do dolnej krawędzi jednego arkusza w ilości 2÷3 sztuk. Nakładki powinny mijać się minimum co 10 cm. Ten sposób krycia umożliwia duże ruchy termiczne blach i dlatego zaleca się stosować go w dachach narażonych na duże zmiany temperatur. W kopułach szwy poziome wykonuje się również na nakładki. Kryjąc kopuły i inne dachy dwukrzywiznowe trzeba najpierw narysować rozwinięcie pasma ograniczonego rąbkami prostopadłymi przebiegającymi południkowo do wieńca oporowego. Rąbki te wykonuje się z reguły jako stojące; wymaga to pozostawienia odpowiednich zapasów na zawinięcie rąbka. Wykrój rozwinięcia wycina się zazwyczaj z tektury, płyty pilśniowej lub innego materiału. Następnie układa się go na arkuszu blachy, odrysowuje z zachowaniem zakładów w szwach pionowych i wycina poszczególne elementy pokrycia. Wskazane jest ponumerowanie ich, aby nie trzeba było dobierać elementów na dachu w czasie krycia kopuły.

e)  pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4.  Obróbki blacharskie

*  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

*  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

5.5.  Rynny z blachy  ocynkowanej.

*  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

*  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

*  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

*  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe^ z blachy jw.

*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

*  powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

*  rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m

*  uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

*  rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha,

6.     Kontrola jakości.

6.1- Materiały izolacyjne.

a)  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c)  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót B.10.01.00 - m2 pokrytej powierzchni,

- dla robót B.10.02.00 oraz B. 10.03.00 - l m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiór robót.

Odbiór podłoża.

-  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

-  sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

Odbiór robót pokrvwczvch.

-  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

-  podłoża (deskowania i lat)

-  jakości zastosowanych materiałów,

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

-  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

-  dokumentacja techniczna,

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy

-  sprawdzenie przybicia papy do deskowania

-  sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

-  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

*  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9.     Podstawa płatności.

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

B. 10.02.00 Obróbki blacharskie.

Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-  przygotowanie,

-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

-  uporządkowanie stanowiska pracy. B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-  przygotowanie,

-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

-  uporządkowanie stanowiska pracy.

10.   Przepisy związane.

PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-71/B-10241                 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000               Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.

Badania.

296