SPECYFIKACJA NR  SST-D-1,2

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Przebudowa drogi gminnej Wędoły w  Cisownicy o długości 1160m

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul 1 maja 5

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót  drogowych – wykonanie urządzeń odwadniajacych

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi  i Ochrony Środowiska

Autor specyfikacji:

Jerzy Hławiczka                                             ..............................

Data opracowania dokumentacji                    2010-04-28

- Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem przebudowy drogi Wendoły w Cisownicy

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

- Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  przebudową drogi Wendoly w cisownicy

1. Wykonanie przepustów z rur betonowych fi 30 cm – 13 m

-  wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 – 0,60 m3 na głębokość 3 m w gruncie kat. III-IV,

-  ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami

-  rury betonowe o średnicy 40 cm przepustów pod zjazdami,

- zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kat. III-IV o gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm  z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

- Określenia podstawowe.

- droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów  oraz do ruchu pieszych wraz z leżącym w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami, postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

- korona drogi – jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi,

- remont drogi – wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi,

- budowa o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi

- przepust- drogowy obiekt inżynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieków.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Materiały

Stosowane materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z opisem specyfikacji technicznej. Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

- Rury Vibro  betonowe o średnicy 30 cm

5.2. Składowanie materiałów

Materiały należy składować wg wytycznych producenta dla danego typu materiałów. Wszystkie materiały składowe na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

5.3. Sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca przystępując do modernizacji dróg powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

  - Koparka podsiebierna  35Km

5.4. Transport

Środki transportowe stosowane przy modernizacji dróg to:

- samochód samowyładowczy 5 t

- samochód samowyładowczy 5-10 t

- samochód samowyładowczy 10-15 t

- Wykonanie robót

Remontowane drogi muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w tym branżowymi.

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowo–geodezyjne wykona uprawniony geodeta tj. sprawdzenie głównych wymiarów drogi, wytyczenie osi drogi, głównych punktów łuków poziomych i pionowych, założenie reperów roboczych.

- ustawienie znaków drogowych do oznakowania dróg i na czas prowadzenie robót, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu oznakowania z właściwymi urzędami i policją.

Ułożenie podbudowy

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 niniejszej specyfikacji.

Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 niniejszej specyfikacji.

- Kontrola jakości robót

W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności kontrolne:

- sprawdzenie głębokości ułożenia podbudowy i nawierzchni.

- sprawdzenie jakości masy mineralno- bitumicznej.

- sprawdzenie zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody

W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać następujące

czynności kontrolne:

- sprawdzenie zastosowanych materiałów

- sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów

- Obmiar

Obmiaru robót dokonać w oparciu o przedmiar robót i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostką obmiarową dla drogi jest metr (m) i metr kwadratowy ( m2).

Dla innych elementów drogi jest sztuka (szt)

- Odbiór

Odbiór robót dzielimy na częściowy i końcowy. Remontowane drogi należy odbierać etapami jak dla robót zanikających.

9.1. Odbiór częściowy

W trakcie prowadzenia robót drogowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu.

9.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- Protokoły z przeprowadzonych badań.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność robót z umową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami.

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami.

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji.

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.

- Podstawa płatności

Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania zakresu robót ujętego w przedmiarze oraz za robociznę, użyty sprzęt i inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

- Przepisy związane

Przepisy związane to normy branżowe, które dotyczą danego zakresu robót i aktualne aprobaty techniczne użytych materiałów.

Dla remontowanych dróg mogą to być np. następujące normy:

PN- 81/B – 03020 - Grunty budowlane.

PN – 63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe . Wymagania techniczne.

BN – 83/8836 – 02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN – 68/B- 06050 - Roboty ziemne budowlane

PN - 88/B- 06250 - Beton zwykły

PN – 81/C – 89200 – 204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. Wymagania i badania.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDP – Warszawa 1997 r.

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 30.05.2000 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 63, poz. 735/

- Rozporządzenie MT i GM z dnia 2.03.1999 W sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytułowanie / Dz. U. Nr 43, poz.430/

- normy i przepisy związane.

11.1. Inne dokumenty.

- udzielone aktualne aprobaty techniczne na materiały branżowe.