SPECYFIKACJA NR  ST-D-00

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu:

Droga dojazdowa do gruntów rolnych „ Spokojna ” W KISIELOWIE

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych- część  ogólna nr  ST-D- 00

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Zestawienie szczegółowych specyfikacji

- Specyfikacje – techniczne-   autor mgr Jerzy Hławiczka  UG Goleszow

- Zestawienie  szczegołowych specyfikacji  technicznych

  - na wykonanie podbudowy tluczniem kamiennym SST –D  -03 -  6 str

  - na wyrownianie podbudowy mieszanka asfaltobetonową SST-D-02 – 6 str.

  - na wykonanie nawierzchni asfaltowej SST-D –01   -  7 str.

Data opracowania dokumentacji                   2007-06-13

SPECYFIKACJA NR  ST-D-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

# Wymagania ogólne

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

#### Remont-przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych  „ SPOKOJNA” W Kisielowie

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

1.2.Przedmiot ST i zakres robót

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni asfaltobetonowej na drogach gminnych:

1.2. Droga  gminna  Spokojna    długości  400 mb położona  na skraju wsi  Kisielów

12.2.ZAKRES  STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

    - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000 podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

    - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej  na drogach o powierzchni jak w pkt z wyrównaną podbudową o szerokości  średniej 3,0m i dlugosci 400 mb

    - wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.2)

    - wykonanie wyrównania podbudowy tłuczniem kamiennym

    - wyrównanie  nawierzchni masa asfaltobetonową

    - oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi

    - wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grub 4 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem

    - zagęszczenie i obcięcie  krawędzi

    - posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią

    - ZJAZDY  - wykonanie zjazdów –  3 szt

    - ODWODNIENIE poprzeczne nawierzchni drogi – obustronny spadek o 2%

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

. NIE WYSTĘPUJĄ

  - Informacje  o terenie budowy

Na terenie remontowanej drogi nie  występuja podziemne nie zinwentaryzowane przejscia przyłaczy wodociągowych oraz gazowych do posesji

  - Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Wjazd na teren remontowanego odcinka  będzie możliwy od strony   wsi Kisielów drog lokalnej powiatowa Goleszów Miedzyświec

Zamawiajacy przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót i wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym istotne dla prawidłowego prowadzenia robót - instalacje podziemne

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za  przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochrone własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia  instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji urządzeń, jeżeli  zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjnym, spowodowane w trakcie wykonywania  robót budowlanych

1.7. Wymagania  dotyczace ochrony środowiska

Wykonawca  będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie z zakresie zanieczyszczeń powietrza, wod gruntowych nadmiernego hałasu  powodowanych działalnościa w czasie wykonywania robot drogowych

  - .Warunki  bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót  warunki w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  jest zobowiązany  wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, należy w szczególności przestrzegać przepisów ujętych w rozporządzeniu  ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  dz. U 169 poz 1650).

Wykonawca powinien  utrzymywać  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie gotowości

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy ( robót)  zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej Planem BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  wykonanej przez projektanta. Plan PIOZ  należy opracować zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 23 .06.2003 w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.9 warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie ma konieczności sporządzenia planu organizacji ruchu dla wykonania remontu  nawierzchni  drogi.. Dojazd do miejsca robot od drogi  powiatowej Cieszyn Ustroń  Przed  przystąpieniem  do robot należy  powiadomić  mieszkańców o czasowym wyłączeniu z ruchu

1.10.ogrodzenie placu budowy

nie dotyczy

1.11 zabezpieczenie chodnikow i jezdni

nie dotyczy

1.12. Nazwy i kody grup robot klas robót i kategorii robót

Wg Wpolnego slownika zamówień CPV  roboty przewidziane w zamówieniu mieszczą się w grupie robot – „prace dotyczące kładzenia nawierzchni drog nr 45233220-7

Oraz fundamentowanie dróg – wykonanie  podbudowy – nr 45233320-8

1.13 Okreslenia podstawowe

- Mieszanka mineralna(MM)- mieszanka  kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie

- Mieszanka mineralno asfaltowa- mieszanka  mineralna z odpowiednią ilością asfaltu  lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco

- Środek adhezyjny-substancja powierzchniowo czynna, która poprawia przyczepność  do materiałow mineralnych oraz zwieksza odporność  błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  na obmywanie wodą dodawany do asfaltu

- Emulsja  asfaltowa katoniowa—asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

PKT.2  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych-drogowych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o własciwowsciach uzytkowych umozliwiających  prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym  obiektom budowlanycm czy drogowym spelnienie wymagań  podstawowych  określonych w przepisach Prawa budowlanego i warunkach technicznych jakim maja podlegac drogi publiczne usytuowanie Dz. U. 99/43/430 oraz powinny być zgodne z wymaganiami w szczegołowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje  o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności, deklaracje zgodności z polską normą.

2.2Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem,transportem warunkami dostaw

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów do produkcji mieszanki asfaltobetonowej Składowane materiały powinny być dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów ,elementów budowlanych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-drogownictwie

Wykonawca  jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały  wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom  okreslonym w art. 10  ustawy prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z insp. Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów  a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności

2.4 Materiały nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy budowlane które nie uzyskają akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięta z placu budowy-miejsca skladowaniaKazdy rodzaj robót , w którym znajdują się  nie zbadane i nie zaakceptowane przez  Insp. Nadzoru  materialy Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko i ponosi pelną odpowiedzialnośc techniczna i kosztową

2.5 Wariantowe  stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa ( uproszczona) i specyfikacje techniczne przewidują  wariantowe stosowanie materiałów i elementów Wykonawca powiadomi o proponowanym wyborze  inspektora nadzoru. Wybrany i akceptowany przez insp. Nadzoru materiał  nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody

PKT3.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość   wykonywanych robót

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami  okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych  dla uladania mieszanki asfaltobetonowej

W przypadku braku odpowiedznich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest  akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano mozliwowśc  wariantowego uzycia sprżętu  Wykonawca uzgodni  z insp. Nadzoru wybór  sprzętu

### WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny odpowiadać  wymaganiom okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej;

Wykonawca będzie używał takich srodków transp. Poziomego jakie nie powoduja uszkodzeń przewozonych materialow  i drog po których porusza ją się srodki transportowe.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLAŚCIWOWŚCI WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót  dotyczące  wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodnośc z dokumentacja projektową i wymaganiami  specyfikacji technicznych, projektem organizacji  robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami drogowymi w  specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej przez osoby  które posiadają uprawnienia budowlane  określone w przepisach prawa budowlanego i  aktualne zaświadczenie  o przynależności do  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz   z aktualnym wymaganym  ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

5,2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy

cywilnej.

6.KONTROLA  ,BADANIA  ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pelna kontrolę robót jakości materiałow i elementów, zapewni odpowiedzi system  kontroli oraz mozliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu wypełniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

Badania w czasie robót

Badania temperatury i wygląd mieszanki   mineralno-asfaltowej każdy pojazd w czasie wbudowywania

Sprawdzenie temperatury  - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance  i odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki -  na podstawie oceny wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i wbudowania

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

Wszystkie roboty zanikające (  np. wyrównanie nawierzchni  mieszanka asfaltową)  powinne być zgłoszone do odbioru

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU  I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogolne zasady  przedmiaru , obmiaru i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra infrastsruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r przedmiar robot zawiera  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacym szczegółowy opis oraz wskazanie własciwych specyfikacji technicznych wykonania i  i obioru robot  z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robót podstawowych

Spis dzialow  przedmiaru robót przedstawia podzial wszystkich robót nw danym obiekcie  wedlug Wspólnego Slownika Zamówień

Obmiar robot  będzie  okleślał faktyczny  zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacja i  specyfikacja techniczna Obmiar  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru

7.2. zasady okreslania ilości robót i materiałow

## Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

Przy podawaniu  długości , objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch

znaków po przecinku

7.3 Urzadzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostana dostarczone prze Wykonawcę.Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czsie obmiaru robót wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów

KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO

Obmiar  robot ulegających zakryciu przeprowadza się  prze ich zakryciem

### 8.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH( DROGOWYCH)

8.1Zasady odbioru

Odbiór robót będzie wykonywany według przyjętych, obowiązujących norm , instrukcji oraz ustaleń zawartych w umowie  zwłaszcza pomiar grubości poszczególnych warstw nawierzchni  bitumicznej  ich wykończenia oraz  ich styku z elementami krawężnikami , istniejącą nawierzchnia

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki pozytywne

8.2 Odbiór końcowy

Odbior koncowy przeprowadza się wtrybie  i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot drogowych(budowlanych)

Po zakonczeniu  robot i uporzadkowaniu placu budowy Wykonawca przedstawia na piśmie gotowośc do odbioru końcowego  wykonanych robot.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego „w obecnosci insp. Nadzoru i wykonawcy- sporządzając  „Protokół odbioru robot drogowych”

Komisja zapoznaje się również z ustaleniami odbiorów częściowych czy robót zanikających i ulegających zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupelniajacych Komisja może przerwać  swoje czynności i ustalić nowy  termin odbioru koncowego

W przypadku stwierdzenia przer Komisje ,ze jakośc robot  nieznacznie odbiega od  wyznaczonych w dokumentacji i nie ma wplywu na  cechy eksploatacyjne i trwałość komisja dokona potrąceń, oceniajac pomniejszona wartośc wykonanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w umowie

8.3 Odbior  po okresie rejkojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zarządca obiektu drogowego  organizuje  odbiór „ po okresie rękojmi”

w oparciu o następujace dokumenty:

- Umowy o wykonanie robót budowlanych

- Protokół odbioru końcowego

- Dokumentów  potwierdzających usuniecie  wad zgłoszonych w trakcie  odbioru końcowego( jeżeli były zgloszone)

- Dokumentów potwierdzajacyh zgloszenie wad  w okresie rękojmi ora potwierdzenie usuniecia tych wad

8.4 Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

Odbior  ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze rękojmi oraz ewentualnych wad  zaistniałych w okresie gwarancyjnym

9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PŁATNOŚCI

Rozliczanie robot podstawowych będzie dokonane w systemie ustalonym w umowie  Roboty tymczasowe i  prace towarzyszace w tej kategorii robot  -nie występują

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru

  - PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

- Dokumentacja uproszczona – szkice i rysunki wykonana przez mgr J. Hlawiczka U G Goleszow

- Specyfikacje – techniczne-   autor mgr Jerzy Hławiczka  UG Goleszow

- Zestawienie  szczegołowych specyfikacji  technicznych

  - na wyrownanie podbudowy tluczniem kamiennym SST –D  -06

  - na wyrownianie podbudowy mieszanka asfaltobetonową SST-D-02

  - na wykonanie nawierzchni asfaltowej SST-D –01

10.2 Normy,akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumentacja wraz z specyfikacjami w ilosci     po 1 egzemplarzu

Komplet obowiązujących norm zharmonizowanych  PN –EN, norm branżowych ,  wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich składowania, wbudowania i zasad odbioru