Miejscowość……………………………………….data…………………………………

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Goleszów ul. 1 maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –Spokojna  Kisielów

Kod Słownika Zamówień i nazwa: 45233252-0

Data Oprac przedmiaru.: 2007-06-12

Adres obiektu budowlanego: , Kisielow

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe

Spis działów przedmiaru:

·	fundamentowanie ulic - 45233330-1

·	prace nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Podstawa opracowania:	KNNR 6

Waluta:	PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące  PLN sześćdziesiąt gr

| Sporządził: mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji Urząd Gminy Goleszów Referat Ro I Ochrony Środowiska 43-440 Goleszów ul. 1 maja 5 |  |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej

3.Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia

Nawierzchnia  asfaltowa wyrównanie i warstwa  scieralna

-1.Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze

2.Posmarowanie gorącym bitumitem krawędzi urządzeń obcych w jezdni oraz

krawężników i oporników

3.Ręczne lub mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej do

wymaganego profilu

4.Mechanicznie zagęszczanie warstwy z ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych

5.Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego

6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km

- Zjazdy i poszerzenia

1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń

obcych

2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania

mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi

rozkładarki

3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

krawężnikach i urządzeniach obcych

5.Obcięcie krawędzi

4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

dlugośc drogi 400 mb

szerokośc 3,0 mb

TABELA przedmiarowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | wykonanie podbudowy odcinek 00+400km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | STT-D0.3 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 1 260,00 | m2 |  |  |
| 2 |  | SST-D-0.3 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 1 260,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | nawierzchnia odcinek 00+400 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 |  |  |  |  |
| 3 |  | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 63,00 | t |  |  |
| 4 |  | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 1 260,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. wykonanie podbudowy odcinek 00+400km Kod CPV: 45112730-1 |
| --- |
| 1 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: STT-D0.3 | 1 260,00 m2 |
| 1. | 400*3,0 |  |  |  | 1 200,00 |
| 2. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |
| 2 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: SST-D-0.3 | 1 260,00 m2 |
| 1. | 400*3,0 |  |  |  | 1 200,00 |
| 2. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |
| 2. nawierzchnia odcinek 00+400 Kod CPV: 45233252-0 |
| 3 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0,2 | 63,00 t |
| 1. | 400*3,0*0,02*2,5 |  |  |  | 60,00 |
| 2. | poszerzenia zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 3*4*5*0,02*2,5 |  |  |  | 3,00 |
| 4 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Charakterystyka Robót: SST-D-0.1 | 1 260,00 m2 |
| 1. | 3,0*400 |  |  |  | 1 200,00 |
| 2. | zjazdy z drogi na dlug 1m |  |  |  |  |
| 3. | 3*4*5 |  |  |  | 60,00 |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | wykonanie podbudowy odcinek 00+400km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g |  |  |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | nawierzchnia odcinek 00+400 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Ilość r-g: |  |  |  | 0,00 |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |