Miejscowośc ………………………….data…………………………………

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Ul 1 Maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

Przedmiar

NAZWA ZAMOWIENIA: Modernizacja budynku fili SP Kisielów

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45214210-5

Data Oprac kosztorysu.: 2008-05-08

Adres obiektu budowlanego: Kisielów  ul Wiejska

Działy  robót: wg CPV;

- Kod CPV: 45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

- Kod CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe

- Kod CPV: 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

- Kod CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien

- Kod CPV: 45261920-9 Konserwacja dachów

- Kod CPV: 45324000-4 Tynkowanie

- CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

- Kod CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie  odwadniania gruntu

- Kod CPV: 45442110-1 Malowanie budynków

Tytuł / Rodzaj robót: roboty remontowe

Tytuł / Rodzaj robót:

Podstawa opracowania:	KNNR 3, KNR 2-02U, KNKRB 03, KNNR Wacetob 3, KNR 4-01W, KNR 2 02I, KNR 2-02 U, Orgbud 918, KNR S02U, AW, KNR 2-18W, KNKRB 02, KNR 2-02W, KNR 19-01, KNNR 2, KNR 4-04I

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Koszty zakupu od M | 10,00 % |  |
| Koszty pośr. od R | 70,00 % |  |
| Koszty pośr. od S | 70,00 % |  |
| Zysk od R | 15,00 % |  |
| Zysk od S | 15,00 % |  |
| Zysk od KZ | 15,00 % |  |
| Zysk od KR | 15,00 % |  |
| Zysk od KS | 15,00 % |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Wartośc kosztorysu (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość kosztorysu brutto | PLN |  |

Słownie:

| Sporządził Przedmiar: J.Hławiczka | wykonawca ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY –

- Wykonanie wymiany pokrycia dachu

- Wymiana elementow konstrukcyjnych wiezby

- Wykonanie zadaszenia od tylu nad werandami

- Wykonanie  odwodnienia kanalizacji deszczowej wraz ze studnia chlonną

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wykonanie instalacji odgromowej

- Malowanie dachu - blachy ocynkowanej

- Odnowienie elewacji budynku

- Wymiana drzwi wejściowych

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni

536 m2

Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą palska z podwoijnym rąbkiem

335 m2

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. roboty rozbiorkowe |
| --- |
| 1 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład | 291,00 m2 |
| 2 | Wywiezienie pokrycia papowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu do utylizacji .Transport pojazdami samochodowymi na odl.5km | 10,00 m3 |
| 2. wymiana elementów wieźby dachu Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych |
| 3 | Wymianę krokwi zwykłych do 50% i krokwi naroznych Charakterystyka Robót: SST-B-01 | 290,15 m2 |
| 1. | 290,15 |  |  |  | 290,15 |
| 4 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm Charakterystyka Robót: SST-B-01 | 290,00 m2 |
| 3. konserwacja wiezby dachowej Kod CPV: 45261920-9 Konserwacja dachów |
| 5 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Charakterystyka Robót: SST-B-02 | 580,30 m2 |
| 1. | 290,15*2 |  |  |  | 580,30 |
| 6 | Oczyszczenie powierzchni deskowania dachu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych | 290,15 m2 |
| 7 | Odgrzybianie trzykrotne desek i płyt metodą opryskiwania preparatami solowymi | 870,45 m2 |
| 1. | 290,15*3 |  |  |  | 870,45 |
| 4. wykonanie daszku nad weranda z tylu |
| 8 | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) | 1,50 m3 |
| 9 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | 55,00 m2 |
| 5. roboty pokrywcze Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych |
| 10 | Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską grubości 0,65 mm,o powierzchni arkuszy do 1,00 m2 na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) | 335,00 m2 |
| 11 | Obrobienie okienek dymnikowych blachą ocynkowaną grubości 0,50 mm | 2,00 szt |
| 12 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych blachą ocynkowaną grubości 0,50 mm w dachach krytych blachą | 2,00 szt |
| 13 | Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm kolo kominow i pasy nadrynnowe-deska czolowa | 23,25 m2 |
| 1. | 0,25*93 |  |  |  | 23,25 |
| 6. wymiana rynien spustowych Charakterystyka Robót: SST-B-05 Kod CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien |
| 14 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej grub 0,65mm o średnicy 120 mm Charakterystyka Robót: SST-B-07 | 93,00 m |
| 15 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej grub 0,65mm Charakterystyka Robót: SSt-B-07 | 72,00 m |
| 1. | 9*8 |  |  |  | 72,00 |
| 7. remont instalacji odgromowej |
| 16 | (AW) AW wg koszt. instalacji odgromowej za komplet robot | 1,00 |
| 8. wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dołem chlonnym |
| 17 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej do 160 mm łączonych na wcisk | 67,00 m |
| 1. | 14+3+7+16+6+14 |  |  |  | 60,00 |
| 2. | 2+5 |  |  |  | 7,00 |
| 18 | Studnie kanalizacyjne , dla kanału o średnicy: 150 mm | 9,00 szt |
| 19 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | 18,00 m |
| 20 | Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów żelbetowych wysokości 900 mm,średnicy 1000 mm,wykonywane metodą studniarskąw gruntach kategorii I-II | 2,00 szt |
| 9. odnowienie elewacji budynku+wymiana stolarki drzwiowej i okiennej dach oraz piwnica, malowanie dachu |
| 21 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i pilastrach | 50,00 m2 |
| 22 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.II (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 1 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów | 50,00 m2 |
| 23 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni | 536,50 m2 |
| 1. | 18,7*9+11,5*9+11,5*9+4,6*9+5,5*6+4,4*6+3,9*9+5,5*6+4,7*9 |  |  |  | 586,50 |
| 2. | minus otwory |  |  |  |  |
| 3. | -(50) |  |  |  | -50,00 |
| 24 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | 536,00 m2 |
| 25 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych oraz swietlika na poddaszu | 5,83 m2 |
| 26 | K Dwukrotne malowanie chemoodporne emalią poliwinylową powierzchni metalowych ponad 0,50 m2 | 335,00 m2 |
| 10. rusztowanie- roboty tymczasowe |
| 27 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | 775,00 m2 |
| 1. | 775 |  |  |  | 775,00 |
| 28 | K Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | 755,70 m2 |
| 1. | 11*(12,2+44,3+12,2) |  |  |  | 755,70 |

# TABELA przedmiaru

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | roboty rozbiorkowe |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-B-1.1 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład | 291,00 | m2 |  |  |
| 2 |  | SST-B-1.1 | Wywiezienie pokrycia papowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu do utylizacji .Transport pojazdami samochodowymi na odl.5km | 10,00 | m3 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | wymiana elementów wieźby dachu Kod Słownika Zamówień: 45261100-5 |  |  |  |  |
| 3 |  | SST-B-01 | Wymianę krokwi zwykłych do 50% i krokwi naroznych | 290,15 | m2 |  |  |
| 4 |  | SST-B-01 | Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm | 290,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | konserwacja wiezby dachowej Kod Słownika Zamówień: 45261920-9 |  |  |  |  |
|  |  | SST-B-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi | 580,30 | m2 |  |  |
|  |  | SST-B-01 | Oczyszczenie powierzchni deskowania dachu od spodu o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych | 290,15 | m2 |  |  |
|  |  | SST-B-01 | Odgrzybianie trzykrotne desek i płyt metodą opryskiwania preparatami solowymi | 870,45 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | wykonanie daszku nad weranda z tylu |  |  |  |  |
|  |  | SST-B-01 | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) | 1,50 | m3 |  |  |
|  |  | SST-B-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | 55,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  |  | roboty pokrywcze Kod Słownika Zamówień: 45261210-9 |  |  |  |  |
| 10 |  | SST-B-0,4 | Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską grubości 0,65 mm,o powierzchni arkuszy do 1,00 m2 na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) | 335,00 | m2 |  |  |
| 11 |  | SST-B-0,4 | Obrobienie okienek dymnikowych blachą ocynkowaną grubości 0,50 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 12 |  | SST-B-0,4 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych blachą ocynkowaną grubości 0,50 mm w dachach krytych blachą | 2,00 | szt |  |  |
| 13 |  | SST-B-0,4 | Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm kolo kominow i pasy nadrynnowe-deska czolowa | 23,25 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  |  | wymiana rynien spustowych Kod Słownika Zamówień: 45261320-3 |  |  |  |  |
| 14 |  | SST-B-04 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej grub 0,65mm o średnicy 120 mm | 93,00 | m |  |  |
| 15 |  | SSt-B-04 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej grub 0,65mm | 72,00 | m |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  |  | remont instalacji odgromowej |  |  |  |  |
| 16 | (AW) AW | SST-B 0,7 | wg koszt. instalacji odgromowej za komplet robot | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  |  | wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dołem chlonnym |  |  |  |  |
| 17 |  | SST-B-0,8 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej do 160 mm łączonych na wcisk z robotami ziemnymi | 67,00 | m |  |  |
| 18 |  | SST-B-0,8 | Studnie kanalizacyjne , dla kanału o średnicy: 150 mm | 9,00 | szt |  |  |
| 19 |  | SST-B-0,8 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | 18,00 | m |  |  |
| 20 |  | SST-B-0,8 | Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów żelbetowych wysokości 900 mm,średnicy 1000 mm,wykonywane metodą studniarskąw gruntach kategorii I-II | 2,00 | szt |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  |  | odnowienie elewacji budynku+wymiana stolarki drzwiowej i okiennej dach oraz piwnica, malowanie dachu |  |  |  |  |
| 21 |  | SST-B 2.1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i pilastrach | 50,00 | m2 |  |  |
| 22 |  | SST-B 2.1 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.II (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 1 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów | 50,00 | m2 |  |  |
| 23 |  | SST-B 1.6 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni | 536,50 | m2 |  |  |
| 24 |  | SSTY-B 1.6 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | 536,00 | m2 |  |  |
| 25 |  | SST-B 10 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych oraz swietlika na poddaszu | 5,83 | m2 |  |  |
| 26 |  | SST-B 1.6 | Dwukrotne malowanie chemoodporne emalią poliwinylową powierzchni metalowych ponad 0,50 m2 | 335,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  |  | rusztowanie- roboty tymczasowe |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | 775,00 | m2 |  |  |
| 28 |  |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | 755,70 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | roboty rozbiorkowe Ilość r-g: 70,8000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | wymiana elementów wieźby dachu Kod Słownika Zamówień: 45261100-5 Ilość r-g: 380,0335 |  |  |  |  |  |
| 3. | konserwacja wiezby dachowej Kod Słownika Zamówień: 45261920-9 Ilość r-g: 421,2978 |  |  |  |  |  |
| 4. | wykonanie daszku nad weranda z tylu Ilość r-g: 14,8500 |  |  |  |  |  |
| 5. | roboty pokrywcze Kod Słownika Zamówień: 45261210-9 Ilość r-g: 324,3146 |  |  |  |  |  |
| 6. | wymiana rynien spustowych Charakterystyka Robót: SST-B-05 Kod Słownika Zamówień: 45261320-3 Ilość r-g: 58,5003 |  |  |  |  |  |
| 7. | remont instalacji odgromowej Ilość r-g: 0,0000 |  |  |  |  |  |
| 8. | wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dołem chlonnym Ilość r-g: 90,2400 |  |  |  |  |  |
| 9. | odnowienie elewacji budynku+wymiana stolarki drzwiowej i okiennej dach oraz piwnica, malowanie dachu Ilość r-g: 709,2290 |  |  |  |  |  |
| 10. | rusztowanie- roboty tymczasowe Ilość r-g: 462,1236 |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty zakupu od M | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od R | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od S | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KZ | 0 % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS | 0 % |  |  |  |  |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |