SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

CPV – 45214620-2

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Przedszkola w Goleszowie przy ulicy Grabowej.

Powierzchnia wymienianych okien – 86,09m²

Drzwi wejściowe o powierzchni – 10,22m²

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy opracowanie , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymiany istniejącej stolarki  na drewnianą  , demontaż starej stolarki drewnianej , produkcja i transport okien drewnianych oraz montaż  w istniejącym otworze okiennym. Nie przewiduje się likwidacji czy poszerzenia istniejących otworów okiennych

W skład tych robót wchodzi:

- Demontaż drzwi wraz ościeżnicami, wraz z montażem i dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych drewnianych,

- Demontaż okien drewnianych na okna drewniane wraz z ościeżami,

- Parametry wymagane dla okna:

-średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1W/m2 K,

-współczynnik dźwiękochłonności Rw>33 Db,

-każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną powietrzem,

-ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych z drewna klejonego trzywarstwowo, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna,

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien drewna naturalnego

-skrzydła okienne z szybami zespolonymi jednokomorowymi zwykłymi (4+4) z przestrzenią międzyszybową wypełnioną powietrzem.

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie

- Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami u Inżyniera.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z, poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.

  - ramy okienne i skrzydla  okienne DREWNIANE

#### Do podstawowych  funkcji okien należą:

zarówno typowych, jak i nietypowych

- Wysoka izolacja cieplna

- Wysoka izolacja akustyczna

- Wysoka szczelność

- Prostota zabudowy i obsługi

- Odporność na grzyby, owady i bakterie

- Estetyczne i solidne wykonanie

- Konkurencyjne ceny

- Koszty zakupu dzięki oszczędności energii cieplnej amortyzują się już po upływie 3 -    4 lat

Zapewnienie oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, przy jednoczesnym chronieniu go przed czynnikami atmosferycznymi jak wiatr i deszcz czy niekorzystna temperatura , oraz zapobieganie stratom ciepła, przedostawaniem się do wnętrza hałasu, zapachów i pyłu

Ponadto , okna w sposób istotny na wygląd i estetykę elewacji budynku jak również na aranżację wnętrz

Projektowane okna powinny odpowiadać następującym cechom

- KONSTRUKCJA jednoramowa, wykonana z drewna klejonego trójwarstwowo zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-6672-2005

- OKUCIA obwiedniowe  z mikrowentylacją w skrzydłach uchylno -rozwieralnych . Istnieje możliwość zabudowy dodatkowych okuć podwyższających stopień zabezpieczenia okien. - blokada otwartego skrzydła okiennego.

- PRZESZKLENIE zespolonymi wkładami jednokomorowymi ze szkła niskoemisyjnego - współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W(m2K).  zastosować inny rodzaj przeszklenia (szyby bezpieczne- antywłamaniowe, )

- POWIERZCHNIE drewniane zabezpieczone przed czynnikami biologicznymi w procesie impregnacji a następnie pomalowane lakierami akrylowymi ( podkład + dwie warstwy lakieru nawierzchniowego) w dowolnie wybranym kolorze.

- Okna wyposażone  w aluminiowe TERMOOKAPNIKI z plastikowymi wkładkami skutecznie eliminujące występujące w tym miejscu mostki termiczne. Okapnik ten dodatkowo powinien  chronić próg przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

- Każde okno powinno posiadać dwie profilowane USZCZELKI akrylowe ( wrębowa- zapewnia szczelność oraz przylgową - poprawiającą izolację akustyczną okna o 2 - 3 dB)

- SILIKONOWE USZCZELNIENIE szyb należy wykonać  silikonem neutralnym na bazie alkoholu dzięki czemu proces starzenia się został znacznie wydłużony.

- NAWIEWNIKI - z uwagi na częste przypadki braku  prawidłowej wentylacji pomieszczeń, w których została zabudowana szczelna stolarka, należy zastosować nawiewniki RENSON - skutecznie poprawiające mikroklimat pomieszczeń.

- okna muszą być dzielone w sposób uwidoczniony na zdjęciach

- okno na klatce schodowej musi być samoczynnie otwierane ze sterownikiem, czujnikiem dymowym i centralką

- Wykonanie wg  indywidualnego projektu (łukowe,)

- Wszystkie okna otwierane do wewnątrz

- okna powinny posiadać powierzchnie wykończone ostatecznie lakierami akrylowymi w wybranym przez klienta kolorze

- We wszystkich oknach zastosowano okucia ROTO NT zwiększające stopień zabezpieczenia antywyważeniowego / drugi stopień w standardzie /

w kolorze mahoniu        

Okna należy szklić  jednokomorowym zestawem niskoemisyjnym 4-16-4 (szyby grubości 4 mm na ramce dystansowej 16 mm).  Szyby o   współczynniku przenikania ciepła (U = 1,3 lub 1,1 W/(m2K),

Okucia 

W oknach należy zastosować komplety okuć obwodowych do skrzydeł uchylnych, rozwieranych i uchylno-rozwieranych dostosowane do jednego z trzech wariantów luzu wrębowego tj. luzu 4 mm, luzu 11 (12) mm w układzie Euronut lub Eurofalz. 
Kształty, podziały, otwieranie , wygląd architektoniczny -

-określono w załączniku dołączonej do specyfikacji

Projektuje się montaż następujących rodzajów okien:

- okna uchylone, rozwieralne, uchylno-rozwieralne

- okna wykonać należy z sosnowych  ramiaków klejonych warstwowo;

- okna , dwu i trzy - skrzydłowe, jednorzędowe i wielorzędowe, ze słupkiem oraz z tzw ruchomym słupkiem "na przemyk";

- okna przeszklone wkładami specjalistycznymi /bezpieczne, antywłamaniowe, dźwiękoszczelne

- okna z zastosowaniem okuć specjalistycznych /antywłamaniowe,

- okna impregnowane powierzchniowo oraz malowane ostatecznie lakierami akrylowymi w kolorze mahoniowym od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej kolor naturalnego drewna sosnowego

- okna dzielone w sposób pokazany na zdjęciach

- okna winny mieć uszczelki

- w oknach w kuchni siatki przeciw owadom oraz wentylatory. Siatki zdejmowane na zimę oraz do mycia

- w oknach magazynów żywności, jarzyn oraz suszarni siatki przeciw gryzoniom

Parapety zewnętrzne (okapniki)

Parapety zewnętrzne i pasy podokienne z blachy miedzianej

# Parapety wraz z pasami podokiennymi należy wykonać z blachy miedzianej walcowanej na zimno  grubości 0,55mm. Blachę przy murze- ościeżnicy należy wywinąć. Okapnik  szerokości 2-3cm. Mocowanie parapetu  do muru ceglanego  przy pomocy kołków  z tworzywa sztucznego lub i wkrętów miedzianych . zakłady polutowane Należy zastosować blachę M2R - 680mmx0,57mm

# Parapety wewnętrzne laminowane

# Parapet laminowany  wykonać z odpornej  na działanie wilgoci płyta wiórowa V100/E1 
Powierzchnia: 
płyta warstwowa według normy DIN 16926 
Przednia krawędź w kształcie podwójnego zaokrąglenia

# Kolor parapetu - sosna

# 3. Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne wykonane z drewna sosnowego. Drzwi główne wejściowe dwuskrzydłowe z szybami refleksyjnymi, witrażowymi, bezpiecznymi. Pozostałe drzwi pełne. Wszystkie drzwi od wewnątrz w kolorze naturalnej sosny a od zewnątrz w kolorze mahoniowym takim jak okna. Wygląd drzwi taki jak na załączonych zdjęciach. 
W drzwiach zewnętrznych zastosować zamki listwowe KFV i blokady antywyważeniowe. Drzwi malowane są natryskowymi ekologicznymi farbami akrylowymi.
Drzwi zewnętrzne mają grubość 68mm.

# KONSTRUKCJA
drewno warstwowo klejone klejem o wysokiej odporności na wilgoći temperaturę o grubości skrzydła i ościeżnicy 68 mm, z płycinami drewnianymi o grubości 56 mm.

# WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
klasa A: 
okucia: zamek zapadkowo- zasuwkowy na wkładkę bębenkową, zamek zasuwkowy górny na wkładkę, bolec antywyważeniowy, trzy zawiasy bez osłonek; zestaw szybowy bezpieczny O2 (33.1/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej (antisol brąz), próg aluminiowy (wys. 55 mm.

# Progi drewniane dębowe.

# W drzwiach wejściowych do kuchni siatka przeciw owadom.

4.	Sprzęt.

Roboty  wykonać przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń

5.	Transport.

Okna  należy transportować w pozycji pionowej   zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

6.  Wykonanie robót.

  - Wymagania ogólne

Do wymagań związanych z bezpieczeństwem użytkowania -zapewnienie wentylacji pomieszczeń Infiltracja w granicach 0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2'3) przez zamknięte okno jest niezbędna i zwykle zapewniona jest przez nieuszczelniony fragment poziomego górnego układu wrębów okna. 
Wymogów infiltracji nie spełnia zastosowanie okuć umożliwiających tzw. mikrowentylację.

Szczelność okien na infiltrację powietrza jest określana liczbowo w aprobatach technicznych i pozwala bez problemów dobrać okna do konkretnego systemu wentylacji budynku. Okna szczelne, tj. o współczynniku infiltracji nie większym niż 0,3, należy stosować wówczas, jeżeli nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zapewniony jest w inny sposób niż przez okno. 
Kolejnym wymaganiem mającym na uwadze zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach jest odpowiedni dobór okien pod względem parametrów izolacyjności akustycznej. 
Praktycznie aby ściana z oknami zapewniła korzystne warunki w pomieszczeniu, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw okien powinien być odpowiednio wyższy dla większych poziomów natężenia hałasów zewnętrznych. Orientacyjnie wartości te wynoszą: 

Rw dla poz. hałasów zewn. 
25 dB do 60 dB 
30 dB do 65 dB 
35 dB do 70 dB 
40 dB do 75 dB 

  Należy zastosować standardowe konstrukcje  okien mające izolacyjność w zakresie 30-35 dB. 
Norma na ochronę cieplną budynków nakłada obowiązek doboru okien pod względem izolacyjności cieplnej odpowiednio do stref klimatycznych i przeznaczenia pomieszczeń. Dla budownictwa mieszkaniowego w I-III strefie klimatycznej wymagany jest współczynnik izolacyjności U = 2,6 W/m2K, dla IV-V U = 2,0 W/m2K.

UWAGA: przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin budynku celem właściwego dokonania wyceny.