4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - uszczegółowienie 4.1. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej

Cała powierzchnia boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m = 1860 rcr- (pole gry 26,0 x 56,0 m) pokryta będzie nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym o niżej wymienionych parametrach technicznych.

| L.p. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Składniki włókna | polietylen - odporne na promienie UV |
| 2 | Rodzaj włókna | monofilowe |
| 3 | Wysokość włókna | min. 60 mm |
| 4 | Dtex | min. 11 000 |
| 5 | Gęstość (włókien/m^) | min. 97 000 |
| 6 | Wypełnienie | piasek kwarcowy + granulat EPDM |
| 7 | Kolor | zielony |

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

-    raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport

lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com),

-    certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny,

-    karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-    atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

-    autoryzacja   producenta   trawy   syntetycznej,   wystawiona   dla   wykonawcy   na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

W nawierzchnię sportową należy wkleić linie boiska, wykonane ze sztucznej trawy w kolorze białym. Po położeniu nawierzchni i wklejeniu linii boisk należy całą powierzchnię sztucznej trawy wypełnić piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta nawierzchni.

4.3. Nawierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki

Nawierzchnię boiska do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) przyjęto poliuretanową typu natryskowego. Poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia typu natryskowego. Łączna grubość nawierzchni min. 13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:

- dolna o grubości około 10-11 mm - warstwa elastyczna z granulatu SBR połączona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bezspoinowego montażu,

- góma o grubości około 2-3 mm - warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku składająca się z mieszanki granulatu EPDM i PU.

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

-    Certyfikat   lub   deklaracja   zgodności  z   normą  PN-EN   14877:2008,   lub  aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny,

-    Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-    Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

4.8. Wyposażenie sportowe boisk

4.8.2. Koszykówka:

•    stojaki pod tablice - konstrukcja stalowa dwusłupowa ocynkowana ogniowo - szt. 2

•   tablice uniwersalne z włókna epoksydowego o wymiarach 1,05 x 1,80 m z mechanizmem regulacji wysokości usytuowania tablicy (poziomu obręczy kosza od poziomu nawierzchni) w zakresie 3,05 m - 2,60 m - szt. 2

•    obręcze uchylne wzmocnione blachą 4 mm, o wytrzymałości na obciążenia statyczne 2,8 kN, z siateczką stalową ocynkowaną ogniowo, mocowaną 8-punktowo - szt. 2

•   tuleje do montażu stojaków - 2 kpi.

•    osłony stojaków - 2 kpi. (4 szt.)

GMINAGOLESZÓW

ul. l Maja 5 43-440 GOUESZÓW

Numer sprawy UG-81/09

Goleszów 02.06.2009 r.

Przekazuję w załączeniu odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Istotnych

Warunków   Zamówienia   dotyczącą  ogłoszonego   przez   Gminę   Goleszów

przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w

ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012" w Goleszowie przy ulicy

Sportowej na parceli 1224/57 „

Odpowiedź przygotował   Pan Bronisław Nowak - Przedsiębiorstwo Prywatne

IWEX ,który dokonał   na potrzeby Gminy Goleszów, jako zamawiającego,

Adaptacji   Typowego   Projektu   Architektoniczno-Budowlanego   Zamiennego

ORLIK 2012 Zespół Boisk Sportowych, poprzez uszczegółowienie   części 4.

„Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe „ w zakresie punktów :

„4.1 Nawierzchnia boiska do piłki nożnej

4.3 Nawierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki oraz

4.8 Wyposażenie sportowe boisk

4.8.2 Koszykówka,,

Jednocześnie przedłużam termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2009 roku godzina 10:00 .

Informacja powyższa ukaże się również jako:

- zmiana do ogłoszenia nr 147174-2009 zamieszczonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2009 roku ,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Goleszów WWW. goleszow. bi p. net. p l w zakładce - przetargi otwarte oraz

-na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goleszów , ul. l Maja 5 .

Załącznik 12 karty/

G|*fN

WÓJT GMłNY

Wacławlk