Miejscowosc ……………… data…………………………………………………

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Goleszów ul. 1 maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa Drogi Gminnej ul. Objazdowa

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233252-0

Data Oprac kosztorysu.: 2009-06-30

Adres obiektu budowlanego: ,  Dziegielów dz.136/15

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe

Nazwy robót i nr  kodów CPV:

- fundamentowanie ulic - 45233330-1

- nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Podstawa opracowania:	KNNR 6

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |
| Wartosc kosztorysowa (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć PLN dziewięćdziesiąt dwa gr

| Sporządził Przedmiar: mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji Urząd Gminy Goleszów Referat Rozwoju Wsi I Ochrony Środowiska 43-440 Goleszów ul. 1 maja 5 | PODPIS AUTORA KOSZTORYSU ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

- KRÓTKI OPIS TECHNICZNY – robót

1.2.1 Droga  gminna  ul. Objazdowa  o długości 300  mb i szer.2.8 do 3m  położona  w  centrum Dziegielowa

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

1.2.4  wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.2)

    - wykonanie korytowania na calej szerokości drogi na długości 100 i głębokości 20 cm

    - wyrowanie  podbudowy tłuczniem grubości do 10 cm na długości 200mb

    - wyrównanie  nawierzchni masa asfaltobetonową grub 3cm

    - oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi

    - wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grub 4 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem

    - zagęszczenie i obcięcie  krawędzi

    - posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią

    - ZJAZDY  - wykonanie zjazdów  w ilości 6 szt o szer.ok.  3 m i dlug  ok. 5  mb

z wyrownaniem  ,

obsypka skraju jezdni klincem  szer do 0,5 m grub 10 cm

Podstawowe dane techniczne

- Długość drogi   300mb

- Szerokość drogi   3,0 m

- warstwa wyrównawcza asfaltowa 3 cm

- Warstwa ścieralna  4 cm asfaltowa

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Korytowanie + wymiana podbudowy odcinek 00+300km Kod CPV: 45112730-1 |
| --- |
| 1 | KNNR 6 0102-020-050 Koryta wykonywane na jezdni lub chodników, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV Charakterystyka Robót: SST-D-0.4 | 320,00 m2 |
| 1. | 100*3,00 |  |  |  | 300,00 |
| 2. | zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 1*4*5 |  |  |  | 20,00 |
| 2 | KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: STT-D0.3 | 320,00 m2 |
| 1. | 100*3,0 |  |  |  | 300,00 |
| 2. | 1*4*5 |  |  |  | 20,00 |
| 3 | KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: SST-D-0.3 | 370,00 m2 |
| 1. | 100*3,0 |  |  |  | 300,00 |
| 2. | 14*5 |  |  |  | 70,00 |
| 2. Wyrownanie istniejacej podbudowy Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg Kod CPV: 45112730-1 |
| 4 | KNNR 6 0107-010-060 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm Charakterystyka Robót: SST-D-06 | 63,00 m3 |
| 1. | 200*0,1*3,0 |  |  |  | 60,00 |
| 2. | zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 5*4*0,05*3,0 |  |  |  | 3,00 |
| 3. nawierzchnia odcinek 00+300 Kod CPV: 45233252-0 |
| 5 | KNNR 6 0108-020-034 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0,2 | 73,50 t |
| 1. | 300*3,0*0,03*2,5 |  |  |  | 67,50 |
| 2. | poszerzenia zjazdy |  |  |  |  |
| 3. | 6*4*5*0,02*2,5 |  |  |  | 6,00 |
| 6 | KNNR 6 0309-02030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Charakterystyka Robót: SST-D-0.1 | 1 020,00 m2 |
| 1. | 3,0*300 |  |  |  | 900,00 |
| 2. | zjazdy z drogi |  |  |  |  |
| 3. | 6*4*5 |  |  |  | 120,00 |
| 4. obsypka skraju drogi Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 7 | KNNR 6 0202-010-050 Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 300,00 m2 |
| 1. | 0,5*300*2 |  |  |  | 300,00 |

# TABELA PRZEDMIAROWA

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Korytowanie + wymiana podbudowy odcinek 00+300km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-D-0.4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV | 320,00 | m2 |  |  |
| 2 |  | STT-D0.3 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 320,00 | m2 |  |  |
| 3 |  | SST-D-0.3 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 370,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Wyrownanie istniejacej podbudowy Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 roboty w zakresie ksztaltowania dróg |  |  |  |  |
| 4 |  | SST-D-06 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm | 63,00 | m3 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | nawierzchnia odcinek 00+300 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 |  |  |  |  |
| 5 |  | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 73,50 | t |  |  |
| 6 |  | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 1 020,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  |  | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 300,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Korytowanie + wymiana podbudowy odcinek 00+300km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g: 184,2230 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wyrownanie istniejacej podbudowy Charakterystyka Robót: roboty w zakresie ksztaltowania dróg Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g: 125,3700 |  |  |  |  |  |
| 3. | nawierzchnia odcinek 00+300 Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Ilość r-g: 117,1380 |  |  |  |  |  |
| 4. | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 11,0100 |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |