SPEFIKACJA NR  SST-D-03

Karta tytułowa

Nazwa i adres  obiektu: Modernizacja infrastruktury drogowej prowadzącej do kompleksu sportowo rekreacyjnego  przy ul Sportowej i Łąkowej  w Goleszowie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Goleszów ul. 1 maja 5  43-440 Goleszów

Nazwa specyfikacji:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych- OGRODZENIE

Nazwa i adres jednostki  opracowującej specyfikację:

Referat Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Goleszowie

Ul. 1 Maja 5

Autor specyfikacji:

Mgr Jerzy Hławiczka                                               ..............................

Data opracowania dokumentacji                   2010-04-06A

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robót zwiazanych z monta0em ogrodzenia terenu

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objetych SS

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 1,5m

1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 5,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i zdefinicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

_) bramy

_) przesła

_) furtki

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nale0y przestrzegac prawa budowlanego,praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nale0y przestrzegac prawa budowlanego,praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowac sie wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spełniac wymogi

bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu

Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.

11

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mo0na przewozic dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny

byc zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.Monta0 ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

4.6. Ogrodzenie

Wzdłuż dłuższych boków boiska do piłki nożnej oraz wzdłuż krótszych boków i jednego dłuższegoboku boiska do koszykówki i siatkówki należy wykonać systemowe ogrodzenie o wysokości 1,5 m. Ogrodzenie powinno być wykonane z siatki plecionej na słupkach stalowych.

Ogrodzenie składa się z:

 stóp fundamentowych walcowych o średnicy 40 cm, zagłębionych 1,5 m poniżej terenu projektowanego wylewanych z betonu B20,

 słupków stalowych rurowych lub o przekroju prostokątnym, długość min. 5,2 m; przekrój

słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta słupków, osiowy

rozstaw słupów 2,5 m; słupki powinny posiadać górne nakładki zabezpieczające przed przedostaniem

się wody do środka słupka,

 rygla górnego o przekroju zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia

 siatki z drutu stalowego 3,0 mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV, rozmiar

oczka 35 x 35 mm

 bramy dwuskrzydłowej o wymiarach 5 x 1,5 m – 1 szt.,

 drutu naciągowego 4,5 mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia – słupki, rygle, bramę, napinacze itp. - należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe a następnie powlekanie powłoką proszkowąw kolorze zielonym RAL 6005. Siatkę należy montować do słupów od strony

 stóp fundamentowych żelbetowych 50 x 50 x 150 cm, wylewanych z betonu B20, zbrojonych

 bramy jednoskrzydłowej o wymiarach w świetle min. 1,0 x 1,5 m – 1 szt.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanieogniowe a następnie powlekanie powłoką proszkową w kolorze zielonym RAL 6005.

Ponadto należy wykonać ogrodzenie zamykające cały kompleks zgodnie z rysunkiem zagospodarowania

terenu. Ogrodzenie zamykające o wysokości min. 1,5 m należy wykonać z siatki plecionej

z drutu stalowego 3,0 mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV, rozmiar

oczka 35 x 35 mm; systemowe słupki stalowe ocynkowane ogniowo i powlekane proszkowo w

kolorze zielonym RAL 6005. Rozstaw słupków 2,5 m. Słupki powinny posiadać górne nakładki

zabezpieczające przed przedostaniem się wody do środka słupka,

4.7. Chodniki, opaska ochronna POD OGRODZENIEM

W osi ogrodzenia zaprojektowano opaskę ochronną szerokości 50 cm. Od strony ZACHODNIEJ

zaprojektowano chodnik łączący boiska z budynkiem zaplecza. Chodnik i opaskę należy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kolor szary) układanej na podsypce cementowo-piaskowej.

Chodnik i opaskę zabezpieczono obrzeżem trawnikowym 8 x 30 cm układanym na ławie

betonowej z oporem.

6. kontrola jakosci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta0u przeseł

a) słupki musza byc ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przesła zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawe0nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

In0yniera, je0eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe 0elbetowe i spre0one.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 0elbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u0ytku. Skład,

wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powłok

metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie

agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogólnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na

zimno ogólnego przeznaczenia

12

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy0szonej wytrzymałosci.

Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego

przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.

Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki równoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierównoramienne stalowe walcowane na

goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i 0eliwa do malowania. Ogólne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych

ustrojów nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złacza spawane w konstrukcjach

spawanych. Podział i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc złaczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin

zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych.

Badania

31. PN-M-80026 Druty okragłe ze stali niskoweglowej ogólnego

przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragłego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogólnego przeznaczenia.

Ogólne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Własnosci mechaniczne srub i

wkretów

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podło0y stalowych przed nakładaniem

farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podło0y

stalowych oraz podło0y stalowych po całkowitym

usunieciu wczesniej nało0onych powłok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i

0eliwnych. Wymagania i badania