OBIEKT:	    REMONT  UL. BESKIDZKIEJ

W  PUŃCOWIE

###### GMINA  GOLESZÓW

## Grupa   451            Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa    4511           Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;

roboty ziemne

Kategoria 45111    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa  452             Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  4523             Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i wyrównania terenu

Kategoria 45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

LOKALIZACJA:                Puńców

## PRZEDMIAR  ROBÓT

INWESTOR:	          GMINA  GOLESZÓW

ul. 1 Maja 5

43-440  Goleszów

woj. śląskie

### OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej ROIK

Data opracowania : 29 maj 2013 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

REMONT  UL. BESKIDZKIEJ  W  PUŃCOWIE

GMINA  GOLESZÓW

Dział     45      Roboty budowlane

# Grupa   451    Przygotowanie terenu pod budowę

Grupa   452    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej

Podział robót wg Wspólnego Słownika Zamówień do sporządzenia tabeli elementów scalonych:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV  45 111200-0

- Roboty rozbiórkowe						CPV  45 111300-1

- Roboty budowlane w zakresie rurociągów do  odprowadzenia wody burzowej 						CPV  45 232130-2

- Roboty w zakresie nawierzchni ulic			CPV  45 233252-0

- Fundamentowanie ulic 					CPV  45 233330-1

PRZEDMIAR  ROBÓT

REMONT  UL. BESKIDZKIEJ  W  PUŃCOWIE

Roboty rozbiórkowe

## Roboty rozbiórkowe                                                  CPV  451 11300-1

1.   Cięcie piłą tarczową nawierzchni asfaltowej grub. 8 cm

KNR SEK 06 - 01 tabl. 0106-04 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

6,00 m

2.   Rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm mechanicznie

KNNR 6 tabl. 0802-0400 + Cena rynkowa   ST D.01.02.04.

6,0 x 0,5 = 3,00 m2

-----------------------------------------------------------------

## Razem roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  451 11200-0

3.   Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie,

głębokość 20 cm, grunt kat. II-VI

KNNR 6 tabl. 0101-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

200,0 x 2,8 = 560,00 m2

4.   Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki

0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.

do 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. I-III

KNNR 1 tabl. 0206-0100 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

100,0 x 2,8 x 0,1 + 100,0 x 2,8 x 0,2 = 84,00 m3

84,00 m3

-----------------------------------------------------------------

## Razem roboty ziemne

Podbudowa

## Fundamentowanie ulic                                            CPV  452 33330-1

5.    Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przy

użyciu walca statycznego w gruncie kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

200,0 x 2,8 = 560,00 m2

6.    Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym

z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy ponad 10 cm

KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.04.

100,0 x 2,8 x 0,12 = 33,60 m3

7.    Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna grubości 8 cm po

zagęszczeniu mechanicznym

KNNR 6 tabl. 0113-0400 + Cena rynkowa   ST D.04.04.02.

200,0 x 2,8 = 560,00 m2

-----------------------------------------------------------------

Razem podbudowa

Nawierzchnia

Roboty w zakresie nawierzchni ulic                    CPV  452 33252-0

8.   Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

grysową mechanicznie z transportem mieszanki samochodem

samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0108-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

200,0 x 2,6 = 520,00 m2 x 0,075 = 39,00 Mg

39,00 Mg

9.   Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0108-0500 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

520,00 x 0,075 = 39,00 Mg x 25 = 975,00 Mg

975,00 Mg

10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy

samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km

KNNR 6 tabl. 0309-0200 + Cena rynkowa   ST D.05.03.05.

200,0 x 2,5 = 500,00 m2

11. Dodatek za transport masy samochodem samowyładowczym 5-10 t

ponad  5 km (dalsze 25 km)

KNNR 6 tabl. 0309-0700 + Cena rynkowa   ST.D.05.03.05.

500,00 x 0,100 = 50,00 Mg x 25 = 1250,00 Mg

1250,00 Mg

12. Wykonanie pobocza z niesortu kamiennego 0/31,5 mm ręcznie z

zagęszczeniem mechanicznym o szerokości 15 cm

KNNR 6 tabl. 0107-0100 + Cena rynkowa   ST.D.04.08.04.

200,0 x 0,15 x 0,08 x 2 = 4,80 m3

-----------------------------------------------------------------

Razem nawierzchnia

Odwodnienie

Roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne                                                          CPV  451 11200-0

13. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki

0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1 km, w gruncie kat. IV

(krata ściekowa , przykanalik i studnia)

KNNR 1 tabl. 0202-0200 + Cena rynkowa   ST D.02.01.01.

1,0 x 1,0 x 1,0 + 3,0 x 0,8 x 0,6 + 1,2 x 1,2 x 1,5 = 4,60 m3

korekta skarpy           60,0 x 1,0 x 0,15 + 60,0 x 0,4 x 0,3 = 16,20 m3

4,60 + 16,20 = 20,80 m3

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia

wody burzowej                                                          CPV  45 232130-2

14. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy

500 mm z osadnikiem bez syfonu

KNNR 4 tabl. 1424-0200 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

1,00 szt.

15. Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy

800 mm i głębokości do 1,2 m z włazem żeliwnym 25 t

KNR 2-18 tabl. 0913-0100+0200 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

1,00 szt.

16. Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm

KNNR 4 tabl. 1411-0100 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

3,0 x 0,6 x 0,1 = 0,18 m3

17. Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 150 mm typ S

KNR 2-18 tabl. 0911-0100 + Cena rynkowa   ST. D.03.02.01.

3,00 m

18. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm

KNNR 4 tabl. 1411-0400 + Cena rynkowa    ST D.03.02.01.

3,0 x 0,6 x 0,45 -  3,14 x 0,152 x 0,25 x 3,0 = 0,76 m3

0,76 m3

19. Zasypka wykopów materiałem kamiennym (klińcem), grubości ponad

10 cm po zagęszczeniu mechanicznym

KNNR 6 tabl. 0107-0200 + Cena rynkowa   ST D.04.08.04.

krata i studnia              1,0 x 1,0 x 1,0 + 1,2 x 1,2 x 1,5 = 3,16 m3

3,16 – (3,14 x 0,62 x 0,25 x 1,5 + 3,14 x 1,02 x 0,25 x 1,5) = 1,56 m3

przykanalik                   3,0 x 0,6 x 0,25 = 0,45 m3

3,16 + 1,56 + 0,45 = 5,17 m3

- 20. Wykop rowka 30x40 cm pod ciek betonowy w gruncie kat. IV

KNR 2-31 tabl. 0401-05 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

80,00 m

21. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni przy użyciu płyty wibracyjnej, grunt kategorii II – IV

KNNR 6 tabl. 0103-0100 + Cena rynkowa   ST D.04.01.01.

80,0 x 0,4 = 32,00 m2

22. Warstwa odsączająca z pospółki na poszerzeniach przy użyciu płyty

wibracyjnej grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym

KNR 2-31 tabl. 0104-0300 + Cena rynkowa   ST D.04.02.01.

32,00 m2

- 23. Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych 30x50x14 cm na

- podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 tabl. 0606-0100 + Cena rynkowa   ST D.08.05.01.

80,00 m

24. Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNNR 1 tabl. 0512-0200 + Cena rynkowa   ST D.06.01.01.

80,0 x 0,6 = 48,00 m2

-----------------------------------------------------------------

Razem odwodnienie

R A Z E M

V A T                 23 %

O G Ó Ł E M