SPECYFIKACJA DO BUDOWY INSTALACJI

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

E. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

E.04	Roboty elektryczne (CPV 453 12300 0 )

7.	E.04.02.  Instalacje elektryczne

## 7.1.	Wstęp

### 7.1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego

z  tablicą   rozdzielczą.

### 7.1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie E.04.02.

### 7.1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.

### 7.1.4.	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.

### 7.1.5.	Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## 7.2.	Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem E.04.02 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| Materiały |
|  | Zasilacz buforowy ZBP 13,8 V – 6A-40Ah |
|  | Akumulator 12 V AMG |
|  | obudowa |
|  | oprawy oświetlenia ewakuacyjnego typu Luna |
|  | Gips budowlany |
|  | Przewód typu HDGS 3 x 1,5 mm2 |
|  | Przewód kabelkowy miedziany DY 3 x 4 mm2 |
|  | Przełącznik testu ręcznego |
|  | Rury ochronne |
|  | wyłącznik nadprądowy S 301 B 10 A |
|  | Żarówki typu LED 12 V |
|  | Przekaźnik R 15 4 PDT |

## 7.3.	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.

Do wykonania i odbioru instalacji  oświetlenia awaryjnego stosować następujący sprzęt:

- Wiertarka

- Drabina

- Narzędzia

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

## 7.4.	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.. Stosować sprzęt technologiczny. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

## 7.5.	Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.

## 7.5.1..	Zakres wykonywanych robót

Zakres robót zgodnie z projektem instalacji  i kosztorysem wraz pomiarami sprawdzającymi.

## 7.6.	Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.

Poszczególne etapy wykonania instalacji telefonicznej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

o	kontrolę elementów składowych instalacji elektrycznej;

o	kontrolę elementów oświetleniowych;

o	kontrolę montażu instalacji elektrycznej;

o	kontrolę montażu elementów oświetleniowych;

o	kontrolę wykonania instalacji  oświetlenia zgodnie z Dokumentacją Projektową;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym działaniu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy

## 7.7.	Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych.

### 7.7.1.	Jednostka obmiarowa

jednostkami obmiaru dla poszczególnych robót są jednostki określone w kosztorysie

## 7.8.	Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.

Poszczególne etapy wykonania instalacji elektrycznej i oświetlenia powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie „Kontrola jakości robót”. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie  „Kontrola jakości robót”.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

## 7.9.	Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji i E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych, telefonicznych, odgromowych i innych.

### 7.9.1.	Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje roboty określone w kosztorysie

## 7.10.	Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

o	Normy podane w pozycji E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych.

o	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych. Instalacje elektrycznych (aktualnie obowiązujące)

o	instrukcja i atest podane w pozycji E.04.01 Ogólne warunki montażu instalacji elektrycznych;

o	przepisy bhp przy robotach montażowych instalacji elektrycznych i transportowych.

## 7.11.	Normy obligatoryjne

Wykaz ważniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki mających zastosowanie przy robotach  w  przedmiotowym

obiekcie:

|  | - PN-IEC 60364-1:2000 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |

|  | - PN-IEC 60364-3:2000 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk |

|  | - PN-IEC 60364-4-41:2000 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa |

|  | - PN-IEC 60364-4-46:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie |

|  | - PN-IEC 60364-4-47:2001 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |

|  | - PN-IEC 60364-4-442:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia |

|  | - PN-IEC 60364-4-443:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |

|  | - PN-IEC 60364-4-444:2001 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych |

|  | - PN-IEC 60364-4-473:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |

|  | - PN-IEC 60364-4-482:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa |

|  | - PN-IEC 60364-5-51:2000 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne |

|  | - PN-IEC 60364-5-52:2002 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie |

|  | - PN-IEC 60364-5-53:2000 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |

|  | - PN-IEC 60364-5-54:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |

|  | - PN-IEC 60364-5-56:1999 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa |

|  | - PN-IEC 60364-5-523:2001 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |

|  | - PN-IEC 60364-5-534:2003 |
| --- | --- |
|  |  | --Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami |
|  | - PN-IEC 60364-5-537:1999 |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |

|  | - PN-IEC 60364-5-559:2003 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe |

|  | - PN-IEC 60364-6-61:2000 |
| --- | --- |
|  |  | -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze |

|  | - PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap:2002 |
| --- | --- |

|  | - PN-E-15204:1994 |
| --- | --- |
|  |  | -Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania |
|  | - PN-EN-60529:2003 |
|  |  | -Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) |