Miejscowość ……………………………………. Data…………………………………

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Goleszów ul. 1 maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR

NAZWA ZAMOWIENIA: Przebudowa –remont Drogi Gminnej ul.OGRODOWA w Goleszowie

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45233252-0

Data Oprac przedmiaru.: 2010-09-09

Adres obiektu budowlanego: , Goleszów Dolny

Tytuł / Rodzaj robót: remontowe

Nazwy robót i nr  kodów CPV:

- fundamentowanie ulic - 45233330-1\

- prace nawierzchniowe  dotyczące  nawierzchni ulic - nr CPV 45233252-0

Podstawa opracowania:	KNNR 6, AW

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Koszty zakupu od M | % |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |
| Zysk od R | % |  |
| Zysk od S | % |  |
| Zysk od KR | % |  |
| Zysk od KS | % |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Wartośc kosztorysowa (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość kosztorysowa brutto dla orientacji zamawiajacego | PLN |  |

Słownie:

| Sporządził przedmiar: mgr Jerzy Hławiczka- gł. specjalista d/s remontów i inwestycji Urząd Gminy Goleszów Referat Ro I Ochrony Środowiska 43-440 Goleszów ul. 1 maja 5 | PODPIS Wykonawcy ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY -

# Wymagania ogólne

#### PKT 1 WSTĘP- CZĘŚC OGÓLNA

##### Nazwa zamówienia

#### Remont  drogi gminnej Ogrodowa w Goleszowie

Zamawiajacy:

Gmina Goleszów  ul. 1 maja 5  tel 479 05 10  fax 479 05 16

Przedmiotem  niniejszej   opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni asfaltowej i remontu chodnika :

##### Opis stanu istniejącego

#### Droga  ul  Ogrodowa  o łącznej  długości  355 mb i szerokości od 5,0 -5,5m położona  w południowej  części wsi  Goleszów , łączy się z ulicami Spółdzielczą oraz Ustrońska. Przebiega przez teren zabudowany domkami jednorodzinnymi oraz z wydzielonymi ogrodzonymi działkami.

#### Odcinek drogi  00+355km jest wykonany w nawierzchni  asfaltowej  który  remont był  wg książki obiektu drogowego w 1997r Konstrukcje drogi stanowi  nawierzchnia tłuczniowa o szerokości 4,5 m grub ok. 25cm  Droga posiada 15 zjazdów o nawierzchni utwardzonej –jako zjazd do posesji Nawierzchnia drogi  drogi jest miejscowo wymyta , posiada przełomy , pęknięcia oraz wybrzuszenia  w srodku pasa drogowego Konieczne jest  wyrównanie całej nawierzchni masa asfaltowa  grub  4 cm oraz ułożenie nawierzchni ścieralnej 5cm na długości 355 mb. Chodnik biegnący kolo jezdni wraz z krawężnikiem nadaje się do remontu z uwagio na miejscowe braki krawężnika oraz zapadnięta nawierzchnia asfaltowa chodnika . Ulicy znajduja się 3 studzienki kanalizacji deszczowej ,które odprowadzaja wode  deszczowa z drogi.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy   ścieralnej z betonu asfaltowego  wg PN-S-96025:2000 podczas przebudowy dróg gminnych określonych w pkt 1.1 i obejmują

    - Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza się  stosowanie  instrukcji MP nr 24 /90184 )

wykonanie oznakowania prowadzonych robót( jak pkt jak 1.2.2)

    - wyrównanie  nawierzchni masa asfaltobetonową grubości  4 cm nawierzchnia wiązaca na długości 355mb

    - oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń roślinnych , ziemi

    - spryskanie miedzy warstwowe emulsja kationowa  nawierzchni wiążącej

wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grub 5 cm  mierzonej po zawałowaniu zgodnie z założoną szerokością i profilem na długości 355 mb Wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej  na drogach o powierzchni jak w pkt z wyrównaną podbudową o szerokości  średniej 5,5m i długości 355 mb tj 1952,5m2

    - zagęszczenie i obcięcie  krawędzi

    - posmarowanie gorącym bitumem krawędzi połączeń z istniejącą nawierzchnią

    - ZJAZDY  - remont 15 zjazdów   o szer.ok.  5 m i dlug  1,0 –2,0 mb w nawierzchni brukowej-  obmiar ujeto w chodniku

    - ODWODNIENIE poprzeczne nawierzchni drogi – obustronny spadek o 2%

    - likwidacja oznakowania pionowego ustawionego na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym

    - rozbiorka krawężnika i wykonanie  nowego krawężnika kolo jezdni na lawie betonowej ulozenie nawierzchni brukowej na podsypce piaskowo-cementowej szerokości  1,2 m i grub 6 cm o kolorze grafitowym – (starobruk)    założenia obrzeza betonowego od strony ogrodzeń na odcinku 00+000km do 00+355km boczne pasy  chodnika wykonac z kostki o kolorze czarnym

    - zjazdy z kostki o grub 8 cm na podbudowie z piasku z domieszka cementu ,

  - Informacje  o terenie budowy

Na terenie remontowanej drogi występuja podziemne nie zinwentaryzowane przejścia przyłączy wodociągowych oraz gazowych do posesji

  - Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Wjazd na teren remontowanego odcinka  będzie możliwy od strony   drogi powiatowej  Cisownica Cieszyn

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za  przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnic ochrone własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia  instalacji i urzadzęń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji urządzeń, jeżeli  zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjnym, spowodowane w trakcie wykonywania  robót budowlanych

1.7. Wymagania  dotyczace ochrony środowiska

Wykonawca  będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie z zakresie zanieczyszczeń powietrza, wod gruntowych nadmiernego hałasu  powodowanych działalnością w czasie wykonywania robot drogowych

  - .Warunki  bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót  warunki w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  jest zobowiązany  wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, należy w szczególności przestrzegać przepisów ujętych w rozporządzeniu  ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra  Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  dz. U 169 poz 1650).

1.9 warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie ma konieczności sporządzenia planu organizacji ruchu dla wykonania remontu  nawierzchni  drogi Prostej dojazd do miejsca robot od drogi powiatowej Ogrodzona - Bladnice  przed przystąpieniem  do robot należy  powiadomić  mieszkańców o czasowym wyłaczeniu z ruchu

1.10.ogrodzenie placu budowy

nie dotyczy

1.11 zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Roboty należy oznakowac i wygrodzić miejscowo . należy wykonać tymczasowe dojścia dla mieszkańców

1.12. Nazwy i kody grup robot klas robót i kategorii robót

Wg Wpolnego slownika zamówień CPV  roboty przewidziane w zamowieniu mieszczą się w grupie robot – „prace dotyczące kladzenia nawierzchni drog nr 45233220-7

Oraz fundamentowanie dróg – wyrownanie  podbudowy – nr 45233320-8

1.13 Okreslenia podstawowe

- Mieszanka mineralna(MM)- mieszanka  kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie

- Mieszanka mineralno asfaltowa- mieszanka  mineralna z odpowiednią ilością asfaltu  lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco

- Środek adhezyjny-substancja powierzchniowo czynna, która poprawia przyczepność  do materiałow mineralnych oraz zwieksza odporność  błonki asfaltu na powierzchni kruszywa  na obmywanie wodą dodawany do asfaltu

- Emulsja  asfaltowa katoniowa—asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

PKT.2  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych-drogowych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach uzytkowych umozliwiających  prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym  obiektom budowlanym czy drogowym spełnienie wymagań  podstawowych  określonych w przepisach Prawa budowlanego i warunkach technicznych jakim maja podlegac drogi publiczne usytuowanie Dz. U. 99/43/430 oraz powinny być zgodne z wymaganiami w szczegołowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje  o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności, deklaracje zgodności z polską normą.

2.2Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem,transportem warunkami dostaw

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów do produkcji mieszanki asfaltobetonowej Składowane materiały powinny być dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów ,elementów budowlanych konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-drogownictwie

Wykonawca  jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały  wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom  okreslonym w art. 10  ustawy prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z insp. Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów  a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności

2.4 Materiały nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy budowlane które nie uzyskają akceptacji  inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięta z placu budowy-miejsca skladowania Kazdy rodzaj robót , w którym znajdują się  nie zbadane i nie zaakceptowane przez  Insp. Nadzoru  materialy Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko i ponosi pelną odpowiedzialnośc techniczna i kosztową

2.5 Wariantowe  stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa ( uproszczona) i specyfikacje techniczne przewidują  wariantowe stosowanie materiałów i elementów Wykonawca powiadomi o proponowanym wyborze  inspektora nadzoru. Wybrany i akceptowany przez insp. Nadzoru materiał  nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody

PKT3.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na jakość   wykonywanych robót

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami  określonymi w szczegołowych specyfikacjach technicznych  dla układania mieszanki asfaltobetonowej

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest  akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano mozliwość  wariantowego użycia sprzętu  Wykonawca uzgodni  z insp. Nadzoru wybór  sprzętu

### WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny odpowiadać  wymaganiom okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej;

Wykonawca będzie używał takich srodków transp. Poziomego jakie nie powoduja uszkodzeń przewozonych materialow  i drog po których porusza ją się srodki transportowe.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLAŚCIWOWŚCI WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH

5.1Ogólne wymagania robót  dotyczące  wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodnośc z dokumentacja projektową i wymaganiami  specyfikacji technicznych, projektem organizacji  robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami drogowymi w  specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej przez osoby  które posiadają uprawnienia budowlane  określone w przepisach prawa budowlanego i  aktualne zaświadczenie  o przynależności do  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz   z aktualnym wymaganym  ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

5,2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy

cywilnej.

6.KONTROLA  ,BADANIA  ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pelna kontrolę robót jakości materiałow i elementów, zapewni odpowiedzi system  kontroli oraz mozliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu wypełniacza i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  Insp. Nadzoru

Badania w czasie robót

Badania temperatury i wygląd mieszanki   mineralno-asfaltowej każdy pojazd w czasie wbudowywania

Sprawdzenie temperatury  - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance  i odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki -  na podstawie oceny wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i wbudowania

Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

Wszystkie roboty zanikające (  np. wyrównanie nawierzchni  mieszanka asfaltową)  powinne być zgłoszone do odbioru

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Długość drogi 355 mb

Szerokość 5-6m

Chodnik szerokość 1,2 m

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Korytowanie pod poszerzenie drogi do 5,5 m odcinek 00+355km Kod CPV: 45112730-1 |
| --- |
| 1 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV- roboty ziemne oraz ulozenie dolnej warstwa podbudowy 25cm na szerokości ok. 1,0 m prawa strona drogi Charakterystyka Robót: SST-D-0.4 | 355,00 m2 |
| 1. | 355*1 |  |  |  | 355,00 |
| 2 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka Robót: SST-D-0.3 | 355,00 m2 |
| 1. | 355*1 |  |  |  | 355,00 |
| 2. nawierzchnia asfaltowa Kod CPV: 45233252-0 |
| 3 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km Charakterystyka Robót: SST-D-0,2 | 198,62 t |
| 1. | 355*0,04*5,5*2,5 |  |  |  | 195,25 |
| 2. | zjazd |  |  |  |  |
| 3. | 15*3*1*0,03*2,5 dopuszcza się zjazd wykonać nawierzchni brukowej |  |  |  | 3,37 |
| 4 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t Charakterystyka Robót: SST-D-0.1 | 1 997,50 m2 |
| 1. | 3*1*15 – dopuszcza się zjazd wykonanc w naw. brukowej |  |  |  | 45,00 |
| 2. | 355*5,5 |  |  |  | 1 952,50 |
| 3. chodnik- rozbiorka |
| 5 | (AW) AW 0 rozbiorka kraweznikow betonowych z zaladunkiem i odwozem do 5 km | 290,00 m |
| 4. ulozenie kraweznika drogowego oraz obrzeża betonowego |
| 6 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | 320,00 m |
| 7 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 320,00 m |
| 5. nawierzchnia brukowa z kostki |
| 8 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,- (starobruk)kolorowej,układane na podsypce cementowo -piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 384,00 m2 |
| 1. | 320*1,2 |  |  |  | 384,00 |
| 6. obsypka skraju drogi Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| 9 | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 71,00 m2 |
| 1. | 0,2*355*1 |  |  |  | 71,00 |

# TABELA przedmiarowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Korytowanie pod poszerzenie drogi do 5,5 m odcinek 00+355km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-D-0.4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV roboty ziemne zmechanizowane oraz ulozenie dolna warstwa podbudowy 25cm- prawa strona ulicy | 355,00 | m2 |  |  |
| 2 |  | SST-D-0.3 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 355,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | nawierzchnia asfaltowa Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 |  |  |  |  |
| 3 |  | SST-D-0,2 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km | 198,62 | t |  |  |
| 4 |  | SST-D-0.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t | 1 997,50 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | chodnik- rozbiorka |  |  |  |  |
| 5 |  |  | rozbiorka kraweznikow betonowych z zaladunkiem i odwozem do 5 km | 290,00 | m |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ulozenie kraweznika drogowego oraz obrzeża betonowego |  |  |  |  |
| 6 |  | SST-D - 06 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | 320,00 | m |  |  |
| 7 |  | SST –D 06 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | 320,00 | m |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  |  | nawierzchnia brukowa z kostki |  |  |  |  |
| 8 |  | SST-D 05 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,- (starobruk)kolorowej,układane na podsypce cementowo -piaskowej spoiny wypełniane piaskiem, nasyp pod chodnik wysokości ok. 60 cm szer.0.8 m –ziemia z odzysku po korytowaniu na długości 45mb odcinek 00+310 do 00+355 km | 384,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  |  | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Obsypka jezdni z kruszywa naturalnegoo szerokości do 0,5m ,kruszywo rozścielane ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 71,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Korytowanie pod poszerzenie drogi do 5,5 m odcinek 00+355km Kod Słownika Zamówień: 45112730-1 Ilość r-g: 193,5815 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | nawierzchnia asfaltowa Kod Słownika Zamówień: 45233252-0 Ilość r-g: 286,2650 |  |  |  |  |  |
| 3. | chodnik- rozbiorka Ilość r-g: 0,0000 |  |  |  |  |  |
| 4. | ulozenie kraweznika drogowego oraz obrzeża betonowego Ilość r-g: 254,4000 |  |  |  |  |  |
| 5. | nawierzchnia brukowa z kostki Ilość r-g: 391,6800 |  |  |  |  |  |
| 6. | obsypka skraju drogi Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 2,6057 |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty zakupu od M | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od R | % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od R | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od S | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR | % |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS | % |  |  |  |  |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |